# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：旬阳市蜀河流域河流缓冲带生态保护修复项目

建设单位（盖章）：旬阳市生态环境保护项目建设工作领导小组办公室

编制日期：         2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 旬阳市蜀河流域河流缓冲带生态保护修复项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 旬政办函[2022]16号 |
| 建设单位联系人 | 黄雯 | 联系方式 | 19829155959 |
| 建设地点 | 陕西省安康市旬阳市蜀河镇与双河镇 |
| 地理坐标 | 本项目位于蜀河镇与双河镇，项目起点位于双河镇，终点位于位于旬阳蜀河入汉江口，本项目实施新建河流缓冲带14.77hm2，生态挡墙2.13km，具体工程分布见下表： 表1-1 工程地理位置坐标表 工程分区 起点坐标 终点坐标 双河镇镇区段河流缓冲带生态保护修复工程（六标） 109°36′21.41832″,33°2′13.98302″； 109°36′9.98567″,33°1′57.68377″ 109°36′39.53288″,33°1′49.84314″ 双河镇平河村段河流缓冲带生态保护修复工程（五标1） 109°38′37.21963″,33°1′41.69351″ 109°39′26.60017″,33°1′28.85110″ 双河镇吴家湾村段河流缓冲带生态保护修复工程（五标2） 109°39′54.60243″,33°0′57.99067″ 109°40′11.17205″,33°0′22.57264″ 蜀河镇闾关村段河流缓冲带生态保护修复工程（四标） 109°40′4.83775″,33°0′7.43210″ 109°40′12.63975″,32°59′10.84822″ 蜀河镇郅家湾段河流缓冲带生态保护修复工程（三标） 109°40′53.77411″,32°58′44.04330″ 109°40′48.79164″,32°58′11.05856″ 蜀河镇三官社区段河流缓冲带生态保护修复工程（二标） 109°41′1.49887″,32°58′4.20284″ 109°41′29.55907″,32°57′28.34063″ 蜀河镇镇区段河流缓冲带生态保护修复工程（一标） 109°41′47.59639″,32°56′54.79585″ 109°42′5.94270″,32°56′12.46416″ |
| 建设项目 行业类别 | 五十一.水利.127 防洪除涝工程—其他； 五十一.水利.128 河湖整治（不含农村、塘堰、水渠）—其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 147736.24 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 旬阳市人民政府办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 旬政办函[2022]16号 |
| 总投资（万元） | 4405.83 | 环保投资（万元） | 228.5 |
| 环保投资占比（%） | 5.19 | 施工工期 | 2024年1月~2025年7月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1 产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第二项“水利”第1小项“1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”。本项目已取得《旬阳市人民政府办公室关于旬阳市蜀河流域河流缓冲带生态保护修复项目可行性研究报告的批复》（旬政办函〔2022〕16号）。因此项目符合国家产业政策要求。 1.2 “三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，切实加强环境管理，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 与“三线一单”的相符性分析表 “三线一单” 要求 本项目情况 符合性 生态保 护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于旬阳市蜀河镇与双河镇镇区沿线河流，流域整治工程不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹、文物古迹等环境敏感区。 符合 环境质 量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目所在区环境空气、地表水、噪声环境均满足质量标准。 符合 资源利用 上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目主要为河湖整治，占用少量的土地，不突破旬阳市土地利用上线。因此项目符合资源利用上线的要求。 符合 生态环境 准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目建设符合相关产业政策，未列入陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中旬阳市限制类、禁止类项目。 符合 1.3 与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。 ①“一图” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目位于一般管控单元。本项目与安康市“三线一单”管控单元比对图见图1-1所示。 图1-1 项目区与安康市“三线一单”管控单元比对图 ②“一表” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目与所在管控单元的的管控要求符合性分析表1-3。 表1-3 项目与旬阳市生态环境分区管控方案的符合性分析 管控单元名称 管控要求 本项目情况 符合性 旬阳市一般管控单元 空间布局约束： 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 4.淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 5.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求。 本项目采用河湖生态缓冲带保护修复技术，强调“保护优先，自然恢复为主”，通过草本植物吸收阻截面源污染。通过水环境、水生态、水景观相结合，恢复和提升项目区水生态系统质量和稳定性。 符合 6.限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿开采按原有规模开采至2032年8月16日前淘汰关闭。 7.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。 8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。 污染排放管控： 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 环境风险防控：做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。 资源利用效率要求：推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。 符合 对照《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），本项目实施后不会突破区域环境承载力，故本项目与该生态环境分区管控方案要求相符合。 1.4 与相关政策符合性分析 （1）与《陕西省河道管理条例》的符合性分析 第八条 河道整治与建设应该服从江河流域综合规划和防洪规划，符合国家规定的防洪标准、通行标准和其他有关技术要求，维护河道工程安全，保持河势稳定和行洪、航运畅通。 本工程为河道治理项目，工程初步设计依据《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《堤防工程管理设计规范》（SL/T 171-2020）等有关通行标准及技术要求进行设计，工程的实施能够有效维护河道工程安全，保持蜀河河势稳定和行洪畅通。本工程建设符合《陕西省河道管理条例》相关内容要求。 （2）与陕西省生态环境厅《关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发[2019]15号）符合性分析 根据陕环发[2019]15号文：河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目建设内容均在保证河道形态的基础上进行，所建内容均围绕河道治理和防洪治涝展开，不涉及坝类建设。本项目建设内容符合《关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发[2019]15号）文件要求。 （3）与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号）符合性分析 2018年1月4日，《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》由原环境保护部办公厅印发，本项目与该审批原则中所提内容符合性分析如下： 表1-4 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 序号 审批原则内容 本项目符合情况 符合性 1 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化)、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 本项目与陕西省主体功能区规划、陕西省生态功能区划、陕西省水环境功能区划相协调；本工程保证蜀河河道形态的基础上进行，所建内容均围绕河道治理和防洪治涝展开，能够最大限度维护蜀河生态系统功能和生物多样性。 符合 2 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 本工程选线依据蜀河河道形态的基础上进行，施工布置不占用相关生态保护红线等环境敏感区，沿线不涉及饮用水水源保护区。 符合 3 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 本工程实施不会对地表水、地下水环境产生不利影响。 符合 4 项目对鱼类等水生生物的徊游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洞游通道、采用生态友好型护岸（坡、底)、生态修复、增殖放流等措施。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 本工程涉及的河道无鱼类等水生生物的徊游通道及“三场”。 符合 5 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动。植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。 本工程的实施对蜀河沿线河流缓冲带进行了生态修复，产生有利影响；该请河段无珍惜濒危保护植物、无陆生珍稀濒危保护动物及其生境。 符合 6 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 本工程施工组织方案合理，已取得安康市生态环境局关于《旬阳市蜀河流域河流缓冲带生态保护修复项目实施方案》的批复；本次评价针对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施，本工程施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 符合 7 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 本工程不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。 符合 8 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 本次评价按制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 符合 9 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 本次评价对环境保护措施进行了深入论证，详细列出各项措施环保投资清单，并与建设单位沟通，保证措施的可行性。 符合 （4）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 表1-5 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号 要求 本项目情况 符合性 1 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 本项目属于河湖整治工程，对地表水环境有正效益。 符合 2 长江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。 本项目护岸建设满足防洪要求，不会对水文情势造成明显影响。 符合 3 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。 本项目不属于高能耗项目，项目施工期和运营期消耗少量的水、电能。 符合 4 项目不涉及条款不进行罗列 （5）与《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》符合性分析 表1-6 与《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》符合性分析 序号 要求 本项目情况 符合性 1 禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。 本项目无剧毒性、放射性、腐蚀性有害废液、废水产生和排放。施工期生产废水沉淀后回用施工，不排放。固体废物均通过规范处理。 符合 2 禁止在汉江、丹江流域河流沿岸倾倒生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他废弃物。 项目产生的河道淤泥规范处置，不沿岸堆放。 符合 3 项目不涉及条款不进行罗列 （6）与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 表1-7 与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 序号 要求 本项目情况 符合性 1 汉江流域禁止下列行为：（一）在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者在江河、渠道、水库最高水位线以下滩地、岸坡体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；（二）向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液，排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（三）在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器；（四）利用裂缝、溶洞、渗坑、渗井，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（五）在国家规定的期限内，在汉江干流进行天然渔业资源的生产性捕捞；（六）从事炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的活动；（七）水上餐饮、水上住宿等的经营者向水体排放污染物；（八）法律、法规禁止的其他污染水质行为。 施工期生产废水沉淀后回用施工，不排放。项目建成后对水环境有正效益。 符合 2 涉水工程在建设运行期间应当采取措施，防止造成汉江流域水质污染、水域生态破坏。 项目施工期尽量减少水体扰动，减少环境影响，建设成后对水环境有正效益。 符合 3 禁止任何单位和个人在禁采区、禁采期进行河道采砂活动。 本项目主要在施工材料全部外购，不涉及采砂活动。 符合 4 项目不涉及条款不进行罗列 （7）与《安康市人民政府关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》符合性分析 表1-8 与《安康市人民政府关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》符合性分析 序号 要求 本项目情况 符合性 1 狠抓工业污染防治。取缔重污染小企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。专项整治重点行业。 本项目不属于重污染行业，也不属于专项整治重点行业。 符合 2 严格环境准入政策。 本项目非污染类项目。 符合 3 调整产业结构。依法淘汰落后产能。 本项目属于国家鼓励行业。 符合 4 优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。 项目不属于高污染高耗水行业。项目施工期运营期使用电能和水能，施工期废水通过沉淀后循环利用。 符合 5 持续推进循环发展。加强工业水循环利用。Ⅱ类以上水功能区内工矿企业的生产废水、清净下水等要综合利用，禁止排放。 项目仅在施工期使用水能，施工期废水通过沉淀后循环利用。 符合 6 项目不涉及条款不进行罗列 （8）与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《安康市“十四五”生态环境保护规划》要求：积极推动水生态扩容。按照“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的原则，分区分类开展水生态恢复。对遭到破坏的水源涵养区、生态缓冲带，加强生态恢复与生态建设；对水生态环境受损严重、水质状况较差的重点水体，因地制宜设计人工湿地净化、生态修复工程。进一步加强湿地、水源涵养区、水域及其缓冲带、自然岸线等重要生态空间的水生态保护管理。 本项目通过对蜀河流域生态缓冲带建设，项目实施后可净化河道水体，改善水质和河道生态环境，有利于丰富河道水生生物多样性，减缓洪水和风暴潮的侵袭，并降低洪水对土地和建筑物的破坏。 （9）与陕西省生态功能区划符合性分析 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。依据该区划可知，全省生态功能区分为三个等级，共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目所处区域生态功能区划定位见下表。 表1-9 项目所处区域生态功能区划定位 一级区 二级区 三级区 范围 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区 汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区 汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区 安康市、石泉县、和水土保持汉阴县、旬阳县的北部和南部、紫阳县北部、平利县东北部、白河县大部地区 农业区土壤侵蚀敏感，合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林林，提高林木覆盖率控制水土流失 该区是秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，其特征为农业区土壤侵蚀敏感，保护对策应合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率控制水土流失。建设单位在严格落实环评要求的各项污染治理措施，合理规划利用土地，做好生态植被恢复等措施控制水土流失，项目建设对秦巴山地生态影响较小。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于蜀河镇与双河镇，项目起点位于双河镇，终点位于位于旬阳蜀河入汉江口，本项目实施新建河流缓冲带14.77hm2，生态挡墙2.13km，具体工程分布见下表： 表2-1 工程地理位置坐标表 工程分区 起点坐标 终点坐标 双河镇镇区段河流缓冲带生态保护修复工程（六标） 109°36′21.41832″,33°2′13.98302″； 109°36′9.98567″,33°1′57.68377″ 109°36′39.53288″,33°1′49.84314″ 双河镇平河村段河流缓冲带生态保护修复工程（五标1） 109°38′37.21963″,33°1′41.69351″ 109°39′26.60017″,33°1′28.85110″ 双河镇吴家湾村段河流缓冲带生态保护修复工程（五标2） 109°39′54.60243″,33°0′57.99067″ 109°40′11.17205″,33°0′22.57264″ 蜀河镇闾关村段河流缓冲带生态保护修复工程（四标） 109°40′4.83775″,33°0′7.43210″ 109°40′12.63975″,32°59′10.84822″ 蜀河镇郅家湾段河流缓冲带生态保护修复工程（三标） 109°40′53.77411″,32°58′44.04330″ 109°40′48.79164″,32°58′11.05856″ 蜀河镇三官社区段河流缓冲带生态保护修复工程（二标） 109°41′1.49887″,32°58′4.20284″ 109°41′29.55907″,32°57′28.34063″ 蜀河镇镇区段河流缓冲带生态保护修复工程（一标） 109°41′47.59639″,32°56′54.79585″ 109°42′5.94270″,32°56′12.46416″ 详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1 项目组成 本项目实施新建河流缓冲带14.77hm2，生态挡墙2.13km，其中包括 ①蜀河镇镇区段河流缓冲带生态保护修复工程：新建河流缓冲带2.64hm2，生态挡墙0.56km； ②蜀河镇三官社区段河流缓冲带生态保护修复工程：新建河流缓冲带2.01hm2，养护道路0.12 hm2，生态挡墙0.31km； ③蜀河镇郅家湾段河流缓冲带生态保护修复工程：新建河流缓冲带2.28hm2； ④蜀河镇闾关村段河流缓冲带生态保护修复工程：新建河流缓冲带4.13hm2； ⑤双河镇平河村段河流缓冲带生态保护修复工程：新建河流缓冲1.45hm2， ⑥双河镇吴家湾村段河流缓冲带生态保护修复工程：新建河流缓冲带1.80hm2，生态挡墙0.37km； ⑦双河镇镇区段河流缓冲带生态保护修复工程：新建河流缓冲带0.34hm2，生态挡墙0.90km。 表2-2 项目组成一览表 项目名称 工程内容 建设内容及规模 主体工程 生态缓冲带 新建生态缓冲带14.77hm2，生态挡墙2.13km，养护道路0.12hm2 临时工程 施工场地 项目施工场地主要布置砂石料堆场和水泥仓库等在工程区域靠近站址布置。 施工营地 租用项目区周边村庄住房及空仓，用于项目管理人员办公及施工人员临时住宿。 临时堆土场区 本报告设计临时堆土场8处，其中：一般开挖土方堆土场4处，表土堆土场4处。报告设计对8处临土场设计土袋拦挡，在临时堆土场外侧修建土质排水沟，在堆土场堆土坡顶设计截水沟，排水沟每50m修建沉沙池1座。项目施工完毕后，对临时堆土场区进行恢复，进行土地平整并撒播草进行绿化。 储运工程 施工便道 本项目建设共需修建施工便道3.0km，施工便道宽2.5m，防治责任面积0.75hm2。 公用工程 供水系统 施工生产用水主要为砂浆的拌和与混凝土养护用水等，来自于施工河道。生活用水使用当地市政供水，从村镇供水网路向各施工点供水。 供电系统 施工用电采用从外部线路引入和柴油发电机自发相结合，发电机作为备用。施工用电可与永久供电线路相结合或由当地电网接入，同时作为管理使用，配备两台100KW柴油发电机备用。 环保工程 废水 施工期：本项目施工期间产生的废水主要为施工人员生活废水以及施工生产废水。本项目施工营地均租用民房，现有村庄房屋的排水系统较为完善，生活污水依托周围旱厕。混凝土施工废水采用在施工营地设置沉淀池，收集处理混凝土工程施工废水，混凝土工程施工废水经沉淀池沉淀后，SS浓度可大大降低，经处理后回用于临时道路洒水抑尘和混凝土搅拌用水，不向水体排放；车辆机械冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后贮存在清水池中，循环用于车辆机械的冲洗，不外排。 废气 施工期：设置围栏，定期洒水，运输车辆加盖蓬布，定期洒水，运输车辆加盖蓬布等。 噪声 施工期：施工机械选用低噪声设备，施工场地设置施工围挡等降噪措施，合理安排施工时间，减轻噪声对周边居民影响。 固体废物 施工期：①弃土石方用于河道两岸岸坡护砌、景观绿化使用，利用不完的用于周边低洼地带回填。②施工人员：生活垃圾集中收集交由环卫部门清理。 2.2工程量清单 1、蜀河镇涉及工程量 表2-3 蜀河镇镇区段工程量表 序号 类型 数量 单位 1 生态缓冲带（一） 13968.54 m2 2 生态缓冲带（二） 12396.34 m2 合计 26364.88 m2 3 生态挡墙 555 m 表2-4 蜀河镇三官社区段工程量表 序号 类型 数量 单位 1 生态缓冲带（一） 8398.85 m2 2 生态缓冲带（二） 11717.07 m2 3 养护道路 1177.38 m2 合计 21293.3 m2 4 生态挡墙 307 m 表2-5 蜀河镇郅家湾段工程量表 序号 类型 数量 单位 1 生态缓冲带（一） 4802.31 m2 2 生态缓冲带（二） 18028.64 m2 合计 22830.95 m2 表2-6 蜀河镇闾关村段工程量表 序号 类型 数量 单位 1 生态缓冲带（一） 30215.87 m2 2 生态缓冲带（二） 11105.66 m2 合计 41321.53 m2 3 涵管 18 m 2、双河镇涉及工程量 表2-7 双河镇镇区段工程量表 序号 类型 数量 单位 1 生态缓冲带（一） 2117.62 m2 2 生态缓冲带（二） 1299.58 m2 合计 3417.2 m2 3 生态挡墙 897 m 表2-8双河镇平河村段工程量表 序号 类型 数量 单位 1 生态缓冲带（一） 6180.11 m2 2 生态缓冲带（二） 8330.35 m2 合计 14510.46 m2 表2-9双河镇吴家湾村段工程量表 序号 类型 数量 单位 1 生态缓冲带（一） 11489.95 m2 2 生态缓冲带（二） 6507.97 m2 合计 17997.92 m2 3 生态挡墙 366.4 m 2、总计工程量 表2-10双河镇平河村段工程量表 序号 类型 数量 单位 1 生态缓冲带（一） 77173.25 m2 2 生态缓冲带（二） 69385.61 m2 3 养护道路 1177.38 m2 合计 147736.24 m2 4 生态挡墙 2125.4 m |
| 总平面及现场布置 | 2.3 总图布置 本项目选址不影响区域整体布局，项目区附近无拆迁，未发现影响场地稳定性的不良地质现象，适宜建筑。 本工程建设地址位于蜀河河道河滩地。在保障河道行洪安全，保障城市防洪安全的前提下，在项目区新建河滨缓冲带，对沿岸村镇点源及农业面源污染进行净化处理，以期将项目区建成集水质净化与生态建设于一体的生态缓冲带，恢复河道生态缓冲功能和污染物净化能力，改善水质，减轻蜀河流域水体污染负荷，维持流域水生态系统的良性循环。本项目对现状河道或河滩地进行整修，结合现有地形，边线以自然、优美、流畅为原则进行设计，自然布置，随弯就弯，保证区内水系连通。根据拟建工程总平面图，拟建河流缓冲带面积合计14.77hm2，包括生态缓冲带、养护道路及生态护岸。具体分布位置详见总平面图。 一、河流缓冲带建设 项目区域两岸用地类型主要为镇区、农田及村落。河岸带具有自然岸线及滩 地，采取的生态缓冲修复措施为生态缓冲带（隔离带）。具体生态缓冲带（隔离带）修复方案介绍如下： 1.基底修复 河滩地衔接汇水区域地形平缓，无侵占物，因此保留原河岸带的地势起伏及 小洼地存在；不再调整底质的物理化学特性。植物种植土采用开挖土方，并投加 土壤改良剂（15g/㎡）。 2.防冲刷措施 为强化生态缓冲带抗冲刷能力，坡顶采用素混压顶，坡脚采用浆砌石挡墙， 坡面铺设水土保护毯，毯上铺设种植土。通过坡顶压顶与坡脚浆砌石挡墙加固水土保护毯，水土保护毯防刷冲能力较强，可抵御7m/s水流冲刷，在毯上种植植物，可强化植物扎根固土能力，以抵御汛期水流冲刷，减少汛期植物损耗，降低后期植物补植费用。 图2-1 水土保护毯示意图 图2-2 生态缓冲带（水土保护毯）做法示例 生态缓冲带主要分为两种形式，针对地势较好不易冲刷地带采用普通缓冲带，清表后对表层30cm土壤采用土壤改良剂进行改良，种植植物；针对易于冲刷地带，设置防冲刷措施：坡面平整后铺设铺设水土保护毯，毯上铺设30cm厚种植土后种植植物，坡面顶部采用砼压顶，底部设置双河镇区段采用埋石混凝土基础挡墙，其余段采用M7.5浆砌石基础挡墙。 3.植物群落构建 考虑《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》规定，河道滩地禁止种植影响行洪的高杆作物和树木，因此植物主要采用灌木+草本植 物。同时，缓冲带陆域缓冲区采用当地常见乔木进行配置，以完善植物群落生态 系统，强化植物群落扎根固土能力。 4.物种配置 滩地外侧多为农田，因此，植物群落重点选择对氮、磷等污染物去除能力较 强和护岸能力强的物种；主要采用适宜本土种植的植物，包括： 水生植物：水葱、雨久花、小香蒲、常绿水生鸢尾、石菖蒲； 湿生植物：水芹、铜钱草、马蔺； 生态缓冲带陆域草本植物：绣球小冠花、紫娇花、阔叶山麦冬、萼距花、草地早熟禾； 缓冲带陆域缓冲区灌木：杜鹃。 表2-11 生态缓冲带设计参数 河岸带类型 设计坡比（%） 设计坡面宽度（m） 工程量（m2） 城镇型、复合型（农田及村落复合） 1:（0.9~1.6） 15~30 146558.86 二、生态挡墙建设 1、堤线布置 ①蜀河镇区段护坡位于桥梁下游的河道右岸，工程起点接已成岸坡，沿台地 外侧布设，终点至现状固坎，工程长度571m。 ②双河镇区上段堤防工程左右岸起点均接现状大桥，下至现状固坎，工程长 度562m。下段堤防工程起点、末点均接现状大桥，工程长度220m。 2、建筑物设计 （1）蜀河镇区段 ① 护岸断面：对于边坡较陡、靠近主河槽凹岸，河岸受河水冲刷、侵蚀严重造成崩岸的较直陡坎，选用墙式护岸进行设计；对于边坡较缓、远离主河槽凸岸及顺直河段，抗冲刷防护能力要求较低，选用坡式护岸进行设计。 ②型式：护坡河床1.5m以上采用铰链式护坡砌块铺设，护坡坡比1：2.0，铰链式砌块的规格为 420×420×150mm，由绞索穿孔连接，河床基础以下1.5m~2.0m 基础采用C20砼现浇，基础采用梯形断面尺寸，高2.0m，顶宽0.5m，迎水坡坡比 1:0.3，背水坡采用草皮护坡进行铺设。同时又由于部分段挡墙基础部分外漏于河床，三官社区段采用C20毛石混凝土基础挡墙，蜀河镇区段浆砌石挡墙采用M10浆砌石基础挡墙。 ③护岸结构：本工程整体采用铰链式砼预制块生态护坡结构。护岸工程填方河堤迎水坡坡比1:3.0，堤顶宽3.0m，河堤填筑材料就地选用岸滩砾质土料，按照《堤防工程设计规范》及堤防级别确定填筑标准为：低于6m的3级及3级以下堤防土堤填筑的相对密度不小于0.60。护坡结构，设计堤顶以下全断面衬砌，根据结构受力稳定计算，河床基础以下1.0m 基础采用C20砼现浇，基础采用梯形断面尺寸，高1.0m，顶宽1.0m；河床深泓线以上护坡采用铰链式护坡砌块铺设，坡比1：2.0，砌块为中空造型的C30干硬性砼预制块，规格420×420×150mm，由绞索穿孔连接，砌块护坡每30m用C25混凝土浇灌接缝处理连接，缝宽30cm，生态护坡砌块空隙植草绿化。堤顶采用C20砼现浇压顶，宽100cm，厚度10cm。 （2）双河镇区段 ① 护岸断面：双河镇区段设计断面型式选取墙式护岸。 ②型式：用仰斜式重力挡土墙的断面。 ③护岸结构：采用C20混凝土与M7.5浆砌石挡墙结合的方式，墙身采用M7.5 浆砌片石挡墙，基础采用C20混凝土，挡墙顶宽1m，迎水坡坡比1:0.25，背水坡坡比1:0.15，底坡坡比1:10，墙趾宽0.4m、厚0.8m。为避免由于地基沉陷引起墙身裂缝，沿挡墙长度方向每10m设置一道沉陷缝，缝宽2cm，缝内塞填聚乙烯闭孔泡沫板。土方填筑以机械挖填为主，填筑土料为开挖料，分层碾压，相对密度不小于0.6。 为降低挡墙后地下水位，减少静水压力，在挡墙上设置排水孔。挡墙设置φ75塑料排水管，坡降为5%，横向间距为3米，竖向间距为2米，呈梅花型布置，最高一排泄水孔位于堤顶以下1.0m 处，为防止地基渗透破坏，墙身排水孔按不高于底部1m 控制，泄水孔应保持直通无阻。排水管进口端采用土工织物包头。新建挡土墙按1:0.75的坡比进行开挖，部分挡墙根据可根据现场实际情况调整开挖坡比。 三、植物种植 本项目根据蜀河水环境状况及水质状况因地制宜选择： 水生植物：水葱、雨久花、小香蒲、常绿水生鸢尾、石菖蒲； 湿生植物：水芹、铜钱草、马蔺； 生态缓冲带陆域草本植物：绣球小冠花、紫娇花、阔叶山麦冬、萼距花、草地早熟禾； （4）缓冲带陆域缓冲区灌木：杜鹃。 2.4 施工布置 1、材料、生活供应条件 （1）材料 施工时选择当地土壤及河石进行夯实或回填。 （2）施工通讯 工程区电讯业发达，有线电话进入全国自动网络，施工区域内，移动、联通网络均可覆盖，移动通讯条件良好，可随时随地与外界保持联系。 （3）机械维护 施工机械的修理可在工地现场设置修理车间，大型车辆机具的修配可在县城或周边镇区进行维修。 （4）施工用水 施工用水可就近蜀河常流水，生活用水可就近接自来水。 （5）施工用电 施工用电采用从外部线路引入和柴油发电机自发相结合，发电机作为备用。施工用电可与永久供电线路相结合或由当地电网接入，同时作为管理使用，配备两台100KW柴油发电机备用。 2、交通组织 在满足畅通、便捷的条件下，以最短交通距离解决项目区的交通出入。道路型式为城市型，水泥混凝土结构。 本项目建设共需修建施工便道3.0km，施工便道宽2.5m，防治责任面积0.75hm2。 3、运输 对外运输根据运输量及其特点，设计采用汽车运输。 4、施工总布置 施工总布置既要有利于生产，又要方便生活，因地制宜，使总体布置紧凑合理，节约用电，避免占用过多耕地。本着有利生产、方便生活、易于管理、分散与集中相结合的原则，进行施工布置。 （1）施工区划分 本工程主要为水环境治理，实施河道距离较长。将工程划分按照涉及乡镇划分为2个施工区，具体布设如下： a、项目经理部：本工程布置项目经理部1处。经理部内设业主、监理、施工单位办公室。项目经理部管理工程各项施工内容。 b、施工生活驻地：阶段考虑成品料堆放场地、辅助生产企业以及建筑仓库集中布置，主要设置在沿河堤外铺设；工程和管理办公系统以及生活福利设施在堤外空余地带。为方便施工，部分临时仓库、施工人员临时房屋及临时堆料场可根据项目分区施工情况沿堤线布设。 6、施工导流 蜀河常流量小，但汛期洪水量大，根据水文资料，洪水主要是降暴雨形成的，一般发生在每年6~9月，7、8两月洪量最大。本工程需修建围堰，导流建筑物级别为10级，相应洪水标准为10年一遇洪水，用河床砾质土填筑，压实系数不小于0.9。工程分段作砾质土围堰，以满足施工导流的需要和工程安全，基础工程需挖集水坑，采用水泵排水，以保证施工顺利进行。 |
| 施工方案 | 2.5施工方案 1、施工条件 （1）对外交通条件 工程区位于旬阳市双河镇及蜀河镇，沿岸均有县道X304及村道连通，且工程区由国道G316连通旬阳市，本工程的对外交通条件较为优越。 2、主体工程施工 （1）生态缓冲带施工 1）土方工程 河流缓冲带土方工程含垃圾清运、土方回填等项。 ①植被清理、垃圾清运 本工程主体工程施工场地地表的植被清理，植被清理过程中严格按照规定清理开挖工程区域内的树根、杂草、废渣及其他有碍物。 ②土方回填 由于本次工程位于蜀河干流，本次缓冲带水面高程为现状水面，不对现状水面进行抬高或降低，因此本次清理完滩地的高程较低，须进行回填土。本次回填土按照设计图纸中每个地块的高程和比降，严格按照其进行回填，回填过程中严格控制标高，机械回填时至设计标高以下，按照测量员给定的高程，及时人工回填土方。 2）植物施工 栽种/移植可包括幼苗移植、种子繁殖、收割植物等移植及盆栽移植等。植物的最佳时间是春季或初夏，夏末或初秋种植也可。在缓冲带运行初期，要加强植物培养管理，可适当投配营养物质。 ①水生植物准备 根据当地的气候条件，了解施工现场的供水情况，根据设计图纸，用自然式配植防线法中的距离放线法。用皮尺经纬仪等图示尺寸定位放线，定出种植范围，用白灰洒线分块。根苗准备按照设计要求规范，确保根苗的优质及优美的生态效果，保护根系完整，避免造成机械损伤，确保运输中的根苗的安全。 ②水生植物种植 各类植物种植严格按照技术规范操作，并做好技术试验报告记录。 （2）缓冲带植物施工 1）栽前准备工作 ① 栽植工作应将设计图与现场核对定点放线，如有不符时，由设计单位做变更设计。 ② 栽植材料的主要要求 栽植材料应具有根系、生长茁壮、树冠饱满无偏冠、主干挺拔、粉质较低（灌木应枝条密稠）、无病虫害并符合设计要求的规格（含土球或裸根系规格）。 花木应茁壮。发育均齐，根系良好，无机械损伤和病虫害。 ③ 土壤准备工作 多年生木本花木翻土深度不得小于50cm，翻地深度内土壤中的混杂物。如碎砖、石块等应加以清除。 ④ 对栽植灌木的坑槽要求 树坑的直径比根系或土球直径大30~40cm，树坑的深度应与根系或土球直径相等，坑槽必须垂直下掘，上下口径相等。 坑槽内土质不符合栽植要求的，需要更换栽植土，并扩大坑径20~40cm。 ⑤坑槽内施堆肥，施肥量根据设计树木的土球或根冠径而定，每10cm应施0.5kg。 2）栽植工作 ① 栽植应按设计图施工。 ② 树坑开挖应按规范要求及土球直径而定，树坑必须垂直下挖，口底相符。 ③ 栽植应保持直立，不得倾斜，并注意观赏面的合理朝向，并注意观赏面的合理朝向。行道树应在一条直线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似。 ④ 带土球树木栽植时，定向定高后，打开包装物，取出包装物，然后分层培土、捣实。沿树坑外缘做围堰，浇足水。裸根树木的栽植，按根系情况先在坑槽内填适当的种植土，定向定高后，将根系舒展在坑槽内，周围均匀培土，并将树干稍向上提动，扶正后边培土，边分层捣实，然后沿树坑外缘做围堰，浇足水。 ⑤ 落叶在栽植时，应根据不同情况分别采取疏枝修剪、强剪、短截，环状断根或摘叶。 ⑥ 大树栽植后必须单独支撑，采取三脚架支撑，防止风吹到斜。 ⑦ 管护期内要防止破坏，对于直径大于2cm的创口应防腐处理。对于怕日灼，不耐寒，树皮较薄花木，采用草绳饶干处理。 3）养护管理 ① 灌溉与排水 对新栽植的树木根据不同种类和不同立地条件进行适期、适量的浇水，应保持土壤中的有效水份。灌溉要一次浇透，尤其是春夏季节。 暴雨后应尽快排积水，尤其夏季积水不能超过6小时。 ② 施肥 树木在生长期追肥两次，6月、8月各施一次。 ③ 修剪整形 树木应通过修剪调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，促使树木生长。 灌木类树修剪应使枝叶繁茂，分布均称。修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则。 2.6 实施进度安排 本工程建设总周期为24个月，即2023年9月—2025年8月。安排如下： （1）2023年9月~2023年10月，完成初步设计说明书报告等的编制、审批、项目立项等工作； （2）2023年10月~2023年12月，完成工程地质勘察、施工图设计、 （3）2024年1月~2025年7月，工程招投标、工程施工、植物养护； （4）2025年8月，组织项目竣工验收。 表2-12 项目实施进度计划表 序号 项目阶段 进度安排 1 初步设计说明书、环评的编制、审批、项目立项 2023年9月~2023年10月 2 工程地质勘察、施工图设计 2023年10月~2023年12月 3 工程招投标、工程施工、植物养护 2024年1月~2025年7月 4 竣工验收 2025年8月 2.7 施工工艺和方法 （1）土方工程 土方工程一般采用机械开挖，土方回填采用机械+人工回填、夯实。施工过程中严格遵守相关施工规范。土地平整主要为人工平整、机械碾压、洒水等。 （2）编织袋当土埂码放 临时拦挡用编织袋呈“品”字状码放，码放的编织袋与堆土结合部位要求压实。编织袋码放与堆土交叉施工，每码放2~3层编织袋后再开始堆土。 （3）渣场工程施工 基础开挖：河床基坑开挖按先岸坡削坡、后河床开挖的顺序进行施工。土方采用0.6m3反铲挖掘机配10t自卸汽车施工。靠近建基面采用人工撬挖。 （4）植物措施 栽植前应对苗木进行挑选，用于造林的树苗必须发育良好，根系完整，基径粗壮，顶芽饱满，无病虫害，无机械损伤，生长状态良好。工程主要安排在春季或秋季人工种植。苗木定植前最好先堆肥，然后覆盖表土，栽植后要浇水一次，在幼年期应对林木进行抚育，保证苗木成活率。根据不同的树种和树苗情况，严格按照栽植技术要求实施。 栽植时应将树苗扶直、栽正，填土时应先填熟土湿土，后填生土干土，分层压实。 |
| 其他 | 2.8方案比选 1、工艺选型 水生态系统是需要完整的具备水生物群落，水生动物，以及大量的微生物和原生动物，才能发挥其降解，吸收，转化水中污染物的作用。农业及农村生活面源污染的长期排放，对水生物群落及河流生态系统具有持续的破坏性，导致自然水生物群落不断减少，河流水体自净能力持续衰退。本项目中水生态修复技术不仅需要构建完整的水生态系统，而且还可以结合栽培植物，微生物的方法来控制水生态系统的完整性和稳定性，进而达到治理面源污染、净化水质及恢复河流水体自净能力的目的。水生态修复技术具有治污效果好，投资少，运行成本低的优点。目前，常见的河道水生态修复技术主要有以下几种： （1）生态缓冲带 河湖岸带可根据人为活动对河湖岸带干扰程度、河湖岸带土地利用方式、生态退化特征等因素，分为生态保护型与生态修复型两大类。其中，生态保护型河湖岸带指生态环境现状较好或无人为干扰或仅有轻度干扰的类型。生态修复型河湖岸带指由于受人为干扰，存在不同程度生态退化，需要采取生态修复措施的类型。生态保护型河湖岸带包括植被良好型、沙漠型、岩石型。生态修复型河湖岸带包括堤防型、农田型、村落型、养殖塘型、城镇型、河口型及复合型。 河湖生态缓冲带由水位变幅区和陆域缓冲区两部分构成。水位变幅区是多年平均最低水位线和多年平均最高水位线之间的区域；陆域缓冲区是由多年平均最高水位线向陆域延伸一定范围的岸带空间，具体宽度根据河湖岸带类型确定。典型河湖生态缓冲带结构如图所示。 图2-3典型河湖生态缓冲带结构 生态缓冲带修复的总体目标是去除干扰因素，创造受损河岸带生态系统能够逐步自然恢复的生境条件，使退化的河岸带恢复到健康状态，并满足其主要生态服务功能。 生态修复型缓冲带，根据河流与河岸带现状问题，首先应去除干扰。对于农田、养殖塘等侵占岸线情况，应按确定的缓冲带范围有序退出，其他土地利用类型应根据实际情况尽量降低人为干扰对河流生态缓冲带生态功能的影响。进而按照河流生态缓冲带空间结构，从河流多年平均最低水位线至陆域范围实施生态修复，分区域可采用的修复措施主要包括： 1）水位变幅区生态修复，范围为河流多年平均最高、最低水位线之间区域，主要修复措施包括基底修复、水生植物群落修复与生境营造； 2）陆域缓冲区生态修复，范围为河流多年平均最高水位线以上陆域区域，主要修复措施包括基底修复、陆域植物群落构建与物种配置。 另外，对有护岸需求的河岸带，应选择生态型护岸。缓冲带功能强化措施，主要包括湿地、生态拦截沟、绿篱隔离带、下凹式绿地、生态塘及生物滞留带等措施或组合技术措施，达到拦截初期雨水及阻控面源污染物的功能，提高缓冲带水质净化效果。 （2）生态浮床 1）生态浮床技术简介 生态浮床，是一种水环境治理与水生态修夏相兼顾的技术，其内涵是运用无土栽培原理，以可漂浮材料为基质或载体，采用现代农艺和生态工程措施综合集成的水面无土种植技术。生态浮床技术作为生物-生态修夏的一项重要技术，一方面，浮床植物可吸收，富集水体中的营养物质和一些重金属等元素，同时植物通过光合作用、呼吸作用等改善根系周围溶解氧、pH等微观环境；另一方面，浮床植物庞大的根系为摄食藻类的大型浮游动物提供了庇护场所、分泌他感物质等抑制藻类生长繁殖，同时植物根系为微生物提供载体，改善微生物生存环境，提高水体微生物的活性，对净化污染水体、提高河流水生生态系统的生物多样性具有重要作用，加之生态浮床可实现原位修复和控制污染物等特点，并能适应较宽的水深范围，且具有造价低展，运行管理相对容易等优点，其无疑成为城市污染河道治理的新亮点。 2）人工浮床结构 目前，用于净化水质的浮床主要为湿式有构架浮床，其中浮床结构主要包括框架、床体、基质、固定装置等几部分，具体如下: ①框架 浮床框体要求坚固、耐用、抗风浪，目前一般用PVC管、不锈钢管、木材、毛竹等作为框架。PVC管无毒无污染，持久耐用，价格便宜，重量轻，能承受一定冲击力。不锈钢营、镀锌管等硬度更高，抗冲击能力更强，持久耐用，但缺点是质量大，需要另加浮筒增加浮力，价格较贵。木头、毛竹作为框架比前两者更加贴近自然，价格低廉，但常年浸没在水中，容易腐烂，耐久性相对较差。 ②床体 浮床床体是植物栽种的支挥物，同时是整个浮床浮力的主要提供者。目前，主要使用的是聚苹乙烯泡沫板。这种材料具有成本低廉、浮力强大、性能稳定的特点，而且原料来源充裕，不污染水质，材料本身无毒疏水，方便设计和施工，重夏利用率相对较高。此外，还有将陶拉、蛭石、珍珠岩等无机材料作为床体，这类材料具有多孔结构，适合于微生物附着而形成生物膜，有利于降解污染物质。但局限于制作工艺和成本的问题，这类浮床材料目前还停留在实验室研究阶段，实际使用很少。对于以漂浮植物进行的浮床栽种，可以不用浮床床体，依靠植物自身浮力保持在水面上，利用浮床框体、绳网将其固定在一定区域内，这种方法也是可行的。 人工合成的高分子材料具有更多的优点。它可以从分子化学的角度来设计分子主链的结构，从而控制高分子材料的物理性能，同时可以充分利用从自然界中提取或合成的各种小分子单体。目前，应用于人工生物浮床床体村料的主要是塑料和橡胶。 ③基质 基质的主要功能是为植物提供生长点，目前应用的基质材料主要有泡沫塑料板和海绵等，这些材料具有比重小、耐腐蚀、易加工等特点，可以为浮床植物的生长繁殖提供固定、保水、透气等必要条件。 ④固定装置 固定装置的设置目的在于防止浮床因相互碰撞而散架，同时保证浮床不被水流或者凤浪带走。固定装置有很多类型，如重物型、船锚型和桩基型3种。重物船锚、桩基与浮床之间的连接绳应有一定的伸缩长度，以便浮床随水位变化而上了浮动。在水流或风急浪大的水体中，粧基与浮床之间一般用钢丝绳连接以提高固定强度。 由此可见，生态浮床无论是在框架的使用，还是在浮体材料的选择、载体的选择等方面仍然存在诸多不尽如人意的地方，选择合适的浮床材料进行最佳组合，以便生态浮床发挥其净化水质的作用。 图2-4生态浮床结构 （3）人工湿地 人工湿地是指人类为满足生产、生活、防灾、污水处理等目的，人工修建的湿地（如塘坝、鱼塘、水景、稻田、水库、潜流湿地等）。它以人类利益为主要目标，以社会服务为主要功能，不仅可以用于污水处理，还可以用于营造景观、恢复自然湿地等，因此可称为“功能性人工湿地”。其中，主要用于实现水质改善功能的人工湿地，可以称为水净化人工湿地。它可以分为水生植物系统(包括浮水植物系统、沉水植物系统、挺水植物系统统)和湿生(耐湿)植物系统。人工湿地对水的净化是填料、植物和微生物共同作用的结果。 1）优点 ①投资少，运行成本低廉 国內外硏究表明人工湿地系统结构相对较为简单运行中易于维护和管理。因此，建设投资和运行成本相对低廉，其建设成本(吨污水投资)和运行成本(吨污水处理费)为传统污水处理厂成本的1/10-1/5，经济效益显著。 ②污水处理系统组合的多样性、针对性 人工湿地污水处理系统一般由人工基质(填料)和水生植物两部分组成，可根据水中污染物的种类特征，选取不同的基质和水生植物类型，因此系统具有多样性和针对性。 ③处理效果明显 应用研究数据表明，人工湿地污水处理的效果是理想的。1993年，Bastian等总结了北美人工湿地污染物去除率的波动范围，如有机物去除率为50%-90%，悬浮物去除率为40%-90%。氮的去除率为30%-90%。 ④独特的绿化环境功能 人工湿地由于栽种大量的水生植物，不但迅速增加了绿地面积、增加了湿度调节气候，还为人们提供了一个优美宜人的河湖生态景观。 2）不足 ①受气候条件限制 人工湿地由于其开敝的环境，以及依靠生物活性去除污染物，因此受外界环境，尤其是气候的影响较大。 ②占地面积相对较大 人工湿地净污的效果与污水在湿地中流动的时间和空间充足与否有着很大的关系，所以与传统的污水处理厂相比，湿地污水处理系统需要较大的占地面积，一般认为是传统污水处理厂的2~3倍。 ③容易产生游积，饱和现象 人工湿地能有效地去除污水中的污染物质，但是随看时间的推移，部分营养物质会逐渐积累，相应地，微生物大量繁殖，如果维护不当，就容易产生游积、阻塞现象，使水力传导性，湿地处理效果和运行寿命降低。排除淤积、饱和现象的最佳途径是在有备用池的前提下，定期对基质进行去淤、更换，对植物进行收割。 图2-5人工湿地 （4）生物操控 1）食物链操控 由于生态系统结构与功能不够完整，需要采用一定的生物操控措施进行修夏，利用营养级链状效应，通过人为操纵，改变生态系统食物网链结构，以达到改善与修具生态系统结构的目的。生态养鱼主要是指食物链生物操纵技术，利用肉食性鱼类--滤食性鱼类--浮游动物--藻类--营养物质的营养级关系所产生的下行效应，试图通过重建生物群落以得到一个有利的响应，藉此减少藻类生物量，控制氮、磷等污染物，保持水质清澈并提高生物多样性。河道生态系统构建图如下图所示： 图2-6 河道生态系统构建图 国内研究结果表明，水生态系统中鱼类种群生物星和年龄组成的变动，可使系统的营养结构和水质状况发生显著的变化。我国淡水鱼类根据其食性一般可分为滤食性鲢、鳙鱼，草食性草鱼和杂食性鲤鱼3类，鱼类的摄食选择性会直接影响其对浮游生物和藻粪的摄食作用。通过对摄食性进行研究，选出对浮游生物和藻类生长具有明显生态抑制作用的鱼类至关重要。鲢、鳙鱼养殖不仅使浮游植物生物里锐咸，而且也导致蓝藻等藻类和其他浮游生物比例大帽下降，以此来改善水质。 此外，河道会成为许多有害昆虫，如蚊、蝇滋生的场所，鲫鱼可摄食蚊子及其他昆虫的幼虫，避免水域对周围环境造成危害。在水体中放养无齿蚌、螺类等，蚌类可以将水中悬浮的藻类及有机碎屑滤食，提高湖水的透明度；螺主要摄食固着藻类，同时分泌促絮凝物质，使湖水中悬浮物质絮凝，从而使水变清。 2）投加微生物 河流水体中污染物的降解主要是依靠微生物的降解作用，当河流污染严重而又缺乏有效的微生物作用时，人为提供适宜的环境条件(如曝气复氧)、投加髙效功能性菌剂和生物促生液等用以促进微生物降解有机污染物。在河道中投加髙效微生物，髙效微生物是用最新生物科技培养驯化的微生物，针对于不同的污水水质情况，开发出的系列高效微生物。对于不同水质的污水，有专门的微生物作为优势菌种。采用针对生活污水的高效微生物，能够有效去处污水中的氨氮、化学需氧量等污染物，确保出水的达标。这种微生物适应能力强，以有机物为主要的营养物质，能在河道中大量繁殖而不影响原有的生态传统，也能在一定程度上改善原有的己经被破坏的生态系统。 3）生态基净化技术 生态基净化技术实际上是固定化微生物技术的一种，其基本原理为在载体上聚集并繁殖出一定生物量的微生物群落，通过微生物的代谢作用去除污水中的污染物。其中，阿科蔓生态基作为高效微生物载体，是一种由特殊的织物材料制成的新型生物载体，通过独特编织技术和表面处理，使其具有巨大的生物接触表面积、精细的三维表面结构、合适的表面吸附电荷，通过微生物的“自然优选”，发展出生物量巨大、物种丰富、活性极高的土著微生物群落，并通过微生物的代谢作用髙效降解污染物。 （4）水生植被群落构建 水深是决定植物生长的重要因素，不同的湿生和水生植物对水深的要求存在差异。耐淹的乔灌木适宜的水深一般小于0.4m。湿生植物适宜的水深小于0.6m；挺水植物多在1m左右；沉水植物适宜的深度范围一般小于2.5m。因此，水深和地形成为生态恢复工程必须予以考虑的重要因素。湿地植物的不同配置会显著影响空间层次结构，主要考虑垂向和纵向两个方面，使得其具有通透感和层次感湿地的髙低层次可以通过乔木、灌木、湿生、挺水、浮叶、沉水植物配置形成。 1）基于工程区湿地生态修复的需要，以野外调查为基础，评价不同生活型（沉水、浮水、挺水、沼生，短生、一年生、多年生，暖季与冷季等）与不同耐性（耐涝、耐旱、耐污、耐冻等）的植物，从而选择岀具有潜在应用价值的物种。 2）针对多样化的微地形与复杂的水环境、水资源条件，进行不同生活型植物（耐涝、耐污、耐污、季节性）的配置与组合技术。 （6）生态岸坡 生态岸坡是水力工程中常用的一项技术，随着环保技术的不断深入，生态岸坡的形式和作用也发生了改变。已经由传统的防洪，排涝作用转变为安全，生态的形式。生态岸坡也不断吸收环保技术的理念，在具体的设计，施工中，更加强调了恢复原有自然规律，保证自然水生态系统的天然状态，因此，在岸坡植物的选择，边坡的形式，以及岸坡修建使用的材料上均在贴合实际，贴合自然，为水生植物，动物等提供良好的生存和活动环境，进而保证河道水环境的恢复。 图2-7 生态岸坡 （7）其他 1）生态塘 生态塘是一种利用天然净化能力的生物处理构筑物的总称，其净化过程与自然水体的自净过程相似。通常是将土地进行适当的人工修整，建成池塘，并设置围堤等，该工艺是污水经一定的前置处理后进入生态塘。利用生态塘的原有生态结构，结合人工强化手段如人工增氧、放置微生物载体、投放水生动物、栽植水生植物、施用高效微生物菌剂对污水中的有机物、N、P等污染物进行高效降解、吸附、吸收处理，达到净化污水的同时，可以大幅度改善村镇水乡景观效果。 该工艺技术充分利用荒废的池塘或河道地形，融入生物降解自然法则，大大节省投资成本，生态效应显著，提升环境景观。运行成本低，维护工作量小，适应性好。 2）生态滞留塘 中小型河流污染是我国迫切需要解决的环境问题之一。河道生态滞留塘技术是一项具有成本低、运行管理简单、能持续发挥水质净化作用等优点的污染河流治理技术，有较好应用前景。该技术直接在河道上构建滞留堰拦水，延长了河水在单位距离上的停留时间，通过滞留塘内重力沉降、植物吸收和微生物降解等作用，净化水质。 3）生态沟渠 在保证输水安全的前提下，在排水沟内，通过植草、铺设过滤层， 有时根据情况再设置透水坝、拦截坝等辅助措施，形成具有较高水质净化能力的排水沟渠。 4）前置库 在大型河湖、水库入口处设置规模较小的水域，利用它的蓄水功能，将因表层土壤的污染物淋溶而产生的径流污水截流，经过物理、生物作用强化净化后，再排入要保护的河湖、水库。 综上所述，根据蜀河流域实际情况，结合项目投资预算，本项目选择“生态缓冲带建设+水生植被修复+生态岸坡”组合应用的水生态修复技术方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境现状 1.《陕西省主体功能区规划》 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。旬阳市位于限制开发区域的重点生态功能区内。重点生态功能区，即生态脆弱，生态系统重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。项目地处我省重点生态功能区中的“生物多样性生态功能区，可按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源”。依据省发展和改革委员会对《陕西省主体功能区规划》的解读说明：《规划》中所指的“开发”，特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制或禁止开发，特指在这类区域限制或禁止进行大规模高强度工业化城镇化开发，并不是限制或禁止所有的开发行为。 本项目为河道整治项目，且设计工作量小，破坏植被及时恢复后，是符合《陕西省主体功能区规划》要求的。 2.《陕西省生态功能区划》 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。依据该区划可知，全省生态功能区分为三个等级，共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目所处区域生态功能区划定位见下表。 表3-1 项目所处区域生态功能区划定位 一级区 二级区 三级区 范围 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区 汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区 汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区 安康市、石泉县、和水土保持汉阴县、旬阳县的北部和南部、紫阳县北部、平利县东北部、白河县大部地区 农业区土壤侵蚀敏感，合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林林，提高林木覆盖率控制水土流失 该区是秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，其特征为农业区土壤侵蚀敏感，保护对策应合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率控制水土流失。建设单位在严格落实环评要求的各项污染治理措施，合理规划利用土地，做好生态植被恢复等措施控制水土流失，项目建设对秦巴山地生态影响较小。 3.《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》 安康属于《全国主体功能区规划》中确定的限制开发的重点生态功能区，全市除汉滨区外的宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县、汉阴县、石泉县等其他9县均被列入秦巴生物多样性重点生态功能区，是国家“两屏三带”生态安全战略格局的重要组成部分。安康市主体功能区划，按开发方式细分为重点开发区域、点状开发重点城镇和园区、限制开发区域、禁止开发区域四类。 ①重点开发区域：主要分布于汉滨区和汉阴县，包括25个镇（街办），总面积2120km2，占全市国土面积的9.0%。 ②点状开发重点城镇和园区：点状开发重点城镇31个，包括8个县城所在镇和23个重点镇。点状开发重点产业园区17个，包括12个市级产业园区和5个飞地经济产业园区。 ③限制开发的生态地区主要分布于安康市北部秦岭中高山水源涵养与生物多样性生态保护区，以及南部大巴山水源涵养与生物多样性生态保护区，包括102个镇；限制开发的生态与农业地区主要为安康市各县区的城关镇、重点镇以及市域内汉江及其支流流经的城镇，包括34个镇。 ④禁止开发区域包括面状和点状两种形式，分布于重点开发和限制开发区域之中，共有58处，其中面状33处，包括13处国家级或省级森林公园，6处国家级或省级自然保护区，14处海拔2600m以上区域；点状25处，包括21处水源地，2处国家级湿地公园（试点），1处国家级水产种质自然保护区，1处风景名胜区（包含于自然保护区中）。 本项目不在《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》中禁止开发区域，属于限制开发区。该区域的发展方向是：优化农业生产布局，着力发展特色高效农业，建设生猪产业基地、健康水产养殖基地、设施蔬菜生产基地和食用菌、中药材、蚕桑、核桃等林特产品产业基地。围绕地域特色农产品基地建设，推进标准化生产和精深加工，积极发展休闲农业。优化开发方式，发展循环农业，推进现代农业示范园区建设，实现农业生产的无害化和农业资源利用的综合化。依托丰裕的“山、水、人”资源禀赋，注重产业融合，因地制宜地发展涉水产业、山林经济、乡村旅游产业、劳动密集型产业、庭院经济等资源环境可承载的特色经济、适宜产业、富民产业。按照城镇建设与环境容量相协调的原则，围绕特色小城镇培育，加强区内城镇基础设施和公共服务设施建设，增强人口吸纳和产业集聚能力，适度健康地推进新型城镇化，建设绿色家园。 本项目为河湖整治项目，项目建设有效改善生态环境，增强区域防洪能力，促进乡村振兴和区域高质量发展，增强群众的获得感、幸福感、安全感，因此本项目和限制开发区的发展方向一致。 3.2 其它环境要素质量现状 大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。引用《安康市环境空气质量快报》（第十二期，2023年1月28日）中旬阳市2022年1月-12月环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项常规指标。区域环境空气质量状况统计见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 评价标准（µg/m3） 现状浓度（µg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率% 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 60 8 13.3 / 达标 NO2 年平均质量浓度 40 15 37.5 / 达标 PM10 年平均质量浓度 70 45 64.3 / 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 26 74.3 / 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 4000 900 22.5 / 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 160 116 72.5 / 达标 由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 因此，判断项目所在区域属于达标区。 水环境质量现状 项目治理河流为蜀河，本次地表水环境现状引用市控断面旬阳蜀河口监测数据，蜀河口位于本项目蜀河镇区段。根据安康市生态环境局官网发布的安康市2023年1-12月全市水环境质量状况，蜀河口监测断面2023年1月-12月水质水质较好，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 根据安康市生态环境局公示的2021、2022、2023年环境质量月报，蜀河2021年~2023年水质类别及变化趋势见下表。 表3-3 旬阳蜀河口断面2021年~2023年水质监测结果统计表 单位：mg/L 河流 县区 监测断面 2021年 2022年 2023年 监测时间 水质类别 监测时间 水质类别 监测时间 水质类别 蜀河 旬阳市 旬阳蜀河口 1月 Ⅱ类 1月 Ⅱ类 1月 Ⅱ类 2月 Ⅱ类 2月 Ⅱ类 2月 / 3月 Ⅱ类 3月 Ⅱ类 3月 / 4月 / 4月 Ⅱ类 4月 Ⅱ类 5月 / 5月 Ⅱ类 5月 / 6月 / 6月 Ⅱ类 6月 I类 7月 / 7月 I类 7月 Ⅱ类 8月 / 8月 Ⅱ类 8月 / 9月 Ⅱ类 9月 I类 9月 I类 10月 Ⅱ类 10月 Ⅱ类 10月 Ⅱ类 11月 Ⅰ类 11月 Ⅱ类 11月 I类 12月 Ⅱ类 12月 Ⅱ类 12月 I类 根据2021年至2023年监测数据表明，旬阳蜀河口监测断面基本能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值，个别月份达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准限值，蜀河水质状况良好。 1）地表水环境质量现状监测 ⑴监测布点 本次补充监测共布设地表水监测点4个，引用陕西华准通检测技术有限公司2024.1.26~1.28监测报告《旬阳市蜀河流域双河镇段水环境综合治理项目环境质量现状监测》（HZT24022001-ZH）地表水监测点1个，见表3-4，附图6。 表3-4 地表水现状监测断面布设 断面编号 监测断面位置 地表水 备注 1# 闾关村断面 蜀河 龙家河入蜀河下游50m 2# 魏家院断面 蜀河 南沙河入蜀河下游50m 3# 双河大桥下游200m 蜀河 西岔河入蜀河下游300m 4# 双河大桥上游1000m 蜀河 对照断面，本项目初始断面上游50m 5#（引用） 双河社区 西岔河 对照断面，本项目初始断面上游200m ⑵监测项目 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、六价铬、氟化物、氰化物、硫化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共24项。。 ⑶监测时间 本次地表水补充监测监测时间为2024年1月26日~1月28日，连续监测3天，1次/天。 ⑷监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 地表水监测结果统计表 单位：mg/L 监测断面 监测项目 1# 2# 3# 4# 5#（引用） 日期 2024年1月26日 水温 5.6 4.3 4.7 5.1 5.7 pH（无量纲） 7.5 7.3 7.4 7.6 7.4 高锰酸盐指数 1.2 1.4 1.6 1.3 1.6 总氮 1.38 1.16 1.17 0.83 1.01 氨氮 0.039 0.178 0.141 0.042 0.233 硒（μg/L） 0.4ND 0.4ND 0.4ND 0.4ND 0.4ND 砷（μg/L） 0.3ND 0.3ND 0.3ND 0.3ND 0.3ND 汞（μg/L） 0.04ND 0.04ND 0.04ND 0.04ND 0.04ND 氟化物 0.13 0.15 0.11 0.14 0.11 镉 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 铅 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 铜 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 锌 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 总磷 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 六价铬 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 氰化物 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 硫化物 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 阴离子表面活性剂 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 溶解氧 9.8 10.7 10.0 9.4 10.5 化学需氧量 5 6 8 6 8 五日生化需氧量 0.8 0.9 1.0 0.8 1.0 粪大肠菌群（MPN/L） 20ND 20ND 20ND 20ND 20ND 石油类 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 日期 2024年1月27日 水温 6.3 5.7 5.9 6.4 5.1 pH（无量纲） 7.6 7.4 7.5 7.7 7.5 高锰酸盐指数 1.3 1.8 1.9 1.4 1.9 总氮 1.52 1.25 1.20 0.89 1.35 氨氮 0.055 0.166 0.135 0.033 0.209 硒（μg/L） 0.4ND 0.4ND 0.4ND 0.4ND 0.4ND 砷（μg/L） 0.3ND 0.3ND 0.3ND 0.3ND 0.3ND 汞（μg/L） 0.04ND 0.04ND 0.04ND 0.04ND 0.04ND 氟化物 0.11 0.09 0.17 0.09 0.09 镉 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 铅 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 铜 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 锌 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 总磷 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 六价铬 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 氰化物 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 硫化物 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 阴离子表面活性剂 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 溶解氧 9.4 10.9 10.0 9.5 10.5 化学需氧量 6 8 10 7 10 五日生化需氧量 1.0 1.3 1.5 1.2 1.2 粪大肠菌群（MPN/L） 20ND 20ND 20ND 20ND 20ND 石油类 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 日期 2024年1月28日 水温 5.2 5.7 5.3 4.6 4.2 pH（无量纲） 7.4 7.6 7.3 7.5 7.4 高锰酸盐指数 1.5 1.6 1.9 1.7 1.8 总氮 1.27 1.17 1.20 0.87 1.12 氨氮 0.073 0.202 0.169 1.058 0.246 硒（μg/L） 0.4ND 0.4ND 0.4ND 0.4ND 0.4ND 砷（μg/L） 0.3ND 0.3ND 0.3ND 0.3ND 0.3ND 汞（μg/L） 0.04ND 0.04ND 0.04ND 0.04ND 0.04ND 氟化物 0.08 0.15 0.16 0.09 0.13 镉 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 铅 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 铜 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 锌 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 总磷 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 六价铬 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 氰化物 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 硫化物 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 阴离子表面活性剂 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 溶解氧 10.1 10.6 10.1 9.9 10.9 化学需氧量 7 7 9 8 9 五日生化需氧量 1.2 1.3 1.5 1.4 1.3 粪大肠菌群（MPN/L） 20ND 20ND 20ND 20ND 20ND 石油类 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 根据《地表水环境质量评价办法（试行）》，本次监测断面水质评价采用单因子评价法，西岔河监测断面水质达标情况见表3.4，蜀河监测断面水质达标情况见表3.5。 表3-4 西岔河监测断面地表水各因子污染指数 监测因子 监测范围 标准限值 达标情况 pH（无量纲） 7.4~7.5 6~9 达标 高锰酸盐指数 1.6~1.9 ≦4mg/L 达标 氨氮 0.209~0.246 ≦0.5mg/L 达标 硒（μg/L） 0.4ND ≦0.01mg/L 达标 砷（μg/L） 0.3ND ≦0.05mg/L 达标 汞（μg/L） 0.04ND ≦0.00005mg/L 达标 氟化物 0.09~0.13 ≦1.0mg/L 达标 镉 0.0001ND ≦0.005mg/L 达标 铅 0.001ND ≦0.01mg/L 达标 铜 0.05ND ≦1.0mg/L 达标 锌 0.05ND ≦1.0mg/L 达标 总磷 0.02~0.03 ≦0.1mg/L 达标 六价铬 0.004ND ≦0.3mg/L 达标 氰化物 0.001ND ≦0.05mg/L 达标 挥发酚 0.0003ND ≦0.002mg/L 达标 硫化物 0.01ND ≦0.1mg/L 达标 阴离子表面活性剂 0.05ND ≦0.2mg/L 达标 溶解氧 10.5~10.9 ≥5mg/L 达标 化学需氧量 8~10 ≦15mg/L 达标 五日生化需氧量 1.0~1.3 ≦3mg/L 达标 粪大肠菌群（MPN/L） 20ND ≦10000个/L 达标 石油类 0.01 ≦0.05mg/L 达标 表3-6 蜀河监测断面地表水各因子污染指数 监测因子 监测范围 标准限值 达标情况 pH（无量纲） 7.3~7.7 6~9 达标 高锰酸盐指数 1.2~1.9 ≦4mg/L 达标 氨氮 0.033~0.202 ≦0.5mg/L 达标 硒（μg/L） 0.4ND ≦0.01mg/L 达标 砷（μg/L） 0.3ND ≦0.05mg/L 达标 汞（μg/L） 0.04ND ≦0.00005mg/L 达标 氟化物 0.08~0.17 ≦1.0mg/L 达标 镉 0.0001ND ≦0.005mg/L 达标 铅 0.001ND ≦0.01mg/L 达标 铜 0.05ND ≦1.0mg/L 达标 锌 0.05ND ≦1.0mg/L 达标 总磷 0.01~0.02 ≦0.1mg/L 达标 六价铬 0.004ND ≦0.3mg/L 达标 氰化物 0.001ND ≦0.05mg/L 达标 挥发酚 0.0003ND ≦0.002mg/L 达标 硫化物 0.01ND ≦0.1mg/L 达标 阴离子表面活性剂 0.05ND ≦0.2mg/L 达标 溶解氧 9.4~10.9 ≥5mg/L 达标 化学需氧量 5~10 ≦15mg/L 达标 五日生化需氧量 0.8~1.5 ≦3mg/L 达标 粪大肠菌群（MPN/L） 20ND ≦10000个/L 达标 石油类 0.01~0.02 ≦0.05mg/L 达标 从监测结果可以看出：河流除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；水温跟随气候环境温度变化，没有人为造成的环境水温变化；粪大肠菌群未检出。河流总氮不进行评价，留作本底值。 2）地表水环境现状评价结果 ⑴根据收集安康市生态环境局公示的2021、2022、2023年环境质量月报，连续3年“旬阳蜀河口”断面水质状况监测结果均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值。 ⑵从补充监测结果可以看出：河流除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；水温跟随气候环境温度变化，没有人为造成的环境水温变化；粪大肠菌群未检出。河流总氮不进行评价，留作本底值。 声环境质量现状 为了解本项目区域的声环境质量现状，本次委托陕西华准通检测技术有限公司于2024年1月26日对蜀河河沿岸的居民点进行了噪声监测。监测点位（详见附图6）及监测结果见下表3-7： 表3-7 声环境质量监测结果 单位：LeqdB(A) 监测时间 2024年1月26日 监测点位 监测结果 评价标准 达标情况 昼 夜 1#蜀河中学 52 44 昼间55dB(A)，夜间45dB(A) 达标 2#郅家湾 46 39 达标 3#闾关村 49 39 达标 4#吴家湾村 48 38 达标 5#高坪村 50 41 达标 6#双河初级中学 10 43 达标 根据监测结果，各监测点位昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，河道沿线区域声环境质量现状良好。 项目区域生态环境质量现状 （1）土地利用现状 场址位于河道两侧的河滩地，不占用基本农田和林地。本项目选址：在双河镇新建河流缓冲带11.06hm2；在蜀河镇新建河流缓冲带3.59hm2。工程场址具体建设范围见下表； 表3-8 拟建生态缓冲带工程场址用地情况一览表 序号 镇名 河流缓冲带占地面积（hm2） 土地性质 1 双河镇 11.06 蜀河河道河滩地 2 蜀河镇 3.59 蜀河河道河滩地 合计 14.77 （2）陆生生态环境现状 1）植被 1.芦苇群落(Form.Phragmites australis)芦苇的适应能力极强，群落外貌整齐，浅绿、黄绿至深绿色。秋末转枯黄，夏秋季节，苇花开放，雪白一片，云腾雾 涌，蔚为壮观。群落高度0.5～1.6(2.5)m，总盖度60%～100%。伴生植物主要有卤地菊、三裂叶野葛、矮生苔草、单叶蔓荆等。 2.斑茅群落(Form.Saccharumarundinaceum) ，斑茅的适应性强，能在滩地鹅卵石滩中扎根生长，是滩地植被演替的先锋植物。斑茅在春夏呈灰绿色，到秋冬时节，雪白硕大的花(果)序十分美丽，群体效果十分壮观，形成滩地特有的景观。 3.白茅群落(Form.Imperata cylindricavar. major)，在淡水湿地中多分布于河滩地，通常生于沙质土中。地下茎发达，生活力及固沙能力均极强。伴生植物有鼠尾粟、野艾蒿、狗牙根等。 7.狗牙根群落(Form.Cynodon dactylon)，是一适应能力很强的优良水土保持 植物。群落高5cm左右，盖度为90%～100%，有时无任何伴生植物，有的地段则伴生有酢浆草、野塘蒿、野艾蒿等植物。 5.结缕草群落(Form.Zoysi japonica)，在江河、库区滩地上十分常见，其群 落组成及结构因生境不同而稍有差异。群落外貌低矮整齐，总盖度95%，高约 5cm，结缕草占绝对优势，盖度85%～90%。主要伴生种为假俭草，其它零星散 生有狗尾草、鼠尾草等。结缕草特性与狗牙根相近，为优良的固土护坡及草坪植物。 动物 ①肉用动物 旬阳鸟类中的环颈雉、刁鸡、竹鸡、斑鸠；兽类中的草兔、中华竹鼠、猪獾、狗獾、花面猫、黑熊、林麝、小鹿、野猪、青羊等，都是较好的野味肉食。 ②毛皮动物 旬阳供做裘制革的毛皮兽类有：草兔、松鼠、中华竹鼠、狼、貉、狐、青鼬、黄鼬、猪獾、水獭、大灵猫、花面猫、豹、黑熊、林麝、小鼠、狍、青羊等；作为羽毛收购的鸟类有金雕、金鸡等。 ③农林益鸟 旬阳食虫鸟类主要有9种，如金眶鸻、戴胜、啄木鸟类、家燕等，食物几乎全为昆虫；白鸽、灰卷尾、大山雀等，食物绝大多数为昆虫；黑卷尾、画眉等，食物大多为昆虫。所吃的昆虫，除少数益虫（如蜜蜂、瓢虫等）及一些益害无关的水生昆虫外，均为农林害虫，如金龟、象、吉丁、天牛、金花虫、蝽象、蝼蛄、蝗虫、松毛虫、地老虎，以及许鳞翅目的幼虫。猫头鹰等猛禽类，则是各种鼠类天敌。除此之外，许多鸟类还是花粉、种籽的传播者。还有一种“农时鸟”，每年夏收期间，成夜叫“算黄算割”，督促农民抢收成熟的庄稼。 （3）水生生态环境现状 汉江水系鱼种较多，有12科93种，具有长江鱼类的主要特征。据1982年渔业区划调查，主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鲂等；凶猛鱼类有鳡、鲶、鳟、乌鱼（俗名石板头）等；小沟小河多见其它小型野杂鱼。 水库、堰塘和稻田养殖鱼类主要有草、鲢、鲤、鳙、鲂鱼等。泥鳅、黄鳝、蚌壳、螃蟹等，亦分布较广。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 近年来，蜀河水质基本为Ⅱ类，蜀河流域水环境质量总体良好，然而在人类活动和自然因素的双重因素胁迫下，蜀河依然存在河流滨水空间受到侵占、面源污染较严重、水生态功能退化等水生态环境问题。根据现场踏勘及收集资料，蜀河流域项目河段现状主要包括两类污染源：农村居民生活污染、农业面源污染。 现存问题主要体现在以下三个方面： 1、河流滨水空间受到侵占 通过实地调查发现，蜀河部分河段存在农田、生活垃圾侵占河滨缓冲带，导致河滨缓冲带植被面积减少的问题。现场还发现，一些施工导致河滨带遭破坏。 2、农业面源污染比较严重 农村面源污染物主要源自养殖业、种植业和农村生活污水。蜀河主要面源污染为农村农田耕地施肥、用药，沿线垃圾堆放。蜀河沿岸存在大量农田，与河道仅一线之隔，农田施肥带来的面源污染不容忽视，面源污染还加剧了蜀河总氮污染负荷。特别是在暴雨时节经过雨水冲刷，对下游地区的水生态环境造成了严重威胁。 3、水生态功能退化 由于蜀河滨水空间受到侵占，面源污染较严重，当地居民在河道历史采沙等活动，不同程度的破坏了河道生态系统，导致一些草本、灌木甚至乔木濒临死亡，植被数量减少和生物量减少，植被覆盖率下降，水源涵养和水土保持能力不断下降。这些问题的存在，致使河流生态缓冲功能与污染物自净能力差，水生态功能退化。 |
| 生态环境保护目标 | 拟建项目环境保护目标见表3-9。 表3-9 拟建项目保护目标表 要素 保护对象 保护级别/保护级别 保护范围/保护内容 实施时段 生态环境 水生植物、水生动物及野生植物 / 工程全线，水生植物及其生境 施工期 运营期 蜀河城墙 省保 保护范围A区：东边的南段至崖根，北段至居民住户墙根，南至通道外挡墙，西、北至人行道。 B区：东、西各向外延伸10米，南同A区，北向外延伸50米。 施工期 蜀河杨泗庙（船帮会） 省保 保护范围A区：东边的南段至崖根，北段至居民住户墙根，南至通道外挡墙，西、北至人行道。 B区：东、西各向外延伸10米，南同A区，北向外延伸50米。 蜀河清真 省保 保护范围A区：东至台阶外，西至崖根，南至沟心，北至寺围墙。 蜀河电报局旧址 省保 保护范围A区：东、西、北至旧址本体，南至旧址本体外扩2米 地表水环境 西岔河 Ⅱ类标准 工程全线，水质。 施工期 运营期 蜀河 Ⅱ类标准 工程全线，水质。 施工期 运营期 声环境 双河社区 Ⅱ类标准 / 10m 施工期 双河镇中心小学 1类标准 / 23m 双河镇人民政府 1类标准 N 左岸37m 双河镇初级中学 1类标准 S 右岸40m 高坪村 1类标准 S 右岸40m 吴家湾村 1类标准 W 右岸45m 闾关村 1类标准 W 右岸40m 郅家湾村 1类标准 N 左岸50m 三官社区 1类标准 N 50m 蜀河社区 Ⅱ类标准 S 50m 蜀河中心卫生院 1类标准 N 左岸40m 大气环境 双河社区 二类功能区 / 10m 施工期 双河镇中心小学 / 23m 双河镇人民政府 N 左岸37m 双河镇初级中学 S 右岸40m 高坪村 S 右岸40m 吴家湾村 W 右岸45m 闾关村 W 右岸40m 郅家湾村 N 左岸50m 三官社区 N 50m 蜀河社区 S 50m 蜀河中心卫生院 N 左岸40m 蜀河中心 S 左岸50m 魏家院 N 左岸140m 高庄子 S 右岸350m 庙坪 S 右岸250m 坪和村 N 左岸80m 三家庄 S 右岸150m 韩家沟 N 左岸140m 傅家湾 N 左岸140m |
| 评价 标准 | （一）环境质量标准 1.环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表3-10。 表3-10 环境空气质量标准 执行标准 级别 污染物项目 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 《环境空气质量标准》 二级 SO2 500μg/m3 150μg/m3 60μg/m3 NO2 200μg/m3 80μg/m3 40μg/m3 PM10 / 150μg/m3 70μg/m3 PM2.5 / 75μg/m3 35μg/m3 CO 10mg/m3 4mg/m3 / O3 200μg/m3 日最大8h平均160μg/m3 / 2.地表水 项目地表水系为蜀河流域，根据《陕西省水功能区划》可知，该区域段地表水体属于Ⅱ类水域功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，见表3-11。 表3-11 地表水环境质量标准 项目 质量标准 项目 质量标准 pH（无量纲） 6-9 汞（mg/L） 0.00005 高锰酸盐指数（mg/L） 4 镉（mg/L) 0.005 COD（mg/L) 15 六价铬（mg/L) 0.05 BOD5（mg/L) 3 铅（mg/L) 0.01 氨氮（mg/L) 0.5 氟化物（mg/L) 0.05 总磷（mg/L) 0.1 挥发酚（mg/L) 0.002 铜（mg/L) 1.0 石油类（mg/L) 0.05 锌（mg/L) 1.0 硫化物（mg/L) 0.1 3.声环境质量 项目镇区区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，沿线村庄执行1类标准。 表3-12 声环境质量标准 执行标准 项目 标准限值 单位 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类 等效A声级 dB(A) 55 45 2类 60 50 （二）污染物排放标准 1.废气排放标准 施工期作业产生的扬尘执行陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），见表3-13。 表3-13 施工场界扬尘排放限值 污染物 施工阶段 标准值 单位 数值 施工扬尘（TSP） 土方及地基处理工程 mg/m3 ≤0.8 小时平均浓度限值 基础、主体结构 mg/m3 ≤0.7 2.废水排放标准 本项目施工期间产生的废水主要为施工人员生活废水以及施工生产废水。本项目施工营地均租用民房，生活污水房屋自建的旱厕收集处理后，进行农田施肥。混凝土施工废水采用在施工场地设置沉淀池，收集处理混凝土工程施工废水，混凝土工程施工废水经沉淀池沉淀后，SS浓度可大大降低，经处理后回用于临时道路洒水抑尘和砂浆搅拌用水，不向水体排放；车辆机械冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后贮存在清水池中，循环用于车辆机械的冲洗，不外排。 3.噪声排放标准 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；见表3-14。 表3-14 噪声排放标准 标准名称 级别 评价因子 标准值〔dB（A）〕 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 / 等效声级Leq 70 55 4.固体废物 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目为生态影响类，运营期不涉及废水、废气排放，因此不申请总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.施工期生态环境影响分析 （1）陆生生态环境的影响 野生植物：据现场调查，本项目建设影响区域内无珍稀及国家重点保护野生植物。本项目采用“分段施工，边挖边填”的施工方式，能够减少工程临时占地时间，施工期对陆生植被的影响主要是施工机械对植被的碾压和施工道路占地扰动。根据调查，施工影响范围内植被在施工区内分布广泛，生存能力强，自然恢复的速度快，植被受到临时性的破坏一般将随施工完成而终止。本工程施工期结束后对占地区进行生态恢复，因此施工期对影响范围内物种分布状况和种群生长影响不大。 野生动物：项目施工过程中产生的废水、废渣、工程机械噪声和车辆运输噪声等因素对动物会产生一定影响。根据调查，工程区人类活动频繁，野生动物少，多为一般性小型兽类，无珍稀重点保护的陆生野生动物分布。工程施工活动具有暂时性和短期性，因此工程施工对动物的影响是暂时的，会随着施工的结束而消失，不会对这些物种的生存和繁衍造成危害。 （2）水生生态的影响 本工程施工期对水生生物的影响主要包括施工废水排放及施工噪声及整治河段围堰扰动对水质和水生生态的影响等。施工期的各类施工废水如果处理不当，进入工程区域内水域及评价河段后，会使水体的透明度降低，导致鱼类和饵料生物受到影响，改变栖息场所、降低饵料生物的丰度和降低捕食率；干扰鱼类产卵、降低孵化率和仔鱼成活率等。工程在河床疏浚和其他施工过程中将产生噪声污染，可能会导致鱼类受到惊吓和干扰而逃离施工水域，一些小型鱼类可能会适应这个环境而在该水域逗留。本项目施工过程中，修建临时的围堰，施工机械选用低噪音设备，同时加强施工期管理，减少人为的噪声。 据调查，项目所在河段内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道以及天然渔场，鱼类多为鲫鱼、鲤鱼等。施工机械、车辆所产生的粉尘、噪音和振动。对鱼类造成一定惊扰，会使施工河段内的鱼类被迫向上下游迁徙，悬浮泥沙堵塞鱼类的鳃丝会导致鱼类因不能正常呼吸缺氧而死亡，同时对项目区水域鱼类的生态环境、性腺发育、繁殖活动、产卵率、孵化率与成活率、种群数量变动等均产生干扰、影响或抑制，另外，工程施工导致的浮游生物和底栖动物生物量的减少，将影响到鱼类对食物的摄取。 由于本项目施工期短暂，受影响的区域范围较小，在施工期结束后，河流迅速澄清，原有的鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化，对评价范围鱼类种类、数量的影响不大。 综上，工程建设过程对河道的扰动，将使区域内的生物量有一定的减少，待工程完成后，水质逐渐清洁，原有的浮游动植物、底栖动物和鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化。总体来说本项目的建设期对水质的影响是暂时的，不会导致严重的水质恶化，对水生生态环境影响可接受。 因此，项目通过采取合理的环保措施后，不会对水生生物及水质产生较大的影响。 （3）对景观体系的影响 评价区内景观生态体系稳定性的影响主要从恢复稳定性和阻抗稳定性两个角度进行分析。 恢复稳定性：从项目区生物生产力的变化情况进行度量，由于工程占地和施工占地，造成评价区局部范围平均生产力有所降低，但目前项目所在区域任维持了较高的生产力水平。 阻抗稳定性：从项目区植被的现状情况分析，次生林生态系统受人类活动的影响程度较大，植被异质化程度较低，在收到外界干扰情况下，生态体系的抵抗力和恢复力较低，这一影响主要来自工程施工的工程占地以及工程弃渣对局部区域的土地、植被造成的扰动或破坏。当植被收到人为破坏后，其阻抗稳定性会有所减弱，水土保持能力会降低，形成一定程度的水土流失。 由于评价区无敏感性生物多样性保护内容，施工期不会导致物种变化或破坏生物多样性，因此对景观生态体系的完整性基本上无影响。 （4）水土流失影响 施工期间所带来的短暂的植被破坏，在雨季会造成水土流失，要求在施工作程中做好防护工作，合理安排工序，尽快恢复植被。施工应注意采取水土保持措施。施工期水土保持措施是防治水土流失的系统工程，本项目从工程措施、植物措施考虑、达到水土保持的目的。采取水土保持措施后，对水土流失影响可接受。 （5）水质环境影响分析 施工期间会带来的短暂的环境影响，本项目施工过程中严格落实各项环境保护措施，禁止向河道内丢弃各类固体废物，项目合理进行施工布置，严防漏油、滴油事件发生，同时项目通过采取合理的环保措施后，不会对水生生物产生较大的影响，具备水体自净能力，本项目不向水体排放污染物，故对河道河流水质环境影响较小。 （6）项目占地影响分析 本项目永久占地对生态环境影响较小，不会改变当地整体土地利用格局。临时性占地一般仅在施工阶段造成沿线土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内能恢复原有利用功能，不会对区域土地利用产生较大影响。综上所述，永久性工程占地不会对周边土地利用造成较大影响，短期临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小直至消失。 （7）生物多样性影响分析 项目施工期间，开挖区的植被全部遭到毁灭性破坏，两侧其它区域的植被则受到不同程度的破坏和影响，评价区内无珍贵的野生动物，而且周边区域植被类型均比较单一。施工期对野生动植物生境的影响很小；且区域内野生动植物生境受人类干扰很大，生境类型较单一，不宜于野生动物生存，生物多样性较低，施工开始后少量的鸟类、哺乳动物及爬行动物可将栖息地转移到附近其他地域上。虽然施工会造成占地范围内原有野生动物的转移，但不会造成野生动物数量、种类的减少，因此拟建工程对动物影响较小。 由于本项目施工期短暂，受影响的区域范围较小，在施工期结束后，河流逐渐澄清，原有的鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化，对评价范围鱼类种类、数量的影响不大。综上，工程建设过程对河道的扰动，将使区域内的生物量有一定的减少，待工程完成后，水质逐渐清洁，原有的浮游动植物、底栖动物和鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化。 总体来说本项目的建设期对水质的影响是暂时的，不会导致严重的水质恶化，对水生生态环境影响可接受。因此项目施工不会对区域内生态系统造成大的变化。 2.施工期大气环境影响分析 施工期大气污染物主要为施工扬尘、中大型运输车辆和挖掘机械将汽车尾气、砂浆拌合粉尘。 （1）扬尘 为了将扬尘的影响降至最低，建设单位在施工过程中对产生扬尘较大的工序采用湿法作业。另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内，因此，做好车辆扬尘的防护措施，防止对沿线敏感点造成影响，并且工程完工后其影响也随之消失。根据现场调查，本项目堤防沿线均分布有住户，因此，施工期应在靠近居民区的施工现场周围设置不低于2m高的施工围挡、围护以减少扬尘扩散。为了降低扬尘产生量，减少施工扬尘对环境敏感点的影响，保护大气环境。 （2）中大型运输车辆和非道路移动机械尾气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑材料、施工设备及器材、建筑垃圾等以及非道路移动机械，机动车辆和非道路移动机械排出的尾气主要污染物是CH、CO、NOx等。因此，在施工中选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，使之处于良好的运行状态。加强施工机械和车辆的维护和保养，并使用优质燃料，施工期加强燃油管理，禁止在施工期存放燃油，减少废气排放。施工期大气污染物均为无组织排放，通过本环评的相关要求，大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“无组织排放监控浓度”限值标准。 （3）砂浆拌合粉尘 本项目混凝土工程均使用商品混凝土，部分施工需使用砂浆，砂浆均为现场拌合，为了拌制浆砌石砂浆，每处配置一台0.25m3移动式砂浆拌和机。 砂石料靠近拌和机堆放，水泥储量按平均十天需用量计。砂浆拌合粉尘主要产生于原料水泥、石子和砂投料、搅拌过程。本项目要求①砂浆搅拌区域均采用彩钢板封闭，通过封闭式区域的沉降和阻隔作用，降低无组织粉尘的排放；②水泥投料要求轻拿轻放，石子和砂铲至砂浆拌和机时采用洒水抑尘，减少投料时粉尘排放；③搅拌机均采用密闭型设备，要求搅拌过程密闭，减少搅拌过程中粉尘排放；通过上述措施，本项目砂浆拌合粉尘排放量较少，不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，项目施工期产生的废气对环境的不利影响是暂时、短期的行为，通过采取环评提出的治理措施后能够达标排放，不会对环境产生明显影响。 3.施工期水环境影响 本项目施工期废水包括生产废水和生活污水。 生产废水主要为施工砂石料冲洗废水、施工机械冲洗废水，此部分废水类型简单。在工程区设置自然沉淀池，澄清后废水回用施工生产或施工场地道路洒水降尘，不排放。 本工程施工期高峰施工人员约50人，施工人员主要为周边村庄农民。生活用水量按80L/人·d计，污水排放系数取0.8，则生活污水的产生量为3.2m3/d，生活污水经旱厕收集后用于农耕地施肥，不外排。 4.施工期声环境影响 （1）施工期噪声特点 本项目施工期主要噪声源是：推土机、挖掘机、振动碾、打夯机建筑材料、设备运输车辆。距施工机械多为移动声源，噪声源具有一定的移动性，非连续性，其中运输车辆移动范围较大，而推土机、挖掘机等移动区域较小，移动范围较小，其特点与流动车辆声源有一定不同。 本项目施工噪声主要有以下特点：①施工机械种类多，不同施工阶段会使用不同施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致施工噪声具有偶然性的特点。②不同施工机械噪声特性不同。③各种施工机械在施工中部分是固定的，部分是不断移动的，会在一定范围内来回活动。与固定声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动源相比影响又局限在一定范围之内。施工机械体积与其影响范围相比较小，因此可视作点源。 （2）施工期噪声预测方法 施工期噪声可近似为点声源处理，其衰减模式如下： L2=L1－20lgr2/r1 式中：L1、L2—距离声源r1、r2处的噪声声级； r1、r2—距离声源的距离。 计算时，r1=1m（或5m）噪声主要为推土机、液压挖掘机、手持类机械人工作业等施工机械作业时产生的噪声。 （3）预测结果 项目施工期噪声源强主要来源于施工机械，经过距离衰减合理布局、距离衰减、采用低噪声设备等降噪措施后，噪声源强值降低至60dB（A）。噪声再经一定距离传播到施工区场界处，施工设备噪声值随距离衰减的情况见下表4-1。 表4-1 施工设备噪声值随距离衰减一览表 序号 机械名称 噪声预测值 dB(A) 5m 10m 20m 40m 50m 80m 100m 200m 300m 1 轮式装卸机 90 84.0 78. 0 72. 0 70.0 67.5 65.5 58.0 54.4 2 平地机 90 84.0 78.0 72.0 70.0 67.5 65.5 58.0 54.4 3 推土机 86 80.0 74.0 68.0 66.0 63.5 61.5 54.0 50.4 4 轮胎式液压挖掘机 84 78.0 72.0 66.0 64.0 61.5 59.5 52.0 48.4 5 摊铺机 87 81.0 75.0 69.0 67.0 64.5 62.5 55.0 51.4 6 发电机组 84 78.0 72.0 66.0 64.0 61.5 59.5 52.0 48.4 施工期建设产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)，本项目夜间不进行施工作业。 从上表可知，在不采取积极降噪措施情况下，仅凭距离衰减，在距施工机械200m处噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。根据外环境可知，项目沿线均分布有住户。 由于施工期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，项目完工后，施工噪声的影响将不再存在，因此，在采取以上环保措施后，施工期对周边声环境的影响在可接受范围之内。 5.施工期固体废物环境影响 施工期固体废物包括：工程开挖产生的弃土、施工人员的生活垃圾等。 （1）工程弃土 根据项目可研和设计方案，项目总土石方开挖量182281.94m3。对生产弃土弃渣等固体废弃物按要求采取相应措施，进行回用，或运往生态环境部门或住建部门指定场地处置。 （2）生活垃圾 本项目施工期施工区域不设置食堂，施工人员就餐利用附近营业性饭店。生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/d计，施工区高峰施工人员为50人，则施工期间施工人员生活垃圾产生量为25kg/d。施工人员生活垃圾集中收集后统一送往生活垃圾收集点，最终由环卫部门统一清运处理，不会对当地环境产生明显影响。 （3）土石方平衡 根据概算书，本项目施工期涉及挖方作业有堤坝修建、基础开挖等。土石方平衡见下表。 表4-2 土石方平衡表 挖方（m3） 填方（m3） 弃方（m3） 土方 土方 土方 182281.94 102714.99 79566.95 本项目产生的固体废物均得到有效处置，对环境的影响可降至最低。 对旬阳市文物保护单位的影响分析 （1）对旬阳市蜀河城墙 根据《陕西省人民政府关于公布第六批省文物保护单位的通知（陕政发〔2014〕19号）》，将“蜀河城墙”列为陕西省重点文物保护单位，保护范围A区：东、南至崖壁，西至蜀河后坡，北至蜀河古街 B区：A区西、北面外延10米，东、南面同A区。本项目施工不在保护范围内，项目不在建设控制地带建设任何工程内容。 项目施工期修建护岸时的土方开挖等会对民居周围风貌造成短暂影响，机械振动可能对城墙造成轻微影响，但施工点距民居范围较远，且影响短暂，因此，从施工范围及工程内容层面上，本项目施工期对城墙整体不造成明显影响。 （2）对旬阳市蜀河杨泗庙（船帮会）影响 根据《陕西省人民政府关于公布第五批省文物保护单位的通知（陕政发〔2008〕45号）》，将“蜀河杨泗庙（船帮会）”列为陕西省重点文物保护单位，保护范围A区：东边的南段至崖根，北段至居民住户墙根，南至通道外挡墙，西、北至人行道。 B区：东、西各向外延伸10米，南同A区，北向外延伸50米。本项目施工不在保护范围内，项目不在建设控制地带建设任何工程内容。 项目施工期修建护岸时的土方开挖等会对民居周围风貌造成短暂影响，机械振动可能对建筑造成轻微影响，但施工点距民居范围较远，且影响短暂，因此，从施工范围及工程内容层面上，本项目施工期对城墙整体不造成明显影响。 （3）对蜀河清真寺的影响 根据《陕西省人民政府关于公布第六批省文物保护单位的通知（陕政发〔2014〕19号）》，将“蜀河清真寺”列为陕西省重点文物保护单位，保护范围A区：东至台阶外，西至崖根，南至沟心，北至寺围墙。本项目施工不在保护范围内，项目不在建设控制地带建设任何工程内容。 项目施工期修建护岸时的土方开挖等会对民居周围风貌造成短暂影响，机械振动可能对城墙造成轻微影响，但施工点距民居范围较远，且影响短暂，因此，从施工范围及工程内容层面上，本项目施工期对清真寺整体不造成明显影响。 （4）对蜀河电报局旧址 根据《陕西省人民政府关于公布第七批省文物保护单位的通知（陕政发〔2018〕20号）》，将“蜀河电报局旧址”列为陕西省重点文物保护单位，保护范围A区：东、西、北至旧址本体，南至旧址本体外扩2米。本项目施工不在保护范围内，项目不在建设控制地带建设任何工程内容。 项目施工期修建护岸时的土方开挖等会对民居周围风貌造成短暂影响，机械振动可能对城墙造成轻微影响，但施工点距民居范围较远，且影响短暂，因此，从施工范围及工程内容层面上，本项目施工期对清真寺整体不造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 生态环境影响分析 ⑴水域生态环境影响分析 流域治理工程完成后，河道沿岸污染物被清除，水中各类污染物含量大幅降低，水中溶解氧含量提高，将使河水水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使工程完成后河内水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高。 随着水质变好，各种生物的生境都将改善，各种生物迁入，使河道物种多样性得以增加。随着生物多样性提高，河道内水生生态系统物种结构将更完善，食物链断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、 稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。 总体而言，本项目完成将使蜀河流域河道水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。因此项目运营期对水域生态环境无不利影响。 ⑵陆域生态环境影响分析 本项目完成后河道沿线绿化、护岸建设均能使陆域生态环境得到一定的恢复。 该地区动植物品种为广布品种，无珍稀、特有、濒危品种和其它需要保护的物种。 因此，本项目占地只造成动植物个体数量减少，不会造成物种消亡，即不破坏该地区的生物多样性。 ⑶生态系统完整性影响分析 目前河滩地上植物主要为野生杂草，植被盖度不均匀，种类较少，物种多样性不高；动物主要为一些低等的昆虫、青蛙及少量的野生动物如野兔、鼠类，鸟类主要是雀类，河中分布鱼、虾等水生生物。项目完工后将加固堤防，同时植树种草绿化美化，把原来的生态系统改变成人工生态系统，随着绿化措施的实施及绿化植物的生长，区域的生物多样性将逐渐恢复，水生生物数量、种类将会增多，也可招引一些动物来此栖息、繁衍，从而使该区域的生物多样性增加。 ⑷项目建成后对防洪、行洪的影响 本项目通过堤防建设工程构建完整的防洪体系，减少河水对两岸高坎的冲刷破坏，保护河道岸坡稳定，本项目设计对现状河滩进行杂草清理，然后种植水葱、雨久花、小香蒲、常绿水生鸢尾、石菖蒲等水生植物，植物高度不大于 0.5m，对河道行洪影响较小。 环境空气影响分析 本项目运营期无废气产生。项目将河道垃圾清除，使区域环境空气质量良性发展。 水环境影响分析 本项目通过修建护坡、岸坡整治等工程减少河水对岸坎冲刷，对蜀河流域西水质改善明显。 运营期成立专门管理机构，日常巡查、护岸维护管理人员产生的生活污水依托附近村庄旱厕收集，不外排，对区域水环境影响小。另外，双河镇、蜀河镇区流域人口密集，大量的污染物直接入河流，生态机制遭到破环。通过本工程的实施，对污染物进行控制、收集和治理，通过此项目将有效的削减污染物的产生量和入河量，有效地改善蜀河的水质，生态缓冲带有助于改善水质的作用，经过缓冲带处理后稳定保持在地表Ⅱ类水质，减少对河流的污染，改善当地生活环境，保障水资源和水生态系统的良性循环。 声环境影响分析 项目进入运营期后，对声环境的影响主要来自于道路上行人产生的活动噪声，故对声环境影响不大。 固体废物影响分析 运营期项目固体废物主要为管理人员的生活垃圾、河道清除的枯死植物及绿化植被修剪产生的生物质垃圾。管理人员人均垃圾产生量以0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量约为19kg/d，6.94t/a。 运营期专职环卫人员定期对绿化植被进行修剪，对河道和缓冲带的枯死植物进行清除打捞（河道和缓冲带中植物枯死后若不及时清理，会对河道行洪、缓冲带的去除效率有所影响），产生的固废交由环卫部门统一清运。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程场址位于河道两侧的河滩地，不占用基本农田和林地。不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。施工期所产生污染物会对外环境产生一定影响，在采取有效处理措施后，对环境的影响可减至最小。施工所占临时用地待施工结束后，在进行覆土、绿化等生态补偿措施后，对生态环境的影响会降至最低。 同时，待本项目建设完成，蜀河的水生态环境及水质会进一步得到有效改善，对环境产生的影响为正效益。 综上，本项目工程选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 生态环境保护措施 为进一步减少施工期对生态环境造成的影响，本次评价建议做到如下几点： （1）陆生生态系统保护及恢复措施 ①严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围。施工过程中拟定施工方案应尽量避免减少农耕地的占用，并注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度。尽量将挖填施工安排在非汛期，并缩短挖填土石方的作业时间，减少水土流失。 ②施工单位应该合理安排建设用地，节约土地资源，尽量减少占用耕地。根；对项目区以外的农田进行保护，禁止对项目区以外植被的破坏活动。 ③地表扰动较大的土石方开挖、岸坡修整等应根据施工场地情况分片、分段、有序进行，避免全面开挖式施工，减少裸露地表面积，减轻水土流失影响。 ④施工中产生的废弃土石渣禁止在施工营地任意堆放，及时清运至专门的弃渣场集中处置；对堤坝周围进行防护，采用相应的植物及工程措施，以减少土壤侵蚀。 ⑤对占地范围内暂未利用的土方和临时堆渣场，采取覆盖和洒水措施，防止风蚀作用和暴雨冲刷。 ⑥为减少施工对周围植被的影响，要标明施工活动区，禁止施工机械和施工人员随意到非施工区域活动。 ⑦施工过程中尽量减少对占地范围内土壤和原有植被的破坏，施工完成后应尽快进行临时占地和植被恢复，做好防风固沙，水土保持工作。 ⑧施工期要加强管理，尽量利用现有道路，规定施工运输车辆路线，尽量避让动物活动区域，禁止运输车辆随意行驶。 ⑨工程沿线未发现受国家和地方保护的野生动物，但也必须加强施工人员宣传教育，文明施工，减少施工人员干扰对野生动物的影响。 （2）水生生态系统保护措施 ①加强施工废污水的排放管理，废污水经临时沉淀池处理后全部回用于施工场地、道路洒水降尘，不得随意排入河道。 ②建筑材料堆放尽量远离河道，并设置临时拦挡，防止随暴雨径流进入水体，进而对水生生态环境产生不利影响。 ③加强施工人员的宣传教育和管理，严禁捕捞鱼类。 ④合理安排施工期，尽量安排在枯水期开展清淤工程施工，并提高效率，缩短清淤施工时间，减少因施工队河道水生生态的破坏。 （3）工程占地保护措施 ①在遇到确定为环境敏感点的区域时，施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路等设施、随意扩大临时占地范围，避免对敏感点产生不利影响。 ②施工开挖时尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复。 ③对施工中占用的耕地应按土地法规定的程序，向有关行政部门办理相关手续，并按当地政府的规定予以经济上补偿和耕地补偿。 ④对必须要毁坏的树木，予以经济补偿或者易地种植，种植地通常可选择在道路两旁、河渠两侧等。 （4）施工扰动及水土流失的水土保持措施 对于用地的开挖施工，减小作业宽度，开挖两侧临时堆土场堆存土壤及时覆盖，设置编织袋拦挡。土壤妥善保存，堆土边坡比例为1:2，减少因堆存坡度过大造成边坡不稳；在临时堆土一侧修建临时排水沟，在排水沟末端布设沉沙池。施工结束后，疏松作业带硬化表层，对扰动的地表进行土地平整，以便实施迹地恢复，耕地均实施复耕，绿化带均实施复绿。 （5）其他生态保护措施 ①工程施工过程中，不允许将工程弃土随处乱排，更不允许排入附近河道中。 ②严格控制路基开挖等施工作业面，避免超挖破坏周围植被。 ③凡因道路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。 ④施工结束后应尽快完成拟建道路征地范围内可绿化面积的植树种草工作，以达到恢复植被、减少水土流失、减少预计路面径流污染沿线水体的作用。 2、施工期大气环境保护措施 本项目施工过程中产生废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气、砂浆拌合粉尘。 施工期大气污染物主要为施工作业扬尘、车辆运输扬尘、施工机械尾气等。根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等的相关要求，建立扬尘污染防治工作机制，进一步明确治理扬尘污染的责任，加强对建设施工工地扬尘污染的管理与控制，遇4级以上（含4级）风力时，施工单位必须停止施工。因此，为减轻本项目建筑施工场地扬尘污染，必须严格执行以下措施： （1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。所有工地全面施行湿法作业、清洗覆盖等措施。 （2）施工工地达到施工现场100%围挡、设高度2m围挡，并在围挡上方安装喷淋设施。工地渣土100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口100%硬化并保持整洁、驶出工地车辆100%冲洗干净后方可上路。裸露场地要增加洒水降尘频次（至少2次/日）。 （3）出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 （4）施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 （5）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫； （6）遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次，扬尘排放量可减少50～70%。 （7）施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 （8）项目竣工施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 （9）建设单位应当在施工前向工程主管部门、环境保护行政主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 （10）施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。 （11）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应； （12）拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。 （13）项目施工期间，在施工现场安装扬尘在线监测系统，实时监测施工现场扬尘等污染物。 （14）建设单位应加强扬尘控制措施，注意运输道路的清扫，洗车要规范，洒水要到位，并建立健全的施工扬尘管理制度。 （15）对施工车辆尾气的控制措施 ①加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。 ②加强对非道路移动机械排放尾气的检测，经检测排放不达标的车辆，应强制进行维修、保养，保证施工车辆及其污染控制装置处于正常技术状态。 ③施工燃油机械及工程车辆应使用高品质燃油，不得使用不合格油品。 （16）禁止施工单位从事下列行为：堆放与施工无关的其他物料，搭设生活设施；利用围挡作为搭建施工现场临时用房的墙体使用；围挡内泥浆外漏；将围挡做挡土墙使用。 根据《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的扬尘排放控制要求，城市建成区、规划区施工场界内施工扬尘浓度在周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值控制在不大于0.8mg/m3，在周界外浓度最高点基础、主体结构及装饰工程小时平均浓度限值控制在不大于0.7mg/m3。为落实以上要求，建设单位施工过程中应严格落实―洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡“六个100%”措施，尽量减缓施工扬尘对周围环境的影响。 采取以上一系列措施后，可大幅度降低施工造成的大气污染。而且施工期时间较短，这种污染是短期的、局部的，随着施工期的结束而消失，项目对大气环境的影响可以接受。 3、施工期水环境保护措施 项目不设置施工营地，施工中产生的生活污水依托周围村镇现有旱厕进行处理。 4、噪施工期声环境保护措施 在对敏感路段施工时，尽可能选择在8：00～12：00和14：00~19：00之间施工作业，杜绝午休和夜间（22：00~6：00）作业。本评价建议项目施工期采取的噪声污染防治措施： ①应制定科学的施工计划，合理安排。在施工时，对靠近噪声敏感点的方位，必要时设置有效的移动式隔声屏障，以阻隔施工噪声传播；对施工人员应佩戴隔声头盔、耳塞等。移动式隔声屏障的降噪效果在10~25 dB（A）左右，因此施工过程中，可有效降低对敏感点的噪声影响，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 ②在项目施工时，应将主要噪声源布置在远离道路两侧噪声敏感点的地方；同时尽量选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止夜间私自施工。 ③项目施工期，因工期限制等必须进行连续作业的，应在施工前呈报当地环保主管部门审核办理夜间施工许可证，经批准后方可进行夜间施工；且建设单位应及时做好沿线噪声敏感点居民的工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。 ④加强施工期人为碰撞等阵发性噪声的管理与控制。 ⑤施工过程减少噪声污染源强。 ⑥在道路改建中承担运输的车辆，进出道路、场区及途经噪声敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛。 在施工过程中，通过安装移动式隔声屏障，可最少降低10 dB（A），有效缓解噪声对敏感点的影响。施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，在项目施工过程中落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 5、施工期固体废物环境保护措施 施工期间建筑工地会产生一定的弃渣、施工剩余废物料等，其中废石料、散落的砂浆、混凝土等建材类固废可作为道路路基填充材料利用，其他不能利用的部分均定点堆放，定时清运至政府指定地点。建设过程中应加强环境管理，施工过程中产生的建筑垃圾严禁在施工场地内随意乱放和丢弃，定期组织统一清运处置。应采取覆盖、雨水导排、拦渣坝等设施，避免因风起尘和雨水冲刷造成大气和地表水的二次污染以及水土流水。施工人员生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处置。 6、施工期环境监测计划 施工期监测重点为环境空气、环境噪声和水质，应根据施工时间，对不同监测点的监测时间进行适当调整。具体监测计划见表5-1。 5-1 施工期监测计划 要素 监测地点 监测项目 监测频次 实施机构 环境空气 距施工场地500m范围内的居民点 TSP 1次/月 有资质的环境监测单位 噪声 距施工场地50m范围内的居民点 LAeq 施工高峰期监测2次， 2天/次 有资质的环境监测单位 地表水 胡坪村断面（K1+250） COD、SS、石油类 施工期内 1次/月 有资质的环境监测单位 注：以上施工期间的监测次数可根据实际情况需要适当增加。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为流域治理及修复工程，工程本身在营运期无废气、废水、噪声和固体废物等污染物排放。工程完成后增加区域水生生态系统自净能力，对周边生态环境具有改善作用。 项目建成运营后建设单位加强管理，做好相关生态保护措施，环保部门应加强监督管理，建立长效运行维护方案，包括岸坡维护、植被补种、垃圾清理等。其中，为进一步保证运营期西岔河水质、防洪，生态体系的稳定，本环评要求在运行过程中做到如下几点： ①运营期成立专门管理机构，对蜀河河道沿线堤防、护岸等进行巡查、维护及管理。 ②蜀河河道周边竖立标示牌，与沿线居民及时沟通，加强普通人群保护水质的意识。并发布公告禁止在河岸内乱倒固体废物。 ③由于河道沿线偷排废水也属于环保部门的管理范畴，由当地政府协调，水利局和环保局建立长期联系，联合执法，及时禁止偷排现象，并依法进行处罚。 ④对在风力作用下进入水体的漂浮物，实施定期打捞、清理。 ⑤对于腐烂植物定期进行打捞，避免进入水域造成水质恶化。 ⑥禁止堤防上修建任何基础设施，减轻洪水下泻时的拥堵。 ⑦做好洪水预警和预报工作，洪峰到来之前完成跌水堰的塌堰。项目运行后建设单位加强管理，做好相关生态保护措施，环保部门应加强监督管理，建立长效运行维护方案，包括植被补种、物种更换、收割与修剪、抽稀、病虫害防治等。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 根据建设单位提供的资料，本项目总投资4405.83万元，其中环保投资228.5万元，占总投资的5.19%。具体环保投资见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 类别 名称 治理措施 环保投资 （万元） 施工期 废气 施工粉尘 落实施工期大气污染控制措施，包括土建工地边施工围挡，施工现场洒水降尘、防风抑尘，设置标牌，运输车辆加盖篷布，施工场地废气治理 30 废水 施工生产废水 生产废水通过沉淀池处理后回用 10 施工生活污水 依托周围村镇现有旱厕 0 噪声 设备噪声 建筑工地围挡封闭施工，加强施工设备管理、使用低噪声设备 20 固体废物 生活垃圾 分类收集，交环卫部门处理 18 建筑垃圾 回用于建材、填充路基或拉运至 政府指定地点 生态环境 水环境及水生态修复 做好水土保持工作，施工结束及时恢复植被和地表植物 50 营运期 废气 / / 0 废水 生活污水 依托周围村镇现有旱厕 0 噪声 / / 0 固体废物 生活垃圾 环卫管理。 0.5 生态环境 生态工程维护 水体生态系统、栖息地维护 100 合计 228.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）雨季临时水土保持措施做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。（2）施工结束后，对临时占地有条件绿化，及时恢复。 | 生态环境影 响有效减小 | / | / |
| 水生生态 | 严格规范施工活动，避 免各种操作不当造成对河流水体水质的影响。 | 施工结束后上述影响将得到改善，水生生态环境得到恢复 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀池处理后，澄清后重复使用，用于项目施工用水及洒水降尘，不外排。禁止排入河道水体。施工人员依托租用集镇民房临时居住，产生的生活污水依托周围旱厕处理。 | 减轻对沿线的地表水体造成的扰动影响 | 定期对生态缓冲带进行维护、清理 | 保证沿线河流水质质量 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①合理安排作业时间；②合理布局施工现场；③降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，采取隔离振动部件的方法降低噪声；④降低人为噪音；⑤优化施工方法：采用集中力量、逐段施工方法，缩短施工周期，减轻施工噪声对局部地段声环境的影响。 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工场地、材料运 输及进出的道路应采取 洒水抑尘措施；（2）施工材料应采用遮盖物如帆布等进行压盖，以避免扬尘污染；（3）采用封闭性较好的自卸车运输或采取加篷布覆盖措施；（4）运输车辆进出要选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对工地附近居民的影响。 | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾委托当地环卫部门统一收集处理；弃土石方用于河道两岸岸坡护砌使用，利用不完的用于周边低洼地带回填。 | 规范处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目的实施符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合国家和地方相关规划和管理要求，项目选址合理。 在认真落实环评报告中提出的各种生态保护和环境污染防治措施后，项目施工过程不会改变当地生态功能，对生态环境产生的影响较小。项目实施后有利于生态环境、流域水质改善。总体而言，项目的实施对区域生态环境不利影响有限，有利影响明显，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

附件1

委 托 书

陕西稳重建设工程有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，经我单位研究决定，现委托你单位开展“旬阳市蜀河流域河流缓冲带生态保护修复项目”环境影响评价工作，并编制环境影响报告。请贵公司接到委托后，尽快开展工作，按照有关规范和环境影响评价要求，及时完成该项目的环境影响评价工作。

安康市生态环境局旬阳分局                       2024年1月4日