# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 旬阳市蜀河流域双河镇段水环境综合治理项目

建设单位（盖章）：     旬阳市双河镇人民政府

编制日期：               2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 旬阳市蜀河流域双河镇段水环境综合治理项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-610928-04-01-855038 |
| 建设单位联系人 | 张主任 | 联系方式 | 15029859398 |
| 建设地点 | 陕西 省 安康 市 旬阳市蜀河流域双河镇段 |
| 地理坐标 | （起点坐标： 109 度 25 分 9.377 秒， 33 度 1 分23.087 秒） （终点坐标： 109 度 36 分 14.380 秒， 33 度 1 分55.960 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一.水利.128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）—其他； 五十一.水利.127 防洪除涝工程—其他； 五十一.水利.125 罐区工程（不含水源工程的）—其他 | 用地（用海） 面积（m2） /长度（km） | 用地面积82956.2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 旬阳市行政审批服务局 | 项目审批(核准/ 备案)文号 (选填) | 旬行审准字〔2023〕512号 |
| 总投资（万元） | 8459.39 | 环保投资 (万元) | 190 |
| 环保投资占比（%） | 2.25 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.1 产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第二项“水利”第2小项包含内容“灌区及配套设施建设、改造”和第3小项包含内容“江河湖海堤防建设及河道治理工程，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复”。本项目已陆续取得旬阳市行政审批服务局出具的《可行性研究报告的批复（旬行审准字〔2022〕457号）》、《初步设计的批复（旬行审准字〔2023〕506号）》和《招标实施方案的批复（旬行审准字〔2023〕512号）。因此项目符合国家产业政策要求。 1.2 “三线一单”符合性分析 根据生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）的要求，实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控制度，是新时代贯彻落实习近平生态文明思想、深入打好污染防治攻坚战、加强生态环境源头防控的重要举措。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-1。 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目位于旬阳市双河镇，流域整治工程范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线管控范围，不涉及重要湿地、重点保护野生动植物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等环境敏感区。因此，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 本项目为河道整治及灌溉沟渠修复疏浚工程，是改善河流水质、改善河道生态环境的生态类建设项目。根据对拟建工程所在区域的环境现状监测结果，均显示环境质量良好，项目运营后对改善蜀河流域水质是有利的，对蜀河流域水环境有正效应。 符合 资源利用上线 本项目在施工过程中将有一定量的电力、水资源等资源消耗，项目生产用水及生活用水可就近接用附近城镇、村庄处已有的供水系统，生产、生活用电可就近从附近电网接用解决，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，资源利用均在区域资源供给可承受范围内，因此项目符合资源利用上线要求。 符合 生态环境准入清单 项目建设符合相关产业政策，未列入陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中旬阳市限制类、禁止类项目。项目为鼓励类产业，符合产业政策，不属于高污染、高能耗和资源型项目，且项目运营后能有效增大该段河流水体自净能力，有效改善该段河流环境质量。 符合 1.3 与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《安康市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。 ①“一图” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目涉及重点管控单元和一般管控单元。本项目与安康市“三线一单”管控单元比对图见图1-1所示。 图1-1 项目区域与安康市“三线一单”管控单元对比图 ②“一表” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目与所在管控单元的的管控要求符合性分析表1-2。 本项目与旬阳市生态环境分区管控方案的符合性分析 管控单元名称 管控要求 本项目情况 相符性 旬阳市重点管控单元 空间布局约束：1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2. 城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园(区) 或依法关闭。 3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4.执行《市场准入负面清单（2019年版）》。 5.执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 污染物排放管控：1.禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10 万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。 2.工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3.汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域(陕西段) 重点行业水污染物排放限值》。 4.新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区) 要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 5.产生废石 (废渣) 的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。 6.严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 7.项目区域属矿产资源开发利用活动集中的县(区)，执行《重有色金属冶炼业铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466) 中的水污染物总锌、总铜、总铅、总镐、总镍、总砷、总汞、总铬特别排放限值；《电镀污染物排放标准》 (GB21900) 中的水污染物总铬、六价铬、总镍、总镯、总银、总铅、总汞、总锌、总铜、总铁、总铝、石油类特别排放限值；《电池工业污染物排放标准》 (GB30484) 中的水污染物总锌、总锰、总汞、总银、总铅、总镯、总镍、总钴特别排放限值。 环境风险防控：1.重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2.渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造医药制造、化学纤维制造、有色金属治炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 资源开发效率要求：5.严格限值高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。 10.断流河流所在流域范围、地下水降落漏斗范围内不得新增工业企业用水规模。11.地下水超采区内禁止工农业生产及服务业新增取地下水。 本项目为河道整治及灌溉沟渠修复疏浚工程，是改善河流水质、改善河道生态环境的生态类建设项目。 根据对拟建工程所在区域的环境现状监测结果，均显示环境质量良好，项目运营后对改善蜀河流域水质是有利的，对蜀河流域水环境有正效应。 故本项目与该区域生态环境分区管控方案要求相符合。 符合 旬阳市一般管控单元1 1.4 与陕西省生态功能区划符合性分析 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]115号）。依据该区划可知，全省生态功能区分为三个等级，共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目所处区域生态功能区划定位见下表。 项目所处区域生态功能区划定位 一级区 二级区 三级区 范围 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策 秦巴山地落叶阔叶、 常绿阔叶混交林生态区 汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区 汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区 安康市、石泉县、汉阴县、旬阳县的北部和南部、紫阳县北部、平利县东北部、白河县大部分地区 农业区土壤侵蚀敏感，合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林，提高林木覆盖率控制水土流失 该区是秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，其特征为农业区土壤侵蚀敏感，保护对策应合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率控制水土流失。建设单位在严格落实环评要求的各项污染治理措施，合理规划利用土地，做好生态植被恢复等措施控制水土流失，项目建设对秦巴山地生态影响较小。 1.5与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号 要求 本项目情况 符合性 1 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 本项目属于河湖整治工程，对地表水环境有正效益。 符合 2 长江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。 本项目护岸建设满足防洪要求，不会对水文情势造成明显影响。 符合 3 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。 本项目不属于高能耗项目，项目施工期和运营期消耗少量的水、电能。 符合 4 项目不涉及条款不进行罗列 1.6与《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》符合性分析 与《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》符合性分析 序号 要求 本项目情况 符合性 1 禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。 本项目无剧毒性、放射性、腐蚀性有害废液、废水产生和排放。施工期生产废水沉淀后回用施工，不排放，运营期仅生活污水处理站达标排放尾水。固体废物均通过规范处理。 符合 2 禁止在汉江、丹江流域河流沿岸倾倒生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他废弃物。 项目产生的河道淤泥规范处置，不沿岸堆放。 符合 3 项目不涉及条款不进行罗列 1.7与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 序号 要求 本项目情况 符合性 1 汉江流域禁止下列行为：（一）在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者在江河、渠道、水库最高水位线以下滩地、岸坡体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；（二）向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液，排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（三）在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器；（四）利用裂缝、溶洞、渗坑、渗井，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（五）在国家规定的期限内，在汉江干流进行天然渔业资源的生产性捕捞；（六）从事炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的活动；（七）水上餐饮、水上住宿等的经营者向水体排放污染物；（八）法律、法规禁止的其他污染水质行为。 施工期生产废水经沉淀后回用施工，不排放。项目建成后对水环境有正效益。 符合 2 涉水工程在建设运行期间应当采取措施，防止造成汉江流域水质污染、水域生态破坏。 项目施工期尽量减少水体扰动，减少环境影响，建设成后对水环境有正效益。 符合 3 禁止任何单位和个人在禁采区、禁采期进行河道采砂活动。 本项目主要在施工材料全部外购，不涉及采砂活动。 符合 4 项目不涉及条款不进行罗列 1.8与《安康市人民政府关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》符合性分析 与《安康市人民政府关于印发<安康市水污染防治工作方案>的通知》符合性分析 序号 要求 本项目情况 符合性 1 狠抓工业污染防治。取缔重污染小企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。专项整治重点行业。 本项目不属于重污染行业，也不属于专项整治重点行业。 符合 2 严格环境准入政策。 本项目非污染类项目。 符合 3 调整产业结构。依法淘汰落后产能。 本项目属于国家鼓励行业。 符合 4 优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。 项目不属于高污染高耗水行业。项目施工期运营期使用电能和水能，施工期废水通过沉淀后循环利用。 符合 5 持续推进循环发展。加强工业水循环利用。Ⅱ类以上水功能区内工矿企业的生产废水、清净下水等要综合利用，禁止排放。 项目仅在施工期使用水能，施工期废水通过沉淀后循环利用。 符合 6 项目不涉及条款不进行罗列 1.9与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《安康市“十四五”生态环境保护规划》要求：积极推动水生态扩容。按照“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的原则，分区分类开展水生态恢复。对遭到破坏的水源涵养区、生态缓冲带，加强生态恢复与生态建设；对水生态环境受损严重、水质状况较差的重点水体，因地制宜设计人工湿地净化、生态修复工程。进一步加强湿地、水源涵养区、水域及其缓冲带、自然岸线等重要生态空间的水生态保护管理。 本项目对蜀河流域开展水污染防治综合治理工程，项目实施后有利于保护河道岸线。 1.10与《陕西省河道管理条例》的符合性分析 第八条 河道整治与建设应该服从江河流域综合规划和防洪规划，符合国家规定的防洪标准、通行标准和其他有关技术要求，维护河道工程安全，保持河势稳定和行洪、航运畅通。 本工程为河道治理项目，工程初步设计依据《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《堤防工程管理设计规范》（SL/T 171-2020）以及《疏浚与吹填工程技术规范》（SL17-2014）等有关通行标准及技术要求进行设计，工程的实施能够有效维护蜀河流域西岔河河道工程安全，保持西岔河河势稳定和行洪、航运畅通。本工程建设符合《陕西省河道管理条例》相关内容要求。 1.11与陕西省生态环境厅《关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发[2019]15号）符合性分析 根据陕环发[2019]15号文：河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目建设内容均在保证西岔河河河道形态的基础上进行，所建内容均围绕河道治理和防洪治涝展开，不涉及坝类建设。项目建设主要内容包括：河道治理、生态护岸等工程，河道治理（含水质改善、污泥清淤等）对西岔河、潘家河、蜀河、龙家河进行污泥、垃圾清理，清理量20400t；沟渠修建长度约110km，宽0.6m；并配套建设相关设施；生态护岸在西岔河流域进行护岸建设，长度约31km。因此，本项目建设内容符合《关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发[2019]15号）文件要求。 1.12与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号）符合性分析 2018年1月4日，《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》由原环境保护部办公厅印发，本项目与该审批原则中所提内容符合性分析如下： 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 序号 审批原则内容 本项目符合情况 1 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化)、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 符合。本项目与陕西省主体功能区规划、陕西省生态功能区划、陕西省水环境功能区划相协调；本工程保证西岔河河道形态的基础上进行，所建内容均围绕河道治理和防洪治涝展开，能够最大限度维护西岔河生态系统功能和生物多样性。 2 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 符合。本工程选线依据西岔河河道形态的基础上进行，施工布置不占用相关生态保护红线等环境敏感区，沿线不涉及饮用水水源保护区。 3 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 符合。本工程施工期对西岔河河道进行清淤，对河流水质产生短期不利影响，本次环评已针对该影响提出了相关水污染防治措施；本工程实施不会对地下水环境产生不利影响。 4 项目对鱼类等水生生物的徊游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洞游通道、采用生态友好型护岸（坡、底)、生态修复、增殖放流等措施。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 符合。本工程涉及的西岔河河段河道无鱼类等水生生物的徊游通道及“三场”。 5 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。 符合。本工程的实施对西岔河河段沿线湿地生态系统进行了生态修复，产生有利影响；该河段无珍惜濒危保护植物、无陆生珍稀濒危保护动物及其生境。 6 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 符合。本工程施工组织方案合理，建设单位针对沿线清淤、疏浚产生的淤泥已提出水土流失防治、生态修复及综合利用方案；本次评价针对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施，本工程施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 7 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 符合。本工程不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。 8 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 符合，本次评价制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 9 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 符合。本次评价对环境保护措施进行了深入论证，详细列出各项措施环保投资清单，并与建设单位沟通，保证措施的可行性。 1.13与《水利建设项目（罐区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]17号）符合性分析 2018年7月21日，《水利建设项目（罐区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》由原环境保护部办公厅印发，本项目与该审批原则中所提内容符合性分析如下： 与《水利建设项目（罐区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 序号 审批原则内容 本项目符合情况 1 项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水(环境) 功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。 项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。 符合。本项目与陕西省主体功能区规划、陕西省生态功能区划、陕西省水环境功能区划相协调；项目区域农田种植作物和灌溉沟渠输水量总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。灌溉用水未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。 2 项目选址选线、取(蓄) 水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。 符合。本项目选线依据西岔河河道形态的基础上进行，沟渠沿田间布设，施工布置不占用相关生态保护红线等环境敏感区，沿线不涉及饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区。 3 项目取(蓄)水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。 采取上述措施后，未造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。 符合。本项目灌溉取水未造成西岔河水文情势改变，未对西岔河造成不利影响，河道生态环境及生产、生活用水能够得到满足。 4 项目取(输)水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水环境造成污染的，提出了测土配方施肥水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量，以及建设生态沟渠、人工湿地、污水净化塘等措施。 采取上述措施后，对水环境造成的不利影响能够得到缓解和控制。 符合。本项目取（输）水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。罐区农田沟渠分布不会造成灌溉退水现象，农药化肥施用对水环境影响较小。 5 项目对湿地、陆生生态系统及珍稀保护陆生动植物造成不利影响的，提出了优化工程设计、合理安排工期、建设或保留动物迁移通道、异地保护、就地保护、生态修复等措施。可能引起灌区及周边土地退化的，提出了轮作、休耕等措施。项目对水生生态系统及鱼类等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度、拦河闸坝建设过鱼设施、引水渠首设置拦鱼设施、栖息地保护修复、增殖放流等措施。项目对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 采取上述措施后，对生态的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀保护动植物在相关区域和河段消失，并与区域景观相协调。 符合。本项目河段不存在重要湿地、珍稀保护陆生动植。项目取水灌溉不会引起罐区及周边土地退化，不会对周边水生生态系统及鱼类、陆生生态系统造成不利影响。 6 项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土(渣)场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废(污) 水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。 项目在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和环境保护目标造成重大不利影响。 符合。本项目施工组织方案合理，建设单位针对沿线清淤、疏浚产生的淤泥已提出水土流失防治、生态修复及综合利用方案；本次评价针对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施，本工程施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 7 项目存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险的，提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 符合。本项目不存在外来物种入侵及灌溉水质污染等环境风险。 8 按相关导则及规定要求，制定了生态、水、土壤等环境要素的监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据生态环境保护需要和相关规定，提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求。 符合，本次评价制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 9 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 符合。本次评价对环境保护措施进行了深入论证，详细列出各项措施环保投资清单，并与建设单位沟通，保证措施的可行性。 |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于旬阳市双河镇西岔河流域，河道沿线整体呈西～东走向，工程范围包括锅厂村、早阳村、卷棚村、马家村、谢家村及双河社区等六个村镇。工程起于双河镇锅厂村（东经109°25′9.377″，北纬33°1′23.087″），终于双河镇双河社区（东经109°36′14.380″，北纬33°1′25.960″）。详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成 及规模 | 2.1项目组成 根据旬阳市行政审批服务局为本项目出具的《可行性研究报告的批复（旬行审准字〔2022〕457号）》、《初步设计的批复（旬行审准字〔2023〕506号）》和《招标实施方案的批复（旬行审准字〔2023〕512号），结合本项目可行性研究报告，本项目实施内容主要包括：河道治理、生态护岸及污水管网等工程，河道治理（含水质改善、污泥清淤等）对西岔河、潘家河、蜀河、龙家河进行污泥、垃圾清理，清理量20400t；沟渠修建长度约110km，宽0.6m；并配套建设相关设施；生态护岸在西岔河流域进行护岸建设，长度约31km。集镇污水处理工程对早阳村、锅厂村建设2座污水处理站及埋设污水管道。项目分两阶段实施，第一阶段主要为河道治理、生态护岸和沟渠修建等工程；第二阶段为集镇污水处理工程及污水管网等配套工程。本次环评仅对第一阶段工程内容进行评价，第二阶段工程内容实施前另行办理环评手续。 本次环评项目治理范围位于双河镇西岔河流域，建设内容包括锅厂村、早阳村、卷棚村、马家村、谢家村及双河社区等六个村镇河道治理、灌排设施配套工程等内容。其中河道治理总长度为 29973m，其中修筑护岸 5020m，岸坡整治9420m，坡脚防护15035m、岸坡维修498m；灌溉排水工程包括灌排渠修建11340m，灌排渠整治96370m，新建灌溉输水管道980m；污泥垃圾清运20400t。具体项目组成见表2-1，工程规模表见表2-2。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程类型 村别 工程内容 主体工程 锅厂村 河道治理 岸坡整治长度1350m。 灌溉工程 新建灌溉输水管道（De200PE管）980m，0.4MPa；灌排渠修建长度1196m，灌排渠整治长度2430m；恢复灌溉面积130亩。 污泥、垃圾清运1500t。 胡坪村 河道治理 右岸修建生态护岸（0+830~1+216）386m，左岸修建生态护岸（1+116~1+364）248m，左岸修建生态护岸（2+775~3+070）295m，生态护岸型式：C25钢筋砼框格；左岸维修岸坡（4+060~4+170）110m，采用C25毛石砼挡墙。修建坡脚防护（柳木桩）270m；岸坡整治（削坡、铺草籽）2220m。 灌溉工程 灌排修建长度1548m，灌排渠整治长度4282m；恢复灌溉面积120亩。 污泥、垃圾清运2800t。 早阳村 河道治理 右岸修建生态护岸（6+688~7+348）660m，生态护岸型式：C25钢筋砼框格；修建坡脚防护（柳木桩）2305m；岸坡整治（削坡、铺草籽）210m。 灌溉工程 灌排渠修建长度3300m，灌排渠整治长度4500m；恢复灌溉面积450亩。 污泥、垃圾清运2500t。 卷棚村 河道治理 右岸修建生态护岸（7+348~7+865）517m，左岸修建生态护岸（10+018~10+550）532m，右岸修建生态护岸（10+018~10+680）662m，生态护岸型式：C25钢筋砼框格/C30预制生态框；左岸边坡生态化改造（10+018~10+270）：绿化5600m2；岸坡采用C25毛石砼挡墙维修293m；修建坡脚防护（柳木桩）2840m。 灌溉工程 沟渠疏浚长度3700m。 污泥、垃圾清运3600t。 马家村 河道治理 左岸修建生态护岸（16+845~17+273）428m，生态护岸型式：C25钢筋砼框格；修建坡脚防护（柳木桩）5290m；岸坡整治（削坡、铺草籽）3760m。 灌溉工程 灌排渠修建长度3400m；灌排渠整治长度3900m；恢复灌溉面积360亩。 污泥、垃圾清运3800t。 谢家村 河道治理 左岸修建挡墙护岸（19+966~20+125）159m，右岸修建挡墙护岸（19+374~19+668）294m，左岸修建生态护岸（18+934~19+374）440m，生态护岸型式：C25钢筋砼框格；修建坡脚防护（柳木桩）1030m；岸坡整治（削坡、铺草籽）940m。 灌溉工程 灌排渠修建长度1096m；灌排渠疏浚长度3598m；恢复灌溉面积80亩。 污泥、垃圾清运3700t。 双河社区 河道治理 左岸修建生态护岸（22+320~22+720）660m，生态护岸型式：C25钢筋砼框格；岸坡（23+200~23+295）采用C25毛石砼挡墙维修95m；护岸（23+200~23+295）95m；修建坡脚防护（柳木桩）2305m；岸坡整治（削坡、铺草籽）210m。 污泥、垃圾清运2500t。 临时工程 施工营地 项目部设于双河镇镇政府，施工人员主要招募附近村民，村民在家食宿，不设施工营地。 临时道路 各工段约设置20~30m临时道路，预计共设置修建临时道路200m。 取土场 堤岸填筑土料使用两岸开挖后的土料，不另设取土场。 施工设备 停放场 拟用堤防、岸滩区域较为宽阔处作为施工设备停放场，随着建设工程阶段式推进而移动。 仓库堆场 各工区根据需要设置相应的施工点布置封闭式工棚和露天堆场。封闭式工棚用于储存水泥、五金机械、电气电力等贵重材料和易损坏或失散的材料。露天堆场则用于堆放不因自然气候而损坏质量的材料，本次设置临时工棚5处，约1000m2。 污泥堆场 项目两段河道清淤污泥临时堆放于永久占地范围内指定的岸滩区域内，污泥干燥后优先用于本项目生态护岸修建过程的填方和岸坡整治削坡、铺设草籽等使用。剩余污泥和垃圾拉运至镇政府指定地点（双河镇垃圾处理厂）处置。 施工导流工程 施工临河侧局部修建临时导流围堰，临时围堰设计导流流2.7m3/s，导流年限≤1.5年。 公用工程 供水 施工用水取河水或就近在附近村庄取水，水质满足要求。 供电 项目用电由旬阳市供电局供应，堤背河侧沿线分布有220V输电线路，就近接线。 环保工程 固废处理 施工期：建筑垃圾回用于建材、填充路基或拉运至区政府指定地点（双河镇附近弃渣场）；清淤污泥临时堆放于永久占地范围内岸滩区域内，后期防护林带绿化用土；施工作业区设带盖分类垃圾桶收集生活垃圾；多余土方均回用于项目区内地面平整和绿化。 运营期：管理人员生活垃圾环卫部门统一清运。 废水处理 施工期：生产废水经回收处理后回用，施工期生活污水依托周围村庄现有旱厕收集后肥田。 运营期：生活污水依托周围村庄现有旱厕收集后肥田。 废气防治 施工期：洒水降尘、围挡、运输车辆遮盖；选用优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。 运营期：采取道路洒水，规范行车秩序，减少机动车的频繁启动和怠速等措施。 噪声防治 施工期：合理安排作业时间、选择低噪设备，设置围挡。 营运期：采取减少机动车的频繁启动和怠速、规范行车秩序、主要道路行人分流等降噪措施，沿线敏感点设置禁鸣标志和限速标志。 生态保护 施工过程中严格控制施工作业带宽度、防止水土流失，结束后及时进行土地整治和地面绿化或植被恢复。 表2-2 本项目工程规模表 村别 序号 名称 型式 单位 数量 备注 锅 厂 村 1 输水工程 De200PE m 980 0.4MPa 2 岸坡整治 m 1350 3 灌排渠（修建） m 1196 4 灌排渠（整治） m 2430 5 污泥、垃圾清运 t 1500 胡 坪 村 1 生态护岸（0+830~1+216） C25钢筋砼框格 m 386 右岸 2 生态护岸（1+116~1+364） C25钢筋砼框格 m 248 左岸 3 生态护岸（2+775~3+070） C25钢筋砼框格 m 295 左岸 4 岸坡维修（4+060~4+170） C25毛石砼挡墙 m 110 左岸 5 坡脚防护 柳木桩 m 270 6 岸坡整治 削坡、草籽 m 2220 7 灌排渠（修建） m 1548 8 灌排渠（整治） m 4282 9 污泥、垃圾清运 t 2800 早 阳 村 1 生态护岸（6+688~7+348） C25钢筋砼框格 m 660 右岸 2 坡脚防护 柳木桩 m 2305 3 岸坡整治 削坡、草籽 m 210 4 灌排渠（修建） m 3300 5 灌排渠（整治） m 4500 6 污泥、垃圾清运 t 2500 卷 棚 村 1 生态护岸（7+348~7+865） C25钢筋砼框格 m 517 右岸 2 生态护岸（10+018~10+550） C25钢筋砼框格 m 532 左岸 3 生态护岸（10+018~10+680） C30钢筋砼框格 m 662 右岸 4 边坡生态化改造（10+018~10+270） 绿化 m2 5600 左岸 5 岸坡维修（9+480~9+533） C25毛石砼挡墙 m 53 6 岸坡维修（9+365~9+410） C25毛石砼挡墙 m 45 7 岸坡维修（10+550~10+683） C25毛石砼挡墙 m 133 8 岸坡维修（14+512~14+574） C25毛石砼挡墙 m 62 9 坡脚防护 柳木桩 m 2840 10 灌排渠（整治） m 3700 11 污泥、垃圾清运 t 3600 马 家 村 1 生态护岸（16+845~17+273） C25钢筋砼框格 m 428 左岸 2 坡脚防护 柳木桩 m 5290 3 岸坡整治 削坡、草籽 m 3760 4 灌排渠（修建） m 3400 5 灌排渠（整治） m 3900 6 污泥、垃圾清运 t 3800 谢 家 村 1 护岸（19+966~20+125） 挡墙护岸 m 159 左岸 2 护岸（19+374~19+668） 挡墙护岸 m 294 右岸 3 生态护岸（18+934~19+374） C25钢筋砼框格 m 440 右岸 4 坡脚防护 柳木桩 m 1030 5 岸坡整治 削坡、草籽 m 940 6 灌排渠（修建） m 1896 7 灌排渠（整治） m 3598 8 污泥、垃圾清运 t 3700 双河社区 1 生态护岸（22+320~22+720） C25钢筋砼框格 m 400 左岸 2 岸坡维修（23+200~23+295） C25毛石砼挡墙 m 95 3 坡脚防护 柳木桩 m 3300 4 岸坡整治 削坡、草籽 m 940 5 污泥、垃圾清运 m 2500 蜀河流域 灌排渠（整治） m 26000 潘家河流域 灌排渠（整治） m 23000 龙家河流域 灌排渠（整治） m 28960 2.2施工期主要原辅料及能耗用量来源 根据工程设计，本工程所需天然建筑材料主要有填筑砂砾料、块石料，砼骨料和水泥。本工程填筑砂砾石料除利用堤防开挖砂砾石外，不足部分购买。砌石料、砼骨料和水泥均为外购。各种材料的运输方式拟用汽车运输。 项目建设所需能源包括水、电等，均利用工程沿线就近从河中抽取、供电，少数施工机械可考虑自备发电机组，共同满足施工用电需求。 2.3主要设备一览表 项目涉及的主要机械设备见表2-3。 表2-3 本项目施工机械一览表 序号 名称 数量 序号 名称 数量 1 挖掘机 8台 2 铲车 3台 3 运输汽车 5辆 4 测量仪 1台 2.4灌溉需水量预测 2.4.1恢复灌溉面积的确定 本次节水改造后干渠引水利用系数提高至0.85，斗、农渠提高到0.9，主要恢复西岔河干流沿线两岸农田灌溉，由于目前渠道渗漏量大，损坏严重，引水很难引到田间；本次节水改造后锅厂村恢复灌溉面积 130 亩，胡坪村恢复灌溉面积120亩，早阳村恢复灌溉面积450亩，马家村恢复灌溉面积360亩，谢家村恢复灌溉面积80亩，总计恢复灌溉面积1140亩。 2.4.2灌溉定额 根据灌区灌溉面积和种植结构规划，灌区植物、灌区土质，结合《灌溉与排水工程设计标准》 (GB50288-2018) 有关规定，确定灌区灌溉保证率 75%。 灌溉制度 ⑴灌溉制度设计原则 灌溉制度是灌区作灌溉需水量计算的依据，灌溉制度设计中灌水定额合理与否，直接影响到灌溉需水量的多少。本次建设配套设计，为体现以节水灌溉为中心的指导思想，尽可能改变原来的旧习惯、旧观念参照国内先进灌区节水灌溉成果，结合本地特点，本次灌溉制度设计主要遵循以下原则： ①以科研试验资料为基础，合理确定作物生育期参数。 在计算采用参数方面，尽可能采用灌溉试验站灌溉试验成果，山丘区的作物生长因土壤、气候等各种灌溉试验站灌溉试验差异，各个生育期需水量不同。因此，一定要开展对主要农作物的灌溉试验工作，研究它们的生长规律和各生育期需耗水量，对作物生理需水进行测定，总结实验成果资料，为灌溉制度设计提供可靠的数据资料。 ②因地制宜，推广经济、成熟的节水灌溉方式。 在灌溉制度设计，尽可能结合土地结构及地貌、经济条件，因地制宜，采用投资较省、技术比较成熟、群众易于广泛采用的农耕农艺节水措施，以降低灌溉定额，从而使设计的灌溉制度符合实际，又能节水。水稻是本灌区的主要粮食作物之一，播种面积大，是需水量最大的作物。目前以常规浸灌为主，水田长期泡水，致使灌区水长流不止，水量浪费严重。在水资源日趋紧张的今天，推广节水灌溉且保证水稻高产是一种必然趋势。在实施完成灌区续建配套与节水改造后，灌区水稻节水灌溉主要应推广旱育秧技术及生育期“浅、薄、湿、晒”灌溉模式。 水稻秧田推广-旱育秧技术：旱育秧技术目前已在灌区内开始应用，今后要全面推广。旱育秧具有“三早”（即早播、早发、早熟）、“三”（省力、省水、省秧田）、“两增”（增产、增收）的显著优点。 水稻本田泡田期采用浅水泡田，不仅可以节省灌水量，还利用土壤增湿保温，提高土壤肥力，促进秧苗返青，一般在耕地后浅水泡田，耕田地时泥块半浸半露，耙后保持湿润，增温后维持2cm浅水层至插秧，推广抛种技术。 本田水稻生育期：采用“浅、薄、湿、晒”灌溉。根据水稻各生育期的需水和要求进行灌溉与排水，为水稻生长创造良好的生态环境，达到节水增产的目的。 大力开展节水灌溉，推广新的灌溉技术。 ⑵水稻灌溉制度及灌溉定额 由于灌区水源结构复杂，灌溉水源点多面广，无法得到大量散布于灌区内塘堰等基础水利设施灌溉供水量的准确资料，不能直接得出灌溉定额。因而，根据灌区作物需、供水水量平衡原理，计算主要作物灌溉定额。 该方法理论基础是：灌区实际有效灌溉面积上的作物，其生育阶段生理需水量均得到了灌溉供水保证。那么，只要准确求得作物各生育阶段需水量，按供需平衡原理，即可求得实际净灌水定额。 作物需水量计算，国内外作了大量研究，取得了一些成果，其中应用较广泛的为联合国粮农组织推荐的彭曼法。 本次设计采用浅水间歇灌溉，这种灌溉制度可更多地利用降水，节约灌溉用水量；浅水还有利于水稻的根系呼吸，促进根系发育，增进有效分，提高水稻单产，在水源有保证的情况下，提倡晒田，晒田能阻止水稻无效分蘖，促使根系向深层伸展，防止倒伏。本次水稻需水量以灌区灌溉试验站的灌溉实验资料并结合现场调查的情况，确定水稻各生长期的起止时间、蒸腾量、土壤下渗量、淹灌和晒田时间，以及灌溉上下限水深等项，制定出本工程水稻需水量。 ⑶旱作物灌溉制度 旱作物灌溉定额采用《陕西省行业用水定额》之成果，早作物灌溉定额由播前和生育期两部分灌溉定额组成。 ⑷灌溉定额 根据各作物灌溉制度、灌溉定额计算方法，结合工程区实际以及临近灌溉制度确定本项目区设计年灌溉定额。具体见表2-4。 表2-4 工程区设计水平年灌溉定额 作物名称 生育期 灌水次数 灌水起止时间（月/日） 灌水定额（m3/亩） 早稻 育秧播前 1 5/15 5/25 135.5 秧田 6 5/15 6/25 插秧 1 6/16 6/30 生长期 10 6/16 9/15 晚稻 育秧播前 1 6/1 6/15 167.2 秧田 5 6/11 6/30 插秧 1 7/1 7/15 生长期 10 7/16 9/10 小麦 播前 1 9/11 10/10 4.36 冬灌 1 11/1 11/30 生长期 3 4/1 5/31 玉米 播前 2 3/1 4/20 1.332 生长期 4 6/11 8/31 油菜 播前 1 3/1 3/31 34.45 生长期 3 4/21 6/10 蔬菜 生长期 5 1/1 12/25 26.08 其他 生长期 6 2/6 12/25 18.1 灌溉定额（每亩年灌溉用水量） 387.2 每亩年毛用水量（灌溉水利用系数0.8） 483.8 灌水率 本次灌水率直接引用《安康市汉阴县观音河罐区节水改造项目可行性研究报告》中的成果，作物的灌水率为0.548m3/s▪万亩。 2.4.3项目区需水量预测 由灌溉定额计算成果可知，灌区设计水平年毛灌溉定额438.8m3/亩,灌溉面积 1140 亩，灌区农业需水量50.02万m3。根据灌溉制度，计算用水过程，具体见表2-5。 表2-5 项目区灌溉用水过程 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 用水量/万m3 1.02 3.59 1.01 2.47 15.57 7.73 4.45 2.72 3.85 3.10 0.66 3.85 根据2.5河流径流计算成果，设计频率为75%情况下，西岔河出口的来水总量为0.38亿m3，项目区最上游的锅厂村河段的来水量为0.15亿m3，本项目灌溉用水总量为50.02万m3，占西岔河出口来水量的1.31%、占锅厂村河段处来水量的3.26%，项目区内灌溉用水占比较小，因此，本项目灌溉用水量是有保障的。 |
| 项目组成及规模 |  |
| 项目组成 及规模 |  |
| 项目组成 及规模 |  |
| 项目组成 及规模 |  |
| 项目组成 及规模 |  |
| 项目组成 及规模 |  |
| 项目组成 及规模 |  |
| 总平面及现场布置 | 2.5 工程布局原则 1、坚持防洪为主、综合治理的原则。防洪安全是双河镇镇流域河道综合治理项目应解决的首要问题，也是进行河道综合治理建设的前提和基础。西岔河河道治理按照防洪为主、综合治理的原则，在建设完整的防洪体系的基础上安排各项治理措施，有效科学的控制和利用洪水发挥河流综合效能。 2、坚持突显生态、人水和谐的原则。治理要始终贯穿以人为本的理念，突出生态治理。坚持人工干预与自然修复相结合，促进河道生态环境修复改善，营造优美河道环境，维护河流健康生命，为沿岸群众创造宜居生态环境；坚持生态景观与人文景观相结合，在建设开发中挖掘水文化的特色，体现区域历史文化特点。排涝范围、规模与大渡口镇的规划相适应，全面规划，综合治理。 3、坚持统筹兼顾、突出重点的原则。着眼区域发展总体布局，以防洪保安、河道生态治理为重点，兼顾沿岸生态景观建设，带动和促进沿岸产业持续发展，实现生态效益、社会效益、经济效益有机统一。 2.6总平面布置 本项目包括河道治理工程、灌溉排水工程、河道污泥、垃圾清运工程。其中：灌溉排水工程由输水管道、沟渠修建和沟渠疏浚组成。按照工程位置及村别，设计将整个工程设置为6大工区，分别为：锅厂、胡坪村工程，早阳村工程、卷棚村工程、马家村工程、谢家村工程和双河社区工程。具体布置情况如下。本工程总平面布置图见附图2。 2.6.1河道治理工程平面布置 河道治理工程包括修建生态护岸5020m，岸坡整治9420m，坡脚防护15035m，护岸维修498m。各工区河道治理工程平面布置图见附图3-1~3-6。 1、河道特性及河床演变分析 蜀河总流域面积 592km2，主河道长67.1km，平均比降7.29%。本流域支流呈放射状分布，较大支流有：左岸的龙家河；右岸的圣驾河、竹筒河、西岔河。蜀河流域处于秦岭南麓深山区，山岭纵横，河谷幽深水流湍急，属典型的山溪型河流。整个流域北高南低，上游崇山叠岭，悬崖陡壁，林草丛生，人烟较少，森林覆盖率高，水源涵养条件好，对径流具有良好的调节作用；中下游河谷开阔，山势较缓，植被较差，人类活动频繁。河道除汛期行洪河水浑浊，终年清澈见底，属少沙河流，流域内没有明显的产沙区，暴雨的冲蚀是泥沙形成的主要原因。 ⑴平面变化分析 工程区河段为自然河道，主河槽呈“U”型，受两岸岸坡控制，岸坡稳定，参考旧1:1000地形图，同时结合往年谷歌地图，将河道平面形状进行了相互对比，各个治理段河道没有发生大的摆动，河道主流平顺，横向侵蚀微弱，总体平面形状基本没有变化，说明河势比较稳定。 ⑵河道纵向变化分析 通过旧1:1000地形图绘制本河段河道纵断面图，和本次实测河道纵断面进行套绘，可以发现，工程段河道纵断面有所下降，河道比降较大，河床有不同程度下切，因此，综合以上因素，本次分析认为近期工程河段呈冲刷状态。 本工程总体布置原则为在满足防洪要求的基础上，充分结合西岔河河流特点，两岸自然地形条件，兼顾考虑行政区划、耕地、厂矿、交通以及环境等因素的影响，尽可能维持河道的现状形态，减少工程占压，平衡填挖，实现恢复和保护生态环境。 2、生态护岸工程 ⑴堤线布置原则 ①基本沿着现状河势，因地制宜，少占用耕地，既满足河势稳定的安全需求，又兼顾经济合理的原则。 ②充分利用已成堤防及稳定的高岸等有利地形，尽可能避开软弱地基，深水地带，古河槽，强透水层地基。 ③堤线布置结合河流的具体情况尽量保留适当宽度的河滩地，与河势流向相适应，并与大洪水的主流线大致平行。 ④堤线布置力求平顺，避免急弯，堤段连接采用平缓的曲线。 ⑤防护区内河段两岸堤防之间的距离，应大致相等，不宜突然放宽或缩窄。 ⑥不同设防区域尽量形成一个有机整体。 ⑦支流汇入口段尽量使支流主流与干流主流平顺衔接，向下游留有适当夹角。 ⑵堤距设计 在确定堤距时，主要是根据整个河段河道平均宽度，河床比降，设计洪峰流量、流速、河床岩性等进行综合分析，在保证行洪安全的条件下，充分利用己成工程和天然节点，最大限度的节约工程费用。本次设计采用阿尔图宁公式初拟西岔河整治河宽。 造床流量是河流多年平均流量对河床塑造作用相当的一个流量，不是唯一的一个单值，而是一个确定的值域。是河道形态研究及整治工程中最基础的参数，其计算方法较多。目前对造床流量的确定多用经验方法计算，有平滩水位、多年平均洪峰流量法等，实际工作中根据当地河流的整治实践，认为一般采用2年一遇洪峰流量作为造床流量。横向稳定与河岸稳定密切有关，采用阿尔图宁公式计算的稳定河宽与实际河宽进行比较。 B——整治河宽（m）； A——稳定河宽系数1.0~1.7，对于河床由粗、中、细沙组成的中游河段ξ为1.0~1.1，对于河床由细沙组成的下游较稳定的河段为 1.1~1.3，而较不稳定的河段则为1.3~1.7，本工程经综合考虑选取稳定河宽系数1.05； Q——设计流量（m3/s），根据实践经验，造床流量取2年一遇洪水流量； J——河床比降（‰）。经计算，整治河宽见表2-6。 表2-6 最小整治河宽计算表 段落 A J/‰ Q/m3/s B/m 西岔河河口（双河社区） 1.05 17.00 152.43 7.36 西岔河（谢家村） 1.05 22.00 150.39 6.94 西岔河水洞沟口（马家村） 1.05 27.30 143.20 6.49 西岔河（卷棚村） 1.05 34.30 138.06 6.08 西岔河（早阳村） 1.05 42.50 125.88 5.57 西岔河（胡坪村） 1.05 52.80 109.08 4.96 西岔河（锅厂村） 1.05 66.30 101.38 4.57 根据现状水面宽度统计，西岔河治理段落现状河宽为12~42m之间，根据现状踏勘，西岔河工程区段均在山区，结合周边已建工程建设经验，本次设计阶段最小河底宽度不小于现状河道规模，确定本次治理段落内河道最小宽度为12m。 ⑶生态护岸断面形式 结合现状地形及规划景观要求，本次设计防洪工程主要位于西岔河及支流石油沟两岸现状边坡和滩地之间，对于堤防工程结合生态美观要求采用坡式断面形式，下部采用护脚墙，上部采用生态护岸，坡面种植当地适生植物，形成岸坡缓冲带。 根据本次西岔河沿岸地形地貌及规划布置等方面因素，本次项目生态护岸断面型式采用框格梁生态护岸及生态框式挡墙，局部水毁段落采用衡重式挡墙结构。 框格梁生态护岸是指先在坡面上用预制框架或混凝土建造框架，然后在框架内置土中种植绿色植物。固定客土，可与土工格室植草护坡、护坡、浆砌片石骨架植草护坡、蜂窝网格植草护坡联合使用。优势是具有很好的柔韧性、透水性、耐久性以及防浪等优点，具有较好的生态性和经济型。 本工程新建生态护岸段落见表2-7，护岸维修段落见表2-8。生态护岸断面设计图见附图4-1~4-5。 表2-7 生态护岸（新建）段落汇总表 村别 起点桩号 终点桩号 长度/m 措施 位置 胡坪村 Y0+830 Y1+216 386 C25钢筋砼框格 右岸 Z1+116 Z1+364 248 C25钢筋砼框格 左岸 Z2+775 Z3+070 295 C25钢筋砼框格 左岸 早阳村 Y6+688 Y7+348 660 C25钢筋砼框格 右岸 卷棚村 Y7+348 Y7+865 517 C25钢筋砼框格 右岸 Z10+018 Z10+550 532 C25钢筋砼框格 左岸 Y10+018 Y10+680 662 C30预制生态框 右岸 马家村 Z16+845 Z17+273 428 C25钢筋砼框格 左岸 谢家村 Z19+966 Z20+125 159 挡墙护岸 左岸 Y19+37 4 Y19+668 294 挡墙护岸 右岸 Y18+934 Y19+374 440 C25钢筋砼框格 右岸 双河社区 Z22+320 Z22+720 400 C25钢筋砼框格 左岸 合计 5020 表2-8 生态护岸（维修）段落汇总表 村别 起点桩号 终点桩号 长度/m 措施 位置 胡坪村 Z4+060 Z4+170 110 C25毛石砼挡墙 左岸 卷棚村 9+480 9+533 53 C25毛石砼挡墙 9+365 9+410 45 C25毛石砼挡墙 10+550 10+683 133 C25毛石砼挡墙 14+512 14+574 62 C25毛石砼挡墙 双河社区 23+200 23+295 400 C25毛石砼挡墙 合计 498 3、岸坡整治工程 西岔河流域处于秦岭南麓深山区，山岭纵横，主河道长29km，现状河道沿线缺乏管护，岸坡坍塌、杂草从生的现象较为普遍。本次项目对局部段落进行整治，整治边坡为1∶1.5，整治后的边坡播撒草籽，整治段落长度为9520m。岸坡整治设计图见图2-1。岸坡整治段落见表2-9。 图2-1 岸坡整治典型设计图 表2-9 岸坡整治段落汇总表 村别 起点桩号 终点桩号 长度/m 措施 位置 锅厂村 K0+000 K0+790 790 岸坡整治 右岸 K0+260 K0+820 560 岸坡整治 左岸 胡坪村 K1+410 K1+780 370 岸坡整治 右岸 K1+800 K2+960 1160 岸坡整治 右岸 K3+070 K3+760 690 岸坡整治 右岸 早阳村 K5+450 K5+660 210 岸坡整治 左岸 马家村 K14+880 K16+880 2000 岸坡整治 右岸 K16+980 K17+620 640 岸坡整治 右岸 K12+170 K12+510 340 岸坡整治 左岸 K13+820 K14+070 250 岸坡整治 左岸 K14+330 K14+650 320 岸坡整治 左岸 K15+270 K15+480 210 岸坡整治 左岸 谢家村 K17+780 K18+720 940 岸坡整治 右岸 双河社区 K21+830 K22+590 760 岸坡整治 右岸 K20+820 K21+000 180 岸坡整治 左岸 合计 9420 4、坡脚防护工程 西岔河流域处于秦岭南麓深山区，山岭纵横，河谷幽深，水流湍急属典型的山溪型河流，西岔河流域面积150km2，主河道长29km，平均比降16.0‰，依据河道过流能力复核计算可知，局部段落10年一遇的洪水流速达到10.2m/s，对局部河道坡脚造成威胁。现状河道坡脚具有不同程度的冲刷，为避免河道冲刷，维持现状河势，在坡脚设置木桩，桩头直径不小于12cm，桩长2.5m，入土深度不小于2.0m，悬臂端长度为0.5m。所有回填土须分层碾压、夯实，密度不低于0.91。木桩设置图见图2-2。木桩设置段落详见表2-10。 图2-2 木桩设置典型设计图 表2-10 坡脚防护段落汇总表 村别 起点桩号 终点桩号 长度/m 位置 胡坪村 K1+720 K1+920 200 左岸 K3+690 K3+760 70 左岸 早阳村 K6+230 K6+680 450 右岸 K5+800 K6+130 330 左岸 K6+210 K6+680 470 左岸 K6+690 K7+010 320 左岸 K7+020 K7+755 735 左岸 卷棚村 K7+870 K8+620 750 右岸 K9+000 K9+610 610 右岸 K7+880 K9+070 1190 左岸 K9+190 K9+480 290 左岸 马家村 K10+690 K12+830 2140 右岸 K13+510 K13+850 340 右岸 K14+450 K14+760 310 右岸 K10+690 K11+420 730 左岸 K13+320 K13+720 400 左岸 K14+660 K15+120 460 左岸 K15+750 K16+400 650 左岸 K17+280 K17+540 260 左岸 谢家村 K20+060 K20+280 220 右岸 K20+460 K20+720 260 右岸 K18+250 K18+550 300 左岸 K20+160 K20+410 250 左岸 双河社区 K20+870 K21+800 930 右岸 K22+590 K23+100 510 右岸 K21+000 K21+720 720 左岸 K21+900 K22+320 420 左岸 K22+520 K23+240 720 左岸 合计 15035 2.6.2灌溉排水工程平面布置 灌溉排水工程配套设施包括新建灌排渠11340m，灌排渠整治96370m，新建输水管道980m。 1、沟渠设计 结合当地实际，本次项目区斗渠拟用矩形砼渠，0.6m宽、深0.8m；农渠拟用矩形砼，0.4m宽、深0.6m。根据渠道的设计特征，糙率取为0.015。渠道的比降依据沿线实际地面坡降，下级渠道分水点灌溉水位要求，设计流量等因素综合分析比较，确定斗渠取 1/2000，农渠取 1/1000。沟渠修建及疏浚工程量见表2-11。灌排渠（沟渠）设计图见附图5。 表2-11 灌排渠修建及疏浚工程量汇总表 序号 流域 村别 灌排渠（修建）/m 灌排渠（整治）/m 1 西岔河流域 锅厂村 1196 2430 2 胡坪村 1548 4282 3 早阳村 3300 4500 4 卷棚村 -- 3700 5 马家村 3400 3900 6 谢家村 1896 3598 7 双河社区 -- -- 小计 11340 22410 8 蜀河流域 -- 24000 9 潘家河流域 -- 22000 10 龙家河流域 -- 27960 合计 11340 96370 2、灌溉输水管道 灌溉输水管道采用De200PE管，位于西岔河锅厂村和胡坪村段左岸，灌溉输水管道平面布置图见附图6。灌溉输水管道工程量见表2-12。灌溉输水管道设计图见图2-3。 表2-14 灌溉输水管道工程量表 序号 项目 单位 数量 备注 1 土方工程 1.1 土方开挖 m3 1350 1.2 土方回填 m3 1200 2 附属设施 2.1 闸阀井 座 2 07MS101-2/P14 2.2 排气井 座 2 07MS101-2/P52 3 设备 3.1 De200PE输水管道（0.6MPa） m 980 3.2 DN200闸阀 套 2 3.3 DN25复合排气阀 套 2 3.4 DN200柔性防水套管 套 4 图2-3 灌溉输水管道设计图 2.6.3河道污泥、垃圾清运工程 本项目对西岔河从锅厂村到双河社区段进行河底清淤，清理河段起点桩号为K0+000，终点桩号为K23+434.245。根据可研报告设计资料，锅厂村段污泥、垃圾清运量为1500t，胡坪村段污泥、垃圾清运量为2800t，早阳村段污泥、垃圾清运量为2500t，卷棚村段污泥、垃圾清运量为3600t，马家村段污泥、垃圾清运量为3800t，谢家村段污泥、垃圾清运量为3700t，双河社区段污泥、垃圾清运量为2500t，共清运污泥、垃圾量为20400t。河道污泥、垃圾清运工程范围具体见附图2-本工程总平面布置图。 2.7施工布置 临时交通 工程区沿线有通村道路，交通便利，满足施工运输要求。工程区内设临时道路作为施工便道，方便挖掘机、材料运输车出入，临时道路以方便施工、少占地为原则，沿堤线合理布置，各工段约设置20~30m临时道路，预计共设置修建临时道路200m。临时道路采用砂砾石路面，施工完成后将路面砂砾石挖除，单独堆放，经冲洗后用于护岸和沟渠修建工程。 临时供电、供水 项目河道沿岸有较多村落，施工现场可接入附近农网线路，采用临时接线解决施工照明，电源电压等级为380/220V。施工用水来自施工河道，生活用水由堤外附近村庄供水系统提供。 3、临时工棚及堆场 项目区施工战线较长，根据工程布置的实际情况，为了不影响交通且便于管理，减少材料运输距离，工程区分沟道同时展开施工，每个村域河道工程作为每个工区，各段堤防施工工区，布置在各段堤防背水侧的空地上，各工区根据需要设置相应的施工点布置封闭式工棚和露天堆场。封闭式工棚用于储存水泥、五金机械、电气电力等贵重材料和易损坏或失散的材料。露天堆场则用于堆放不因自然气候而损坏质量的材料，本次设置临时工棚5处，约1000m2。 4、施工营地 本项目项目部设于双河镇镇政府，施工人员主要招募附近村民，村民在家食宿，不设施工营地。 工程占地 本工程永久占地主要为新修生态护岸占地和新建灌溉渠占地，约81741m2。临时占地主要为灌溉输水管道沟槽开挖占地、临时工棚及堆场占地和临时道路占地，约2715m2。项目不设弃渣场，工程弃渣拉运至双河镇垃圾处理厂填埋处置。 |
| 总平面及 现场布置 |  |
| 总平面及 现场布置 |  |
| 总平面及 现场布置 |  |
| 总平面及 现场布置 |  |
| 总平面及 现场布置 |  |
| 总平面及 现场布置 |  |
| 总平面及 现场布置 |  |
| 总平面及 现场布置 |  |
| 施工方案 | 2.4 施工方案 2.4.1施工条件 ⑴交通、通信及水电供应条件 本工程实施范围对外主要干道为西康、十天高速，316、211国道、蜀小路、庙坪街等，其次，沿河两岸各村均有水泥路互通，对外交通较为便利。工程区域内两岸生产道路较多，施工期只需因地制宜修建临时交通便道或将现状乡间生产路加以修整，即可连接各个施工作业点，满足车辆交通运输及对内交通需求。 工程沿线电话网、移动通讯网已覆盖全部区域，对外通讯联络便利。 施工用水就地在河岸或河滩地上取水，或就近在附近村庄取水，取水条件便利。 施工用电主要是照明用电，本工程用电负荷不大，施工现场附近有农网线路，可临时拉线以供施工用电，电源电压等级380/220V。 ⑵施工场地条件 西岔河河岸地势开阔、平坦，施工临时工棚根据施工需求沿线布设；另外项目施工人员主要招募附近村民，村民在家食宿，不再新建施工营地。 ⑶主要建筑材料 本项目施工机械汽油、柴油在就近加油站加油，石料、砂、石灰、沥青、钢材、水泥、商品混凝土、木材及粉煤灰等建筑材料均从当地就近采购，现浇混凝土采购商品混凝土使用。 工程所用填筑土方首先选用护岸开挖出的粉土及黄土，当开挖土方不足时，可在勘察出的周边土料场购买。同时，本工程不需外购填筑土料，护岸开挖出的黄土状土可满足工程填筑使用。 工程所用水生植物苗木，优先在旬阳市内采购，若无法满足，采用货车陆运从外市采购。 2.4.2施工导流及施工排水 本项目主体工程施工设计安排在非汛期进行，临河侧及河道建筑物的施工需局部修建临时挡水和导流围堰，导流标准采用5年一遇枯水期（11月~次年4月）洪水，设计导流流量2.7m3/s，临时围堰建筑物级别为5级，导流年限≦1.5年。 护岸基础临水段设置纵向导流围堰，围堰采用编织袋草土梯形围堰，迎水面用彩条布铺设，围堰顶宽2m，高2m，内、外边坡均为1：2，目前计划设计护岸围堰总长度为30km。 2.4.3施工人员配置 本项目管理采用直线型管理方式，定员5人。其中：项目负责人1名，负责全面工作；办公室1人，承担办公机构的后勤工作和物资采购；工程部2人，承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作；财务部1人，承担项目的资金筹措，建设资金的拨付，成本核算及预算工作。 2.4.4项目实施进度及安排 ⑴项目进度安排原则 ①合理安排施工顺序，确保工程质量。 及时完成有关的施工准备工作，为正式施工创造良好条件。在施工顺序上，既要考虑空间顺序，又要考虑各工种之间的衔接。 ②采用流水作业法，提高施工效率 采用流水方法组织施工，充分考虑各道工序之间的技术间歇与搭接，以保证施工连续、均衡、有节奏地进行。合理的使用人力、物力和财力，在保证工程质量的同时，尽量缩短工期。 ⑵项目实施进度安排 本项目建设周期为2年，进度安排如下： 第1个月至第4个月，完成项目立项、方案规划、可行性研究、工程设计、招标及开工前各项审批工作，并完成部分建设资金筹措等工作。 第5个月至第 23 个月，完成全流域环境综合治理、沟渠修建（疏浚）、垃圾处理相关配套设施建设等工作。 第 24 个月，资料整理、竣工验收、交付使用等工作。 2.4.5施工工艺 本项目施工工艺流程见下图。 图2-1 施工工艺流程图 施工工艺介绍： 1、河道治理工程 河道治理工程包括修筑护坡、岸坡整治和坡脚防护。 总体施工流程为：施工放线→清基→河道岸坎开挖→填筑压实→边坡整理→堤坡防护绿化 ①施工放线 在施工地段范围内，根据设计断面和控制点坐标，测量放线，定好施工铺地宽度、工段、长时等，每隔适当距离用插标、挂线的方法搭好样架，便于施工控制。 ②清基 清基范围为设计边线外50cm，清基厚度为50cm。采用挖掘机和铲车作业，清理堤基范围内杂草、腐殖土、砂、石等，并对堤基范围内的塘坑进行回填压实处理。清理出来的杂物，必须全部堆放在指定地点，不能随便掺入物料中使用。 ③填筑及压实 堤身回填料为西岔河两岸的壤土及粘土，采用铲车推运就近堆放的开挖料，自卸汽车运输的方式运输河道岸坎开挖料。堤身回填料进行分层填筑，自最低处水平分层逐层向上填筑，每层铺料厚度控制在30～50cm之间，铺土要均匀平整。每层土料铺完后，及时进行碾压。对于堤岸工程需采用壤土及粘土，且压实系数不小于0.93，机械难以碾压部位采用人工蛙夯补强。 ④边坡整修、防护、绿化 堤身填筑完成后，由上至下进行削坡、人工修整边坡。迎水坡及背水坡边坡均削至设计尺寸后，按设计断面进行堤坡防护、堤坡绿化（植草皮）施工。 2、灌溉排水工程 灌溉排水工程配套设施包括新建沟渠，沟渠疏浚和新建输水管道。 ⑴新建沟渠 新建沟渠采用C25混凝土现浇结构，施工流程为：施工放线→清基→沟渠开挖→混凝土浇筑→交工验收。 ①施工放线 在施工地段范围内，根据设计断面和控制点坐标，测量放线，定好施工铺地宽度、工段、长时等，每隔适当距离用插标、挂线的方法搭好样架，便于施工控制。 ②清基 清基范围为设计边线外50cm，清基厚度为50cm。采用挖掘机和铲车作业，清理沟渠基底范围内杂草、腐殖土、砂、石等，并对沟渠基底范围内的塘坑进行回填压实处理。清理出来的杂物，必须全部堆放在指定地点，不能随便掺入物料中使用。 ③沟渠开挖 沟渠开挖采用人工开挖，施工期间注意边坡稳定，及时用泵排除基槽内积水，采用水泵分段抽排水，进行分段施工。 ④混凝土浇筑 沟渠采用C25混凝土浇筑，回填土采用原土回填，采用铲车推运就近堆放的开挖料，每层土料铺完后，及时进行碾压，压实度不小于0.91，机械难以碾压部位采用人工蛙夯补强。 ⑵沟渠疏浚 沟渠疏浚采用机械疏浚，确定待疏浚沟渠的长度和深度，在疏浚区域进行必要的封堵，防止底泥和淤沙进入下游河道；使用挖掘机进行底泥和淤沙的清理，使用压缩机对清理后的沟渠进行冲洗，确保通畅；检查修筑沟渠的情况，如有破碎，及时修复；清理疏浚现场，确保环境整洁。沟渠疏浚过程中产生臭气和淤泥。清理出来的淤泥全部外运至指定地点。 ⑶新建输水管道 输水管道采用De200PE管，施工流程为：沟槽开挖→管涵安装→土方回填→交工验收。 ①沟槽开挖 管槽开挖采用人工开挖，施工期间注意边坡稳定，及时用泵排除基槽内积水，采用水泵分段抽排水，进行分段施工。基底采用中粗砂垫层压实，压实度在90%以上。 ②管涵安装 管节紧贴基底，使涵管受力均匀，安装按照轴线及设计图纸坡度敷设，敷设过程中，保持管内清洁无其他杂物。管涵周围采用中粗砂回填固定，在管涵两侧对称进行，压实度在95%以上。 ③回填土 采用原土回填，回填土分层夯实，在管涵两侧对称进行，夯填时两侧填土高差不超过30cm，以防止夯实时管涵发生移位。管涵顶覆土达到55cm时，采用机械碾压。 3、河道污泥、垃圾清运工程 本项目河道污泥、垃圾清运采用机械清淤，不改变河道原设计纵坡和河势，以利于河道行洪畅通，保证河道水清岸绿、健康生态，清淤疏浚过程中产生臭气、污泥和垃圾。淤泥和垃圾全部外运至指定地点。 |
| 施工方案 |  |
| 施工方案 |  |
| 施工方案 |  |
| 施工方案 |  |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境现状 | 3.1 生态环境现状 3.1.1环境空气现状 本项目位于环境空气质量二类区，为了解区域内大气环境空气质量现状，本次引用陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》对安康市旬阳市环境空气状况统计数据，统计结果见下表： 表3-1 安康市旬阳市2022年度环境空气浓度值结统计表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度（µg/m3） 45 70 64.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度（µg/m3） 26 35 74.3 超标 SO2 年平均质量浓度（µg/m3） 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度（µg/m3） 15 40 37.5 达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数（mg/m3） 0.9 4 22.5 达标 O3 日最大8小时平均浓度第90百分位数（µg/m3） 116 160 72.5 超标 由上表可知，环境空气常规六项指标中：SO2年均值和NO2年平均浓度、CO第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， PM2.5、PM10和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区。 3.1.2地表水环境现状 ⑴地表水监测 西岔河属典型的山溪型河流，属蜀河上游一级支流，蜀河属汉江一级支流，根据功能区划分，蜀河流域属于Ⅱ类水体，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。流域水系图见附图7。 为了解蜀河流域西岔河地表水环境现状，本次委托陕西华准通检测技术有限公司进行了地表水水质监测，具体监测指标如下： ①监测点位：项目西岔河评价段设监测点位2个，详见附图8。 ②监测因子：水温、pH、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、氟化物、氰化物、硫化物、挥发酚、砷、六价铬、粪大肠菌群共24项。 ③监测时间及频次：2024.1.26~1.28，连续监测3天，1次/天。 表3-2 地表水环境质量现状监测点位一览表 序号 测点名称 代表性 监测项目 W1 锅厂村 起点断面 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、六价铬、氟化物、氰化物、硫化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 W2 双河社区 终点断面 ⑤监测时间及监测结果评价 本项目地表水环境质量监测结果见下表3-3。 表3-3 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L，标明的除外 监测断面 监测项目 2024年1月26日 2024年1月27日 2024年1月28日 W1锅厂村 W2双河社区 W1锅厂村 W2双河社区 W1锅厂村 W2双河社区 水温 6.2 5.7 6.7 5.1 5.9 4.2 pH（无量纲） 7.6 7.4 7.7 7.5 7.6 7.4 高锰酸盐指数 1.3 1.6 1.5 1.9 1.5 1.8 总氮 1.11 1.01 1.40 1.35 1.24 1.12 氨氮 0.076 0.233 0.095 0.209 0.089 0.246 硒（μg/L） 0.4ND 0.4ND 0.4ND 0.4ND 0.4ND 0.4ND 砷（μg/L） 0.3ND 0.3ND 0.3ND 0.3ND 0.3ND 0.3ND 汞（μg/L） 0.04ND 0.04ND 0.04ND 0.04ND 0.04ND 0.04ND 氟化物 0.10 0.11 0.14 0.09 0.16 0.13 镉 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 0.0001ND 铅 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 铜 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 锌 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 总磷 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 六价铬 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 氰化物 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 硫化物 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 阴离子表面活性剂 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 溶解氧 9.2 10.5 9.3 10.5 9.6 10.9 化学需氧量 7 8 8 10 8 9 五日生化需氧量 0.6 1.0 0.9 1.2 0.8 1.3 粪大肠菌群（MPN/L） 20ND 20ND 20ND 20ND 20ND 20ND 石油类 0.01 0.01 0.01ND 0.01 0.01 0.01 根据《地表水环境质量评价办法（试行）》，本次西岔河监测断面水质评价采用单因子评价法，西岔河监测断面水质达标情况见表3-4。 表3-4 地表水各因子污染指数 监测因子 监测范围 标准限值 达标情况 pH（无量纲） 7.4~7.7 6~9 达标 高锰酸盐指数 1.3~1.9 ≦4mg/L 达标 氨氮 0.076~0.246 ≦0.5mg/L 达标 硒（μg/L） 0.4ND ≦0.01mg/L 达标 砷（μg/L） 0.3ND ≦0.05mg/L 达标 汞（μg/L） 0.04ND ≦0.00005mg/L 达标 氟化物 0.09~0.16 ≦1.0mg/L 达标 镉 0.0001ND ≦0.005mg/L 达标 铅 0.001ND ≦0.01mg/L 达标 铜 0.05ND ≦1.0mg/L 达标 锌 0.05ND ≦1.0mg/L 达标 总磷 0.01~0.03 ≦0.1mg/L 达标 六价铬 0.004ND ≦0.3mg/L 达标 氰化物 0.001ND ≦0.05mg/L 达标 挥发酚 0.0003ND ≦0.002mg/L 达标 硫化物 0.01ND ≦0.1mg/L 达标 阴离子表面活性剂 0.05ND ≦0.2mg/L 达标 溶解氧 9.2~10.9 ≥5mg/L 达标 化学需氧量 7~10 ≦15mg/L 达标 五日生化需氧量 0.6~1.3 ≦3mg/L 达标 粪大肠菌群（MPN/L） 20ND ≦10000个/L 达标 石油类 0.01ND~0.01 ≦0.05mg/L 达标 从监测结果可以看出：W1、W2断面除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；水温跟随气候环境温度变化，没有人为造成的环境水温变化；粪大肠菌群未检出。河流总氮不进行评价，留作本底值。 ⑵底泥监测 为了解西岔河评价区段河道底泥污染情况，本次委托陕西华准通检测技术有限公司对西岔河评价区段河道底泥进行了重金属监测，具体监测指标如下： ①监测点位：项目西岔河评价区段设监测点位2个，见附图8。 ②监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。 ③监测时间及频次：2024年1月26日，监测1天，1次/天。 表3-5 评价河道底泥现状监测点位一览表 序号 测点名称 监测项目 1# 锅厂村 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 2# 双河社区 ⑤监测时间及监测结果评价 本项目河道底泥监测结果见下表3-6。 表3-6 评价河道底泥监测结果 单位：mg/kg 监测时间 2024年1月26日 标准限值 达标情况 监测点位 1#锅厂村 2#双河社区 采样位置 109°25′43.41″E,33°1′13.77″N 109°35′45.26″E,33°1′51.44″N 监测项目 监测结果 pH 5.82 6.36 5.5＜pH≤6.5 -- 铅 16.6 5.2 100 达标 镉 0.13 0.1 0.4 达标 铜 13 8 50 达标 镍 10 6 70 达标 汞 0.018 0.006 0.5 达标 砷 6.15 4.98 30 达标 铬 44 30 250 达标 锌 36 23 200 达标 监测结果可以看出，2处底泥监测点各项重金属监测值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB156-2018）表1 标准限值，因此，本项目评价河段底泥不存在重金属污染。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目区域的声环境质量现状，本次委托陕西华准通检测技术有限公司于2024年1月26日对西岔河沿岸的居民点进行了噪声监测。监测点位（详见附图8）及监测结果见下表3-7： 表3-7 声环境质量监测结果 单位：LeqdB(A) 监测时间 2024年1月26日 监测点位 监测结果 评价标准 达标情况 昼 夜 1#梁家场 49 39 昼间55dB(A)，夜间45dB(A) 达标 2#西岔完全小学 52 43 达标 3#谢家村 48 38 达标 4#双河社区 51 42 达标 根据监测结果，各监测点位昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，河道沿线区域声环境质量现状良好。 3.1.4生态环境质量现状 1、陕西省主体功能区规划 根据《陕西省主体功能区划》，陕西省主要划分为国家层面重点开发区域、省级层面重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、国家层面限制开发区域（重点生态功能区）、省级层面限制开发区（重点生态功能区）以及禁止开发区域，5类功能区。 本项目区域不属于禁止开发区域，属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区）——旬阳市（分布图详见附图9），详细分区及保护和发展方向见表3-8。 表3-8 项目地主体功能区划及发展方向 区块 主体功能区划 保护和发展方向 旬 阳 市 国家层面 重点开发区（重点生态功能区） 秦巴生物多样性生态功能区 加强退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，开展小流域治理，防止水土流失，促进植被恢复，维护生态系统。 严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，保护生态系统与重要物种栖息地，防止外来有害物种侵害，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡。 加大城镇生活污水垃圾处理和工业点源污染治理力度，减少农村面源污染，确保主要河流水质保持在II类以上。 围绕特色农产品基地建设，加强茶叶、食用菌、林果、蚕桑、中药材、蔬菜、生猪等规模化种植养殖，推进标准化生产和精深加工。积极发展生态旅游、文化旅游和休闲观光游。 发展太阳能、生物质能等新能源，推广沼气、地热等清洁能源，在保护生态和群众利益前提下，科学开发汉丹江、嘉陵江流域水能资源。按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源。 建立自然灾害应急预防体系，加强对灾害多发区的监测，提高防灾减灾能力。完善城镇体系，引导山区人口向县城、重点镇和条件较好的中心村转移。 项目地处我省国家层面重点生态功能区中的“秦巴生物多样性生态功能区。依据省发展和改革委员会对《陕西省主体功能区规划》的解读说明：《规划》中所指的“开发”，特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制或禁止开发，特指在这类区域限制或禁止进行大规模高强度工业化城镇化开发，并不是限制或禁止所有的开发行为。 本项目对蜀河流域西岔河段进行河道整治，设计工作量小，工程中不涉及植被破坏，符合“秦巴生物多样性生态功能区”的保护和发展方向要求。因此，本项目的实施符合《陕西省主体功能区划》的要求。 2、安康市主体功能区划 根据《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》，安康属于《全国主体功能区规划》中确定的限制开发的重点生态功能区，全市除汉滨区外的宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县（市）、白河县、汉阴县、石泉县等其他9县均被列入秦巴生物多样性重点生态功能区，是国家“两屏三带”生态安全战略格局的重要组成部分。安康市主体功能区划，按开发方式细分为重点开发区域、点状开发重点城镇和园区、限制开发区域、禁止开发区域四类。 ①重点开发区域：主要分布于汉滨区和汉阴县，包括25个镇（街办），总面积2120km2，占全市国土面积的9.0%。 ②点状开发重点城镇和园区：点状开发重点城镇31个，包括8个县城所在镇和23个重点镇。点状开发重点产业园区17个，包括12个市级产业园区和5个飞地经济产业园区。 ③限制开发的生态地区主要分布于安康市北部秦岭中高山水源涵养与生物多样性生态保护区，以及南部大巴山水源涵养与生物多样性生态保护区，包括102个镇；限制开发的生态与农业地区主要为安康市各县区的城关镇、重点镇以及市域内汉江及其支流流经的城镇，包括34个镇。 ④禁止开发区域包括面状和点状两种形式，分布于重点开发和限制开发区域之中，共有58处，其中面状33处，包括13处国家级或省级森林公园，6处国家级或省级自然保护区，14处海拔2600m以上区域；点状25处，包括21处水源地，2处国家级湿地公园（试点），1处国家级水产种质自然保护区，1处风景名胜区（包含于自然保护区中）。 本项目不在《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》中禁止开发区域，属于限制开发区。该区域的发展方向是：优化农业生产布局，着力发展特色高效农业，建设生猪产业基地、健康水产养殖基地、设施蔬菜生产基地和食用菌、中药材、蚕桑、核桃等林特产品产业基地。围绕地域特色农产品基地建设，推进标准化生产和精深加工，积极发展休闲农业。优化开发方式，发展循环农业，推进现代农业示范园区建设，实现农业生产的无害化和农业资源利用的综合化。依托丰裕的“山、水、人”资源禀赋，注重产业融合，因地制宜地发展涉水产业、山林经济、乡村旅游产业、劳动密集型产业、庭院经济等资源环境可承载的特色经济、适宜产业、富民产业。按照城镇建设与环境容量相协调的原则，围绕特色小城镇培育，加强区内城镇基础设施和公共服务设施建设，增强人口吸纳和产业集聚能力，适度健康地推进新型城镇化，建设绿色家园。 本项目为河湖整治项目，项目建设有效改善生态环境，增强区域防洪能力，促进乡村振兴和区域高质量发展，增强群众的获得感、幸福感、安全感，因此本项目和限制开发区的发展方向一致。 3、生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，陕西省生态功能区分为三个等级，共划分4个生态区、10个生态功能区、35个小区。本项目区域一级分区上属于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，二级分区上属于汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区，三级分区上属于汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区，项目所处区域生态功能区划定位见表3-9。陕西省生态功能区划图见附图10。 表3-9 项目项目所处区域生态功能区划定位 一级区 二级区 三级区 范围 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区 汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区 汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区 安康市、石泉县、和水土保持汉阴县、旬阳县的北部和南部、紫阳县北部、平利县东北部、白河县大部地区 农业区土壤侵蚀敏感，合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林林，提高林木覆盖率控制水土流失 该区是秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，其特征为农业区土壤侵蚀敏感，保护对策应合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施，发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率控制水土流失。建设单位在严格落实环评要求的各项污染治理措施，合理规划利用土地，做好生态植被恢复等措施控制水土流失，项目实施对秦巴山地生态影响较小。 4、项目区域生态环境质量现状 ⑴土地利用现状 依据《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017），本项目工程范围涉及的土地利用类型包括水域（河流水面、内陆滩涂）和耕地（水浇地）。 ⑵陆生生态环境现状 ①植被 项目地植被群落包括芦苇群落、斑茅群落、白芽群落、狗牙根群落、结缕草群落等。其特征分别如下： ⅰ芦苇群落：芦苇的适应能力极强，群落外貌整齐，浅绿、黄绿至深绿色。秋末转枯黄，夏秋季节，苇花开放，雪白一片，云腾雾涌，蔚为壮观。群落高度0.5～1.6(2.5)m，总盖度60%～100%。伴生植物主要有卤地菊、三裂叶野葛、矮生苔草、单叶蔓荆等。 ⅱ斑茅群落：斑茅的适应性强，能在滩地鹅卵石滩中扎根生长，是滩地植被演替的先锋植物。斑茅在春夏呈灰绿色，到秋冬时节，雪白硕大的花(果)序十分美丽，群体效果十分壮观，形成滩地特有的景观。 ⅲ白茅群落：在淡水湿地中多分布于河滩地，通常生于沙质土中。地下茎发达，生活力及固沙能力均极强。伴生植物有鼠尾粟、野艾蒿、狗牙根等。 ⅳ狗牙根群落：是一适应能力很强的优良水土保持植物。群落高5cm左右，盖度为90%～100%，有时无任何伴生植物，有的地段则伴生有酢浆草、野塘蒿、野艾蒿等植物。 ⅴ结缕草群落：在江河、库区滩地上十分常见，其群落组成及结构因生境不同而稍有差异。群落外貌低矮整齐，总盖度95%，高约5cm，结缕草占绝对优势，盖度85%～90%。主要伴生种为假俭草，其它零星散生有狗尾草、鼠尾草等。结缕草特性与狗牙根相近，为优良的固土护坡及草坪植物。 ②动物 ⅰ肉用动物：旬阳鸟类中的环颈雉、刁鸡、竹鸡、斑鸠；兽类中的草兔、中华竹鼠、猪獾、狗獾、花面猫、黑熊、林麝、小鹿、野猪、青羊等，都是较好的野味肉食。 ⅱ毛皮动物：旬阳供做裘制革的毛皮兽类有：草兔、松鼠、中华竹鼠、狼、貉、狐、青鼬、黄鼬、猪獾、水獭、大灵猫、花面猫、豹、黑熊、林麝、小鼠、狍、青羊等；作为羽毛收购的鸟类有金雕、金鸡等。 ⅲ农林益鸟：旬阳食虫鸟类主要有9种，如金眶鸻、戴胜、啄木鸟类、家燕等，食物几乎全为昆虫；白鸽、灰卷尾、大山雀等，食物绝大多数为昆虫；黑卷尾、画眉等，食物大多为昆虫。所吃的昆虫，除少数益虫（如蜜蜂、瓢虫等）及一些益害无关的水生昆虫外，均为农林害虫，如金龟、象、吉丁、天牛、金花虫、蝽象、蝼蛄、蝗虫、松毛虫、地老虎，以及许鳞翅目的幼虫。猫头鹰等猛禽类，则是各种鼠类天敌。除此之外，许多鸟类还是花粉、种籽的传播者。还有一种“农时鸟”，每年夏收期间，成夜叫“算黄算割”，督促农民抢收成熟的庄稼。 ⑶水生生态环境现状 汉江水系鱼种较多，有12科93种，具有长江鱼类的主要特征。据1982年渔业区划调查，主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鲂等；凶猛鱼类有鳡、鲶、鳟、乌鱼（俗名石板头）等；小沟小河多见其它小型野杂鱼。 水库、堰塘和稻田养殖鱼类主要有草、鲢、鲤、鳙、鲂鱼等。泥鳅、黄鳝、蚌壳、螃蟹等，亦分布较广。 |
| --- | --- |
| 生态 环境现状 |  |
| 生态 环境现状 |  |
| 生态 环境现状 |  |
| 生态 环境现状 |  |
| 生态 环境现状 |  |
| 生态 环境现状 |  |
| 生态 环境现状 |  |
| 生态 环境现状 |  |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.2 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 1、与项目有关的原有环境污染问题 ⑴河道沿线面源污染 农村面源污染物主要源自养殖业、种植业和农村生活污水。蜀河流域西岔河段主要面源污染为农村农田耕地施肥、用药，沿线垃圾堆放。特别是在暴雨时节经过雨水冲刷，对下游地区的水生态环境以及沿线居民的身体健康造成了严重威胁。 ⑵生态基流不足，河道自净能力差 随着流域内生产经营活动的增多，流域水生生态环境也遭到了一定破坏，部分河段生活垃圾沿河随意丢弃，植被覆盖率下降，物种多样性受到破坏，一些草本、半灌木、灌木濒临死亡，自然景观受到破坏，生物多样性受损，水生态环境保护迫在眉睫。 ⑶生活污水治理不足，存在污水直排现象 项目评价河段涉及的双河镇村庄暂时没有污水处理站，沿线居民的生活污水大多就近联户收集至三格化粪池后散排。 2、与项目有关的生态破坏问题 河道基础设施落后，未曾进行系统治理，现状河道两岸多为岸线，岸坡杂草、灌木丛生，当淤段河滩较宽且凌乱，河道淤积严重，多年未实施清淤，萎缩严重。大部分河道未建护岸设施，属原始护岸，经过几十年水流冲刷，老化失修，岸坡刷脚、河势不稳状况十分普遍河道沿线配套设施损毁严重，严重的已丧失其功能。 项目区环境污染及生态破坏现状 图3-1 现状河道护坡损毁段 图3-2 现状河道垃圾污染段 图3-3 落后的农田配套设施 |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 |  |
| 生态环境保护目标 | 3.3 生态环境保护目标 本项目施工临时占地均不在集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地等敏感和较敏感区域，也不涉及各类国家或地区级湿地公园。本项目应注意施工时对沿线居民和区域内耕地造成的影响。项目两侧主要生态、水环境、声环境及环境空气环境保护目标见表3-10。项目环境保护目标分布图见附图11、附图12。 表3-10 项目环境保护目标 要素 保护对象 保护级别/保护级别 保护范围/保护内容 实施时段 生态环境 水生植物、水生动物及野生植物 / 工程全线，水生植物及其生境 施工期 运营期 耕地 / 全线，项目灌溉管道工程全线涉及耕地1140亩m2 施工期 旬阳杨氏民居 省保 文物保护单位，古建筑 保护范围：A区（民居院落整体）， B区（南至山根，北至河沿，东西面A区外延20m） 施工期 地表水环境 西岔河 《地表水环境标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准 工程全线，水质。 施工期 运营期 环境空气及声环境 锅厂村 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准 N 左岸50m 施工期 锅厂村 W 右岸69m 梁家场 N 左岸10m 梁家场 N 右岸10m 石窖村 N 左岸10m 梁家湾 N 左岸30m 胡坪村 N 左岸50m 苏家院子 N 左岸40m 早阳坪 N 左岸60m 早阳村卫生室 N 左岸110m 旬阳西岔小学 N 左岸113m 早阳村 N 左岸20m 梁家台 S 右岸30m 卷棚村 N 左岸50m 詹家院子 S 右岸40m 马家村 N 左岸20m 桑园村 N 左岸30m 桑园村 S 右岸40m 三院字 N 左岸30m 马家村 E 左岸20m 谢家村 N 左岸50m 谢家村 S 右岸40m 谢家老庄村 S 右岸70m 谢家老庄村 E 左岸20m 双河社区 N 左岸20m 双河镇中心小学 E 左岸120m 双河镇财政所 S 右岸40m |
| 生态环境保护目标 |  |
| 评价 标准 | 3.4评价标准 1、环境质量标准 ⑴环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-11 环境空气质量标准 评价因子 取值时间 单位 浓度限值 执行标准 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 TSP 年平均 μg/m3 200 24小时平均 μg/m3 300 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 ⑵地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 表3-12 地表水环境质量标准 单位：mg/L、pH、粪大肠菌群除外 序号 项目 标准 序号 项目 标准 1 pH 6-9 13 硫化物 ≤0.1 2 高猛酸盐指数 ≤4 14 六价铬 ≤0.05 3 溶解氧 ≥5 15 铜 ≤1.0 4 COD ≤15 16 锌 ≤1.0 5 BOD5 ≤3 17 铅 ≤0.01 6 氨氮 ≤0.5 18 镉 ≤0.005 7 挥发酚 ≤0.002 19 砷 ≤0.05 8 总氮 ≤0.5 20 汞 ≤0.00005 9 总磷 ≤0.1 21 硒 ≤0.01 10 氰化物 ≤0.05 22 阴离子表面活性剂 ≤0.2 11 石油类 ≤0.05 23 粪大肠菌群 ≤2000(个/L) 12 氟化物 ≤1.0 / / / ⑶声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-13 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 1类标准 55 45 2、污染物排放标准 ⑴施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中表1的标准。 表3-14 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值(mg/m3) 1 施工扬尘(即总悬浮颗粒物TSP) 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 ⑵施工期生活污水不排放，运营期产生生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 ⑶施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表3-15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 4、一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 评价标准 |  |
| 其他 | 本项目项目营运期不排放生产废水、生活污水，无需设置总量控制。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 本项目施工期主要环境影响因素识别见表4-1。 表4-1 施工期环境影响要素识别与筛选表 评价 时段 施工活动 可能受到环境影响的领域（环境受体） 环境质量 生态环境 其它 环 境 空 气 地 表 水 声 环 境 土 壤 环 境 生 态 系 统 植 被 类 型 野 生 植 物 水 土 流 失 野 生 动 物 水 生 生 物 生 活 环 境 人 车 出 行 文 物 保 护 施 工 期 护岸清表及基础开挖 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 河底清淤开挖及堆放 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 排水管涵沟槽开挖施工 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 护岸工程施工 -1 -1 -2 -1 -2 材料和设备运输 -2 -2 -1 -1 建筑物料堆存 -2 -1 注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；“+”—表示有利影响；“-”—表示不利影响。 1、生态环境影响分析 ⑴防洪护岸工程清表、基础开挖施工对生态环境影响的分析 本项目防洪护岸工程基础开挖直接破坏原生岸堤植被，使影响区植被分布面积减少、植被群落盖度和植被物种多样性下降，主要影响对象为岸边灌丛及草丛；另外，基础开挖会加剧施工面水土流失等生态问题，主要影响对象为土壤结构及自然景观；第三，野生动物栖息地受到破坏，野生动物外迁，种类、数量将明显减少。 由于防洪护岸工程清表、基础开挖工序由6个工区分别呈阶段式推进，施工期为第5~7个月，施工时间较短且集中，开挖结束后，随即安排后续工程施工。因此，防洪护岸工程清表及基础开挖施工造成的植被生物量下降和水土流失影响，随着后续岸顶、坡面绿化得到恢复和改善，野生动物也随着后续绿化增加、生境改善而逐渐返回，因此，对防洪护岸工程清表、基础开挖施工对区域生态环境影响不大。 ⑵河底清淤及淤泥堆放对生态环境影响的分析 ①河底清淤工程对生态环境影响 本项目对西岔河从锅厂村到双河社区段进行河底清淤，改变河道水文过程（增加行洪断面，降低河流水位）、水质和河底生境，影响生态系统结构和功能，主要影响对象为两段清淤河段的自然景观、水文过程、水质及河底生境。 本项目清淤过程中对河底的扰动，造成悬浮物暂时增加，导致清淤河段下游局部水体浑浊，但随着施工的结束影响逐步消失，不会对水域水质造成大的影响。 清淤河段底泥被挖走后，由自然演替而来的河床环境将会改变，原本深浅交替的地势会变得平坦，河道疏浚工程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而影响时间较短（施工期为第2~4个月），在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。 ②淤泥堆放对生态环境影响 淤泥就近堆放于防护林带用地及周边低洼处（废弃溢洪道内），淤泥堆放破坏地表植被和土壤结构，改变地形地貌、自然景观，使部分地段植被群落盖度和植被物种多样性下降，自然景观破碎化，影响生态系统结构和功能，主要影响对象为淤泥堆放处原生植被、土壤结构和自然景观。 淤泥堆放晾晒后就地用于防护林带绿化用土，后续绿化栽种结束后，堆泥区植被生物量将得到恢复和改善，对区域生态环境影响不大。 ⑶灌溉沟渠、输水管道沟槽开挖施工对生态环境影响的分析 本项目新建灌溉沟渠9840m，输水管道980m，管道沟槽开挖，可改变地形地貌和地表植被，影响生态系统结构和功能，影响对象主要是自然景观、地形地貌及地表植被等；同时施工期会加剧该施工区域水土流失，主要影响对象为土壤结构及自然景观。 由于沟渠、管道沟槽开挖工序施工期为第5~7个月，施工时间较短且集中，开挖结束后，随即安排后续工程施工。因此，沟渠、管道沟槽开挖施工造成的植被生物量下降和水土流失影响，随着后续防护林绿化得到恢复、防汛道路完工得到改善，对区域生态环境影响不大。 ⑷护岸工程施工对生态环境影响的分析 本项目护岸工程包括护坡修建、岸坡整治和坡脚防护。施工分为护岸削坡及回填、护岸防冲材料铺设、护岸挡土墙及排水管涵埋设与浇筑。主要影响为加剧施工区域水土流失，主要影响对象为土壤结构及自然景观。 由于护岸工程施工由6个工区分别呈阶段式推进，施工期为第8~16个月，施工时间较长，通过合理规划施工工序、管理物料堆场等措施，使护岸工程施工造成的水土流失影响有效降低，对区域生态环境影响不大。 2、废气影响分析 施工期对环境空气质量的影响主要源于各工序土方开挖以及运输物料过程中产生的扬尘、各类燃油机械车辆排放的汽车尾气以及清淤工程产生的恶臭气体等。废气中的主要污染物是TSP，THC、NOX、CO、Pb，氮、硫化氢等。 ⑴施工土石方扬尘 本项目施工期土石方作业产生的动力粉尘浓度与粉尘产生量、产生位置、物料含水率等有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量越大。 经类比调查，类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界200m处PM10浓度约在0.10～0.25mg/m3之间。本项目对施工场地进行洒水抑尘，制定必要的防治措施，在采取覆盖、密闭等措施后，施工土石方扬尘对环境产生的影响不大。 ⑵道路扬尘 由于路面粉尘及车体、货物附着的粉尘粒径较小，因此，运输车辆往返及施工机械工作时，均容易产生扬尘，特别是路面扬尘，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快情况下，扬尘的影响尤为严重。 经类比调查，未铺设硬质路面时，道路扬尘粒径情况为：粒径＜5μm的，约占8%；粒径在5~30μm的，约占24%；粒径＞30μm的，约占68%。在同样路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁是减少扬尘的有效手段，在采取此项措施后，道路扬尘对环境的影响较小。 ⑶堆场扬尘 露天堆放的砂石，因含水率低，其表层含大量的易起尘颗粒物，在干燥及起风的情况，易在堆放点周边产生一定的扬尘污染。本项目施工期对细沙类小颗粒材料采取覆盖或封闭式储存，其污染程度较低，影响范围小。 ⑷机械废气 施工期间使用发电机、机动车运送原材料、建筑垃圾、设备和建筑机械设备，这些车辆设备的运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此，施工机械废气可实现达标排放，对环境的影响较小。 ⑸淤泥恶臭 河道在清淤过程中，含有有机物腐植的底泥，在受到扰动和晾晒过程中，会引起恶臭物质（主要以氮、硫化氢）的无组织释放，尤其对沿河村庄的环境质量空气有一定程度影响。 本次环评要求，项目清淤工序应控制在西岔河非汛期（10、11、12月份）进行，由于处于冬季，温度较低，恶臭挥发量较少，通过在淤泥堆放场地周围建设围栏、堆放初期喷洒除臭药剂、加强周边绿化等措施，可减少臭气对周围环境的影响。 3、废水影响分析 本项目施工期废水包括生产废水和生活污水。 生产废水主要为施工砂石料冲洗废水、施工机械冲洗废水，此部分废水类型简单。在工程区设置自然沉淀池，澄清后废水回用施工生产或施工场地道路洒水降尘，不排放。 本工程施工期高峰施工人员约40人，施工人员主要为周边村庄农民。生活用水量按80L/人·d计，污水排放系数取0.8，则生活污水的产生量为2.56m3/d，生活污水经旱厕收集后用于农耕地施肥，不外排。 4、噪声影响分析 本项目施工期主要噪声源是：铲车、挖掘机、打夯机、建筑材料和设备运输车辆。距施工机械多为移动声源，噪声源具有一定的移动性，非连续性，其中运输车辆移动范围较大，而铲车、挖掘机等移动区域较小，移动范围较小，其特点与流动车辆声源有一定不同。 本项目采取合理安排作业时间以及禁止夜间高噪声作业等措施降低施工噪声的污染，同时合理安排运输路线和作业时段等措施降低施工运输车辆噪声污染。在采取以上措施后，对声环境影响可降至最低。 5、固体废物影响分析 本工程施工期固体废弃物主要来自于河道污泥、垃圾，施工建筑垃圾及生活垃圾。 ⑴河道污泥、垃圾 本项目对西岔河从锅厂村到双河社区段进行河底清淤。根据可研报告设计资料，锅厂村段污泥、垃圾清运量为1500t，胡坪村段污泥、垃圾清运量为2800t，早阳村段污泥、垃圾清运量为2500t，卷棚村段污泥、垃圾清运量为3600t，马家村段污泥、垃圾清运量为3800t，谢家村段污泥、垃圾清运量为3700t，双河社区段污泥、垃圾清运量为2500t，共清运污泥、垃圾量为20400t。污泥、垃圾拟就近堆放于护岸背侧，经自然晾干后，优先用于本项目生态护岸修建过程的填方和岸坡整治削坡、铺设草籽等使用。剩余污泥和垃圾拉运至镇政府指定地点（莲花村与双河社区交界处的双河镇垃圾处理厂）处置。 根据本次评价对西岔河清淤段底泥的检测报告，西岔河清淤断面的淤泥金属污染物含量均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）有关限值要求。因此，本项目清除的污泥综合利用方式及处置去向合理、可行。 ⑵建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要为废弃混凝土、弃土等建筑材料，建筑垃圾产生量约为2.5t。该建筑垃圾拉运至镇政府指定地点（莲花村与双河社区交界处的双河镇垃圾处理厂）处置。 ⑶生活垃圾 本工程施工期高峰期施工人员约40人，施工人员大部分为周边村庄农民，生活垃圾平均产生量按0.3kg/d计，则每天生活垃圾产生量为12kg/d，集中收集后交于环卫部门统一处置。 ⑷土石方平衡 根据《旬阳市蜀河流域双河镇段水环境综合治理项目可行性研究报告》，本项目施工期涉及挖方作业的工程有护岸修建、岸坡整治的基础开挖、回填绿化，灌排渠、输水管道修建的沟渠开挖、回填等。其中，挖土石方10.50万m3（含疏浚河道清理出的污泥量20400t，折合为1.46万m3），回填方8.55万m3，利用方1.20万m3（平整和绿化），弃方0.75万m3。 表4-2 土石方平衡表 挖方（万m3） 填方（万m3） 弃方（万m3） 备注 工程名称 开挖土方/污泥 回填土方 绿化利用 生态护岸 3.47 2.49 1.20 0.75 弃方拉运至双河镇垃圾处理厂处置 挡墙护岸 1.01 0.81 岸坡整治 0 1.08 坡脚防护 0.94 0.78 灌排渠 2.27 2.19 输水管道 1.35 1.20 河道污泥 1.46 0 合计 10.50 8.55 1.20 0.75 本项目产生的固体废物均得到有效处置，对环境的影响可降至最低。 对旬阳市杨氏民居的影响分析 根据《陕西省人民政府关于公布第六批省文物保护单位的通知（陕政发〔2014〕19号）》，将“旬阳杨氏民居”作为“古建筑”列为陕西省重点文物保护单位，保护范围为民居院落整体，建设控制地带南至山根，北至河沿，东、西面保护范围外延20米。 本项目施工不在旬阳市杨氏民居保护范围内，项目在河道右岸修建生态护岸，修建完成后河沿与保护范围边界之间的建设控制地带距离约230m，项目不在建设控制地带建设任何工程内容。 项目施工期修建护岸时的土方开挖等会对民居周围风貌造成短暂影响，机械振动可能对民居建筑造成轻微影响，但施工点距民居范围较远，且影响短暂，因此，从施工范围及工程内容层面上，本项目施工期对旬阳杨氏民居院落整体不造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 施工期生态环境影响分析 |  |
| 施工期生态环境影响分析 |  |
| 施工期生态环境影响分析 |  |
| 施工期生态环境影响分析 |  |
| 施工期生态环境影响分析 |  |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期生态环境影响分析 1、生态环境影响分析 ⑴水域生态环境影响分析 河道整治工程完成后，原本对水体污染程度较高的底泥被清除，水中各类污染物含量大幅降低，水流速度加快，水中溶解氧含量提高，将使河水水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使工程完成后河内水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高。 随着水质变好，各种生物的生境都将改善，各种生物迁入，使河道物种多样性得以增加。随着生物多样性提高，河道内水生生态系统物种结构将更完善，食物链断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、 稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。 总体而言，本项目完成将使蜀河流域西岔河段河道水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。因此项目运营期对水域生态环境无不利影响。 ⑵陆域生态环境影响分析 本项目完成后河道沿线绿化、护岸建设均能使陆域生态环境得到一定的恢复。 ⑶生态系统完整性影响分析 目前河滩地上植物主要为野生杂草，植被盖度不均匀，种类较少，物种多样性不高；项目完工后将加固堤防，同时在护坡种草绿化美化，将原来的生态系统改变成人工生态系统，随着绿化措施的实施及绿化植物的生长，区域的生物多样性将逐渐恢复，同时清淤后河底的表层底质结构较为稳定，使水体中溶氧含量增加，水底层界面氧化还原条件将发生改变，营养盐的释放将降低，水质将得到一定程度的改善，水体自净能力将增加，水生生物数量、种类将会增多，也可招引一些动物来此栖息、繁衍，从而使该区域的生物多样性增加。 ⑷项目建成后对河流水文、水流形态的影响 工程实施河道清淤、清障后，通过上游泄洪加大西岔河河河道的水量，保证水体具有充分的流动性，水动力条件得到改善，有利于污染物的迁移和转化。 ⑸项目建成后对防洪、行洪的影响 本项目通过堤防建设工程、河道清淤工程，构建完整的防洪体系，减少河水对两岸高坎的冲刷破坏，保护河道岸坡稳定，提高了西岔河的防洪、行洪能力。 2、环境空气影响分析 本项目运营期无废气产生。项目将河道污泥、垃圾清除，移除水体恶臭源，使区域环境空气质量良性发展。 3、水文情势影响分析 本项目灌溉输水管道建设工程与灌溉渠修建及整治工程建设完成后，维持现有灌区范围不变，可将罐区范围内干渠引水利用系数提高至0.85，斗、农渠提高到0.9，输水能力较工程实施前大有提升，总计恢复西岔河干流沿线两岸农田灌溉面积1140亩。灌排渠修建及整治工程完工后，渠道过流断面较整治前有所扩大，输水期间流速略有增加。采取合理调控灌溉取水量，合理灌溉，适时适量取水等措施后，本项目建设对灌区内水域及干渠水文情势影响较小。 4、水环境影响分析 本项目通过修建护坡、岸坡整治、坡脚防护等工程减少河水对岸坎冲刷，对蜀河流域西岔河段水质改善明显。 项目运营期不设置管理用房，故不产生生活污水。营运期对地表水可能产生影响的因素主要为灌区退水。 工程运行期退水主要为农业灌溉退水。其中农业灌溉退水以灌溉回归水形式补给地下水或直接进入地表水体，水体主要污染物为 CODcr、氨氮，受退水影响灌区地表水CODcr、氨氮水质浓度将增加较为明显。 西岔河沿线支渠灌区范围较大，灌溉回归水分散于灌区的河网水系，进入单个河流的水量相对较小同时田间渗漏、土壤及河道两岸的天然湿地能对污染物起到净化作用，回归水影响主要集中在丰水期，受纳水体水量较大，水体自净能力较强，水质变化较小。 5、声环境影响分析 本项目运营期无噪声设备运行，运营期不会对周边声环境造成不良影响。 6、固体废物影响分析 本项目运营期无固体废物产生。运营期当地政府会募集当地村民为志愿者，捡拾河道及河滩漂浮的垃圾等，捡拾的垃圾集中收集交由环卫部门处理。 7、土壤环境影响分析 本项目运营期灌溉水可能导致土壤物理性能、化学性能发生变化，灌区内的土壤环境会受到一些不利影响，但有利影响占主导地位。原来造成土壤环境恶化的因素将弱化，提高单位水土资源的产出能力，减轻人口对土地的过大压力，使土壤环境向良性方向转化，保障灌区内经济与社会的可持续发展。 8、 营运期对地下水的影响 本项目运营期可能导致地下水水位抬升和水质变化等地下水环境问题。运行期灌区的地下水水质主要受灌溉水质、农药化肥的施用和土壤中污染物的含量等因素影响，而最有可能受影响的地下水类型为第四系孔隙潜水。 |
| 运营期生态环境影响分析 |  |
| 营期生态环境影响分析 |  |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目无建设比选方案。 1.项目占地合理性分析 本工程建设内容主要有护岸工程、河道清淤疏浚工程、灌溉输水管道、沟渠修建、疏浚工程。工程永久占地主要为护坡和灌溉沟渠占地，永久占地类型为河滩地；对评价区域土地利用格局影响不显著。临时占地不涉及生态保护红线、基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。施工临时占地在施工结束后将采取植被恢复措施，工程建设对区域生态系统影响较小，本项目占地基本合理。 2.施工布置合理性分析 根据本工程建筑物布置特点及施工条件，采取分散分片布置的原则。工程每隔一定距离设1个施工区，符合线性工程分段施工的特点，分散布置更好地利用周边现有设施。施工区占地集中在现有河滩地，从生态角度和环保角度考虑，本项目施工布置选址合理。 综上所述，工程选址选线唯一，不涉及生态保护红线、基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，在采取必要的环境保护措施后，对环境的影响可得有效控制，从环境保护角度分析，本项目选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 1、生态环境保护措施 为进一步减少施工期对生态环境造成的影响，本次评价建议做到如下几点： ⑴陆生生态系统保护及恢复措施 ①严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围。施工过程中拟定施工方案应尽量避免减少农耕地的占用，并注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度。尽量将挖填施工安排在非汛期，并缩短挖填土石方的作业时间，减少水土流失。 ②地表扰动较大的土石方开挖、岸坡修整等应根据施工场地情况分片、分段、有序进行，避免全面开挖式施工，减少裸露地表面积，减轻水土流失影响。 ③施工中产生的废弃土石渣禁止在施工营地任意堆放，及时清运至专门的弃渣场集中处置；对堤坝周围进行防护，采用相应的植物及工程措施，以减少土壤侵蚀。 ④对占地范围内暂未利用的土方和临时堆渣场，采取覆盖和洒水措施，防止风蚀作用和暴雨冲刷。 ⑤为减少施工对周围植被的影响，要标明施工活动区，禁止施工机械和施工人员随意到非施工区域活动。 ⑥施工过程中尽量减少对占地范围内土壤和原有植被的破坏，施工完成后应尽快进行临时占地和植被恢复，做好防风固沙，水土保持工作。 ⑦施工期要加强管理，尽量利用现有道路，规定施工运输车辆路线，尽量避让动物活动区域，禁止运输车辆随意行驶。 ⑧工程沿线未发现受国家和地方保护的野生动物，但也必须加强施工人员宣传教育，文明施工，减少施工人员干扰对野生动物的影响。 ⑵水生生态系统保护措施 ①加强施工废污水的排放管理，废污水经临时沉淀池处理后全部回用于施工场地、道路洒水降尘，不得随意排入河道。 ②建筑材料堆放尽量远离河道，并设置临时拦挡，防止随暴雨径流进入水体，进而对水生生态环境产生不利影响。 ③加强施工人员的宣传教育和管理，严禁捕捞鱼类。 ④合理安排施工期，尽量安排在枯水期开展清淤工程施工，并提高效率，缩短清淤施工时间，减少因施工队河道水生生态的破坏。 ⑶植被植物保护措施 ①施工期加强管理，须严格控制施工范围，严禁超计划占地，严禁施工人员砍伐、破坏工程占地区外的植被。 ②设置施工期环境管理人员，监督落实生态环境影响保护与恢复措施。 ③加强管理及对工作人员进行环保宣传教育，抓好临时用工人员的管理，不得使用当地活立木作为燃料，以防止发生滥砍乱伐。 ④在施工过程中，应按照项目水土保持方案设置的水土流失防护措施合理设计，加强工程措施和修建截排水系统，防止暴雨时间径流大量汇聚造成水土流失；其次，应该加强植被恢复工程，减少水土流失。 ⑤对施工产生的表土进行集中堆存并按照项目水土保持方案设置水保措施，施工完毕后表土再用于生态恢复；植被绿化宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用入境物种。 ⑷工程占地保护措施 ①在遇到确定为环境敏感点的区域时，施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路等设施、随意扩大临时占地范围，避免对敏感点产生不利影响。 ②施工开挖时尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复。 ③对施工中占用的耕地应按土地法规定的程序，向有关行政部门办理相关手续，并按当地政府的规定予以经济上补偿和耕地补偿。 ④对必须要毁坏的树木，予以经济补偿或者易地种植，种植地通常可选择在道路两旁、河渠两侧等。 ⑸施工扰动及水土流失的水土保持措施 对于用地的开挖施工，减小作业宽度，开挖两侧临时堆土场堆存土壤及时覆盖，设置编织袋拦挡。土壤妥善保存，堆土边坡比例为1:2，减少因堆存坡度过大造成边坡不稳；在临时堆土一侧修建临时排水沟，在排水沟末端布设沉沙池。施工结束后，疏松作业带硬化表层，对扰动的地表进行土地平整，以便实施迹地恢复，耕地均实施复耕，绿化带均实施复绿。 ⑹施工文物保护措施 项目施工期修建护岸时的土方开挖等会对民居周围风貌造成短暂影响，机械振动可能对民居建筑造成轻微影响。为避免以上影响，本次环评要求采取以下措施。 ①在施工进点前，要提前积极主动地与当地文物部门取得联系，制定出一套详细完整的文物保护措施，并在施工过程中要坚决贯彻执行。 ②组织全体施工人员认真学习有关文物保护的法律、法规和制度，增强全体施工人员的文物保护意识，加强落实文物保护法的宣传和教育，积极主动地配合当地文物保护部门工作，接受当地文物保护部门的监督和管理。 ③工程开挖的土方和工程所用物料应避免在文物保护单位附近河滩处堆放，开挖应尽量减少机械使用频次，控制机械噪声，将工程施工影响降至最低。 在工程施工过程中，如发现古墓、古建筑的结构或基础、化石、钱币等有考古、有地质研究价值的文物，要无条件立即停止施工，并由施工负责人采取措施，派专职公安人员加以保卫，严密保护，防止发生哄抢、破坏文物事件，同时要及时通知建设单位和当地文物保护部门，配合有关部门对文物做好对出土文物的妥善处理，切实做好文物保护工作。 ④把文物保护工作作为对施工负责人考核的一项重要内容，对于在施工中发生的文物保护工作不力或发生不按文物保护制度执行引起的文物破坏、毁损、哄抢等情况，区分情况对施工负责人给以相应处理，情节严重的按国家有关规定交由公安机关或文物保护部门处理。 ⑺其他生态保护措施 ①工程施工过程中，不允许将工程弃土随处乱排，更不允许排入附近河道中。 ②严格控制路基开挖等施工作业面，避免超挖破坏周围植被。 ③凡因道路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。 ④施工结束后应尽快完成拟建道路征地范围内可绿化面积的植树种草工作，以达到恢复植被、减少水土流失、减少预计路面径流污染沿线水体的作用。 2、废气 ⑴施工扬尘 扬尘主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，在施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，施工场地进行洒水抑尘，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 由于项目周边存在居民点，为避免施工期扬尘对周围环境空气质量产生影响，评价要求施工单位在施工过程中产生的需要暂存的建筑垃圾应集中堆放并以密目网覆盖，禁止外溢至围挡以外或露天存放。运输渣土、砂石等散体废料车辆，应有覆盖、密闭等措施，避免撒漏、扬尘污染。回填完毕的沟槽在验收交接前，施工单位应定期进行洒水、平整，防止扬尘污染。同时，必须严格按照《陕西省大气污染防治条例》和陕西省住房城乡建设厅“关于印发陕西省建筑施工扬尘治理行动方案的通知”陕建发[2013]293号中《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等文件中的相关要求制定如下污染防治措施： ①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。所有工地全面施行湿法作业、清洗覆盖等措施； ②施工工地达到施工现场100%围挡、设高度2m围挡，并在围挡上方安装喷淋设施。工地渣土100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口100%硬化并保持整洁、驶出工地车辆100%冲洗干净后方可上路。裸露场地要增加洒水降尘频次（至少2次/日）； ③施工工地内的车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料，并辅以洒水等抑尘措施； ④施工工地出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑤保持施工工地出入口通道及其周边100米以内道路的清洁； ⑥在工地内堆放砂石、土方及其他易产生扬尘物料的，采取覆盖防尘布或者防尘网、定期洒水等措施。建筑垃圾和渣土不能及时清运的，完全覆盖防尘布或者防尘网； ⑦施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆； ⑧土方、拆除、爆破等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘措施； ⑨采取以上措施后，施工扬尘对项目周围环境空气影响较小。 ⑩出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 ⑪施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫； ⑫遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次，扬尘排放量可减少50～70%。 ⑬项目竣工施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 ⑭禁止施工单位从事下列行为：堆放与施工无关的其他物料，搭设生活设施；利用围挡作为搭建施工现场临时用房的墙体使用；围挡内泥浆外漏；将围挡做挡土墙使用。 根据《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的扬尘排放控制要求，城市建成区、规划区施工场界内施工扬尘浓度在周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值控制在不大于0.8mg/m3，在周界外浓度最高点基础、主体结构及装饰工程小时平均浓度限值控制在不大于0.7mg/m3。为落实以上要求，建设单位施工过程中应严格落实―洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡“六个100%”措施，尽量减缓施工扬尘对周围环境的影响。 采取以上一系列措施后，可大幅度降低施工造成的大气污染。而且施工期时间较短，这种污染是短期的、局部的，随着施工期的结束而消失，项目对大气环境的影响可以接受。 ⑵施工机械废气 ①加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。 ②加强对非道路移动机械排放尾气的检测，经检测排放不达标的车辆，应强制进行维修、保养，保证施工车辆及其污染控制装置处于正常技术状态。 ③施工燃油机械及工程车辆应使用高品质燃油，不得使用不合格油品。 ⑶淤泥恶臭 本次环评要求项目清淤工序控制在西岔河非汛期（10、11、12月份）进行，由于冬季温度较低，恶臭挥发量较少。另通过清淤期张贴告示告知附近村民，减少门窗开启频率；以及在淤泥集中堆放场地周围建设围栏、堆放初期喷洒除臭药剂、加强周边绿化以及等措施，减少清淤工程恶臭气体对周围环境的影响。 3、废水 项目不设置施工营地，施工中产生的生活污水依托周围村镇现有旱厕进行处理。同时，河道清淤工程作业不会改变河道形态和河流走势，对河道水质的影响较小。 4、噪声 在对敏感路段施工时，尽可能选择在8：00～12：00和14：00~19：00之间施工作业，杜绝午休和夜间（22：00~6：00）作业。本评价建议项目施工期采取的噪声污染防治措施： ①应制定科学的施工计划，合理安排。在施工时，对靠近噪声敏感点的方位，必要时设置有效的移动式隔声屏障，以阻隔施工噪声传播；对施工人员应佩戴隔声头盔、耳塞等。移动式隔声屏障的降噪效果在10~25 dB（A）左右，因此施工过程中，可有效降低对敏感点的噪声影响，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 ②在项目施工时，应将主要噪声源布置在远离道路两侧噪声敏感点的地方；同时尽量选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止夜间私自施工。 ③项目施工期，因工期限制等必须进行连续作业的，应在施工前呈报当地环保主管部门审核办理夜间施工许可证，经批准后方可进行夜间施工；且建设单位应及时做好沿线噪声敏感点居民的工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。 ④加强施工期人为碰撞等阵发性噪声的管理与控制。 ⑤施工过程减少噪声污染源强。 ⑥在道路改建中承担运输的车辆，进出道路、场区及途经噪声敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛。 在施工过程中，通过安装移动式隔声屏障，可最少降低10 dB（A），有效缓解噪声对敏感点的影响。施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，在项目施工过程中落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 5、固体废物 施工期间建筑工地会产生一定的弃渣、施工剩余废物料等，其中废石料、散落的砂浆、混凝土等建材类固废可用于护坡修筑使用，利用不完的用于周边低洼地带回填，其他不能利用的部分均定点堆放，定时清运至政府指定地点。不设置弃渣场。建设过程中应加强环境管理，施工过程中产生的建筑垃圾严禁在施工场地内随意乱放和丢弃，定期组织统一清运处置。 本项目河道清淤产生的污泥在项目就近河道河滩上设置的污泥专用暂存点进行自然干燥，后期优先用于填方或绿化，剩余部分定时清运至政府指定地点。污泥暂存点应采取覆盖、雨水导排、拦渣坝等设施，避免因风起尘和雨水冲刷造成大气和地表水的二次污染以及水土流水。 施工人员生活垃圾收集后至双河镇垃圾收集点，由当地环卫部门统一处置。 5.2施工期环境监测计划 施工期监测重点为环境空气、环境噪声和水质，应根据施工时间，对不同监测点的监测时间进行适当调整。具体监测计划见表5-1。 5-1 施工期监测计划 要素 监测地点 监测项目 监测频次 实施机构 负责机构 环境空气 距施工场地500m范围内的居民点 TSP 1次/月 有资质的环境监测单位 旬阳市双河镇人民政府 噪声 锅厂村、胡坪村、早阳村、卷棚村、马家村、谢家村、双河社区 LAeq 施工高峰期监测2次， 2天/次 有资质的环境监测单位 旬阳市双河镇人民政府 地表水 胡坪村断面（K1+250） COD、SS、石油类 施工期内 1次/月 有资质的环境监测单位 旬阳市双河镇人民政府 注：以上施工期间的监测次数可根据实际情况需要适当增加。 |
| --- | --- |
| 施工期生态环境保护措施 |  |
| 施工期生态环境保护措施 |  |
| 施工期生态环境保护措施 |  |
| 施工期生态环境保护措施 |  |
| 施工期生态环境保护措施 |  |
| 施工期生态环境保护措施 |  |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.3运营期生态环境保护措施 本项目为生态综合治理及修复工程，工程本身在营运期无废气、废水、噪声和固体废物等污染物排放。工程完成后增加区域水生生态系统自净能力，对周边生态环境具有改善作用。 项目建成运营后建设单位加强管理，做好相关生态保护措施，环保部门应加强监督管理，建立长效运行维护方案，包括岸坡维护、植被补种、垃圾清理等。其中，为进一步保证运营期西岔河水质、防洪，生态体系的稳定，本环评要求在运行过程中做到如下几点： ①运营期成立专门管理机构，对西岔河河道沿线堤防、护岸等进行巡查、维护及管理。 ②西岔河周边竖立标示牌，与沿线居民及时沟通，加强普通人群保护水质的意识。并发布公告禁止在河岸内乱倒固体废物。 ③由于河道沿线偷排废水也属于环保部门的管理范畴，由当地政府协调，水利局和环保局建立长期联系，联合执法，及时禁止偷排现象，并依法进行处罚。 ④对在风力作用下进入水体的漂浮物，实施定期打捞、清理。 ⑤对于腐烂植物定期进行打捞，避免进入水域造成水质恶化。 ⑥对河岸进行浆砌石护坡、下游消能防冲等措施，使上、下游能平顺衔接，使项目实施后减轻影响河势的稳定； ⑦禁止堤防上修建任何基础设施，减轻洪水下泻时的拥堵； ⑧做好洪水预警和预报工作，洪峰到来之前完成跌水堰的塌堰。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 根据建设单位提供的资料，本项目总投资8459.39万元，其中环保投资190万元，占总投资的2.25%。具体环保投资见表5-2。 表5-2 环保投资一览表 类别 名称 治理措施 环保投资 （万元） 施工期 废气 施工粉尘 施工场地和道路洒水、围挡、运输车辆遮盖、易产尘物料密网覆盖 30 淤泥堆存恶臭 淤泥堆存点围挡、除臭药剂 废水 施工生产废水 生产废水通过沉淀池处理后回用 10 施工生活污水 依托周围村镇现有旱厕 0 噪声 设备噪声 围挡 20 固体废物 污泥、垃圾 拉运至镇政府指定地点 20 生活垃圾 分类收集，交环卫部门处理 建筑垃圾 回用于建材、填充路基或拉运至 镇政府指定地点 生态环境 河道清淤疏浚、灌溉沟渠疏浚 河道淤泥清掏、河道疏通 60 护坡修建、岸坡整治、坡脚防护、灌溉管道、沟渠修建 做好水土保持工作，施工结束及时恢复植被和地表植物 40 营运期 生态环境 生态工程维护 护岸维护、灌溉沟渠维护、 垃圾清理等 10 合计 190 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地、陆生环境破坏； 雨季临时水土保持措施做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道； 施工结束后，对临时占地有条件绿化，及时恢复。 | 临时占地复垦；河道沿线护岸建设；灌溉沟渠建设；河道沿线整洁度 | 专人管理，定期维护 | 维持良好陆生生态 |
| 水生生态 | 施工废水经沉淀后用于洒水降尘；生活污水依托周边村民厕所； 严格规范施工活动，避免各种操作不当造成对河流水体水质的影响。 | 废水不外排；污泥、垃圾清掏疏浚完成 | 专人管理， 定期维护 | 维持良好水生生态 |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀后用于洒水降尘；生活污水依托周边村民厕所；底泥清掏 | 废水不外排；水质达标；不改变河道形态 | 专人管理 | 保证沿线河流水质质量 |
| 地下水及 土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排作业时间以及禁止夜间高噪声作业等措施降低施工噪声的污染，采取合理安排运输路线和作业时段等措施降低施工运输车辆噪声污染。 | 满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工设置挡风墙、物料库存或苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘 | 符合《陕西省建筑施工扬 尘治理措施16条》 | / | / |
| 固体废物 | 淤泥自然干燥后，优先用于护岸工程，剩余部分拉运至镇政府指定地点处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处理 | 妥善处置 | 河道内漂浮物及河滩垃圾募集附近村民打捞、捡拾，集中收集交由环卫部门处置 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | TSP；噪声 | 达标排放 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目的建设符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合国家和地方相关规划和管理要求，项目选址合理。 在认真落实环评报告中提出的各种生态保护和环境污染防治措施后，项目施工过程不会改变当地生态功能，对生态环境产生的影响较小。项目实施后有利于生态环境、流域水质改善。总体而言，项目的实施对区域生态环境具有一定的环境正效益。 从环境保护角度，本项目环境影响可行。